Międzyrzecz, dn. 15.11.2021 r.

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługi konserwacyjne i serwisowe dwóch kotłów kondensacyjnych Viessman Vitodens 200 o łącznej mocy nominalnej 210 kW,  w kotłowni w Domu Pomocy Społecznej

w Międzyrzeczu w roku 2022

I. Dom Pomocy Społecznej

ul. Dr. T. Podbielskiego 2

66-300 Międzyrzecz

prowadzi postępowanie zgodnie z art.2 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 poz. 2019, z późn.zm.)-ustawy nie stosuje się

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie prowadzonego postępowania – Ewa Grygiel – administrator.

II. Postępowanie ma charakter zapytania ofertowego.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługi konserwacyjne i serwisowe dwóch kotłów kondensacyjnych Viessman Vitodens 200 o łącznej mocy nominalnej 210 kW,  
w kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu w 2022 roku.

2. Szczegółowy opis zamówienia:

Obsługa serwisowa w/w kotłowni będzie obejmowała:

1.     Bieżące oględziny urządzeń kotłowni;

2.     Sprawdzanie stanu elementów zabezpieczających;

3.     Sprawdzanie pomp obiegowych C.O, C.W.U i cyrkulacji;

4.     Sprawdzanie regulacji parametrów pracy kotłów;

5.     Sprawdzanie stanu wody na manometrze i uzupełnienie instalacji C.O;

6.     Sprawdzanie instalacji paliwowej;

7.     Sprawdzanie komory paleniskowej;

8.     Sprawdzanie i regulacja palników;

9.     Sprawdzanie i regulacja elementów automatyki;

10.   Sprawdzanie i czyszczenie filtroodmulnika powrotu;

11.   Kontrola filtrów w kotłowni;

12.   Sprawdzanie stanu połączeń elektrycznych kotłowni;

13.   Kontrola szczelności wodnej i gazowej kotła;

14.   Kontrola szczelności układu spalinowego;

15.   Przegląd urządzeń uzdatniających wodę (stacja zmiękczania wody);

16.   Przeprowadzanie przed sezonem grzewczym, głównej próby szczelności i wytrzymałości instalacji gazowej odcinka rurociągu do urządzeń na kotłowni- zakończone odpowiednim protokołem;

17.   Prowadzenie zeszytu kontrolnego- zapis dot. eksploatacji;

18.   Przegląd i udokumentowanie sprawności zainstalowanego detektora gazu.

Konserwacja serwisowa w/w kotłowni będzie obejmowała:

1.     Bieżące oględziny kotła i panika grzewczego;

2.     Czyszczenie kotła po stronie ogniowej, raz w roku przed sezonem grzewczym;

3.     Czyszczenie filtrów;

4.     Utrzymywanie kotłów w stałej czystości;

5.     Analizę spalin z wydrukiem akceptowanym przepisami określonymi przez Ministerstwo Ochrony Środowiska po każdorazowej regulacji palnika gazowego (min. 2 razy do roku tj. przed i po sezonie grzewczym).

Wykonawca zabezpieczy dostawę niezbędnych materiałów i części zamiennych koniecznych do wykonania w/w prac. Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu Wykonawcy kosztu zakupu części zamiennych, poniesionych przez Wykonawcę jeśli konieczność ich wymiany wyniknie w trakcie przeglądu serwisowego.  Wykonawca zobowiązuje się  posługiwać przy wykonywaniu umowy wyłącznie osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje, badania i uprawnienia.  Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez te osoby przy wykonywaniu prac konserwacyjnych i naprawczych kotłowni gazowej.

IV. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

V. Sposób realizacji zamówienia:

- Wykonawca usługę wykona w terminie: raz na miesiąc od godziny 7/00 do 15/00 w dni robocze; raz do roku (przegląd roczny) od godziny 7/00 do 15/00 w dni robocze.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi.

- Na każde żądanie Zamawiającego dostarczą niezwłocznie odpowiednie dokumenty    potwierdzające prawdziwość informacji, o których mowa w punkcie VI 1-3.

VII. Zamawiający nie będzie rozpatrywał oferty jeśli:

1. Złożenie oferty stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

1.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela dostawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

5. Na kopiach dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem podpisy winny być opatrzone pieczęcią firmową wykonawcy.

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,

o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez

zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę (osoby)

podpisującą ofertę.

IX. Miejsce oraz termin składania ofert.

1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej, ul. Dr. T. Podbielskiego 2, 66-300 Międzyrzecz, lub drogą mailową na adres dps@dpsmiedzyrzecz.pl,  w terminie do 03 grudnia 2021r. do  godz. 09:30

X. Kryterium oceny ofert

1. Wybór oferty dokonany zostanie spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

- cena oferty

cena najniższa

C = --------------------------  x 100

cena badanej oferty

Znaczenie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia;

Cena najniższa - najniższa cena brutto spośród ważnych ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia;

Cena badanej oferty  - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany;

Maksymalna liczba punktów do uzyskania, w tym kryterium  przez Wykonawcę wynosi 100 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów dla przedmiotu zamówienia.

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ( maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria ) zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona dostawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4. Zamawiający powiadomi na piśmie (fax lub e-mail) o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

XIV. Warunki umowy.

1. Zamawiający podpisze umowę z dostawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę

z punktu widzenia kryterium ceny.

2. O sposobie, miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego dostawcę odrębnym pismem, fax-em lub e-mailem, którego otrzymanie wykonawca potwierdzi.

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.

4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi dołączony do formularza ofertowego - załącznik Nr 3.

XV. Inne postanowienia.

1. Termin płatności za poszczególne faktury - 14 dni od dnia przedłożenia faktury.

2. Forma płatności: przelew.