ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. OŚWIADCZENIA	3

II.  KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH WRAZ 
Z ICH ZAŚWIADCZENIAMI PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB	6

III. UZGODNIENIA	11

IV. OPIS TECHNICZY	31

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI	32

2. PODSTAWA OPRACOWANIA	32

3. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU	32

4. ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI W RAMACH BUDOWY DROGI	33

5. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE	33

6. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE	34

7. PROJEKTOWANA NIWELETA	35

8. PRZEKROJE NORMALNE – TECHNOLOGIA ROBÓT	35

9. ODWODNIENIE 	36

10. KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJĄCYM	37

11. UWARUNKOWANIA TERENOWO - PRAWNE	37

12. DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	37

13. ROZWIĄZANIE PROBLEMU ODPADÓW ZGODNIE Z USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH (GOSPODARKA ODPADAMI) 	37

14. ZALECENIA DLA WYKONAWCY ROBÓT DOTYCZĄCE STABILIZACJI PASA
DROGOWEGO, INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ I PRZENIESIENIA
KOLIDUJĄCYCH PUNKTÓW OSNOWY GEODEZYJNEJ 	65

15. UWAGI REALIZACYJNE 	65

16. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	38

V. RYSUNKI          	40

RYS. nr 1 PLAN ORIENTACYJNY	41

RYS. nr 2 PLAN SYTUACYJNY ark. 1-2	42

RYS. nr 3.  PRZEKROJE NORMALNE	44

RYS. nr 4  PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ark. 1	45

I.  OŚWIADCZENIA

Biuro Projektowo – Usługowe BAMP inż. Piotr Kuciak  oświadcza, że opracowanie:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1223F ODCINEK MOSTKI – PRZEŁAZY 
OD KM 0+000,00 DO KM 0+999,99

jest wykonane zgodnie z umową zawartą z Powiatem Świebodzińskim  oraz z obowiązującymi przepisami technicznymi, rozporządzeniem MtiGMz dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztuką budowlaną i że zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Kamionki, 08.2019 r.

...............................................

(podpis)

Projektant:

Marcin Kuciak

........................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oświadczam, że projekt:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1223F MOSTKI – PRZEŁAZY 
OD KM 0+000,00 DO KM 0+999,99

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kamionki, 08.2019 r.				                      inż. Marcin Kuciak

Upr. Nr WKP/0260/PWOD/08

...............................................

(podpis)

Sprawdzający:

Jacek Bromber

........................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane
oświadczam, że projekt:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1223F MOSTKI – PRZEŁAZY 
OD KM 0+000,00 DO KM 0+999,99

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kamionki, 08.2019 r.

mgr inż. Jacek Bromber

Upr. Nr WKP/0290/POOD/12

............................................

(podpis)

II. KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW
I SPRAWDZAJĄCYCH WRAZ Z ICH ZAŚWIADCZENIAMI PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB

III.  UZGODNIENIA

IV.  OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1223F odcinek Mostki – Przełazy od km 0+000,00 do km 0+999,99.

Łączna długość odcinka drogi powiatowej nr 1223F objętego opracowaniem wynosi  0+999,99 m.

Cała trasa leży w granicach administracyjnych Gminy Lubrza, powiat świebodziński,  na działkach o następujących nr ewidencyjnych:

Obręb Mostki

525 – należącej do Powiatu Świebodzińskiego, ul. Kolejowa 2, o powierzchni 0,76 [ha];

304 – należącej do Powiatu Świebodzińskiego, ul. Kolejowa 2, o powierzchni 2,30 [ha];

Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego ciągu komunikacyjnego, umożliwiającego płynne i bezpieczne poruszanie sie pojazdów oraz pieszych.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt został wykonany w oparciu o:

- Umowę z Powiatem Świebodzińskim,

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe,

- Inwentaryzację stanu istniejącego dokonaną przez projektantów,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

- Obowiązujące normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

- STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W chwili obecnej ruch drogowy na analizowanym fragmencie drogi powiatowej nr 1223F na odcinku Mostki – Przełazy odbywa się po znajdującej się w niezadowalającym stanie technicznym drodze. Istniejąca nawierzchnia, zbudowana z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego posiada liczne ubytki i nierówności poprzeczne. Na omawianym fragmencie drogi występują przez to niekorzystne warunki komunikacyjne. Analizowana trasa posiada niskie parametry techniczne, co z kolei powoduje ograniczenie prędkości, a co za tym idzie nie tylko wydłużenie czasu przejazdu, ale także zwiększenie hałasu (spowodowane w głównej mierze przez liczne nierówności analizowanej drogi) i emisji spalin do otoczenia oraz stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu (kierowców, rowerzystów i pieszych). Odwodnienie korpusu drogowego ma miejsce bezpośrednio do ziemi poprzez zlokalizowane wzdłuż drogi rowy. Istniejąca droga jest 
w całości drogą utwardzoną o nawierzchni bitumicznej i szerokości od 5,2m do 5,7m. Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja, jest płaski o lokalnych deformacjach i nierównościach poprzecznych. Na całym odcinku projektowanej drogi zlokalizowane są zjazdy publiczne o nawierzchni gruntowej. Wzdłuż analizowanego odcinka projektowanej drogi nie występuje kanalizacja deszczowa.

W terenie nie stwierdzono obecności urządzeń branżowych.

- ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI W RAMACH BUDOWY DRÓG

W ramach inwestycji przewidziano:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego,

- wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni,

- wykonanie przebudowy istniejących, zjazdów oraz skrzyżowań,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie reprofilacji i oczyszczenia istniejących rowów,

- wykonanie oczyszczenia i odmulenia istniejącego przepustu,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

- PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

- kategoria drogi					- droga powiatowa,

- klasa drogi					- Z,

- prędkość projektowa				- 60 km/h,

- kategoria ruchu					- KR 3,

- przekrój poprzeczny			- drogowy o dwóch pasach ruchu,

- szerokość pasa ruchu                   				- 2,75 m,

- szerokość pobocza                   				- 1,0 m,

- pochylenie poprzeczne na odcinku prostym	-  daszkowe 2,00%,

- szerokość zjazdów				- 4,0m - 5,0m.

Parametry techniczne drogi w przekroju pokazano na rys. nr 3.

- ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE

Rozwiązania sytuacyjne drogi objętej opracowaniem przedstawiono na rys. nr 2.

Planowana inwestycja mieści się w istniejącym pasie drogowym. Początek opracowania zlokalizowany jest od skrzyżowania z drogą krajową nr 92, natomiast koniec znajduje w km 0+999,99. Trasę w planie poprowadzono po istniejącym śladzie drogi. Na całym odcinku drogi zaprojektowano poszerzenie jezdni do 5,50m. W związku z powyższym przewidziano wykonanie korytowania i ułożenie warstwy pełnej konstrukcji nawierzchni. Natomiast na istniejącej nawierzchni przewidziano ułożenie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Od km 0+551,00 do km 0+630,00 ze względu na zły stan drogi, przewidziano rozebranie starej konstrukcji drogi i ułożenie warstw pełnej konstrukcji nawierzchni. Na połączniu istniejącej nawierzchni z projektowaną zaprojektowano ułożenie geosiatki wzmacniającej dla zabezpieczenia nawierzchni przed spękaniami odbitymi. Przy jezdni przewidziano wykonanie pobocza o szerokości 1,0m. Zaprojektowano pobocze umocnione kruszywem o grubości 15cm.

Zjazdy publiczne na działki leśne przewidziano wykonać z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, gr.20cm. Pozostałe zjazdy publiczne wykonać z betonu asfaltowego. Połączenia zjazdów z jezdnią rozgraniczyć opornikiem wtopionym 12x25x100cm.

Skrzyżowanie z drogą gminną wykonać z betonu asfaltowego i ograniczyć opornikiem wtopionym 12x25x100cm.

Zaprojektowano stalowe bariery ochronne po stronie lewej i prawej w miejscach zaznaczonych na planie. Po stronie prawej w km od 0+919,09 do km 0+999,99 zaprojektowano opornik wtopiony 12x25x100cm.

Przedmiotową drogę powiatową przewidziano odwodnić powierzchniowo do istniejących rowów zlokalizowanych przy drodze, które przewidziano reprofilować i oczyścić. Na odcinku od km 0+551 do km 0+623 po stronie prawej, przewidziano wykonanie ścieku trójkątnego w poboczu drogi. W km 0+580,00 przewidziano budowę ścieku skarpowego.

Istniejący przepust w km 0+562,71 należy oczyścić i odmulić.

- WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie opinii geotechnicznej sporządzonej przez firmę „DROLAB”. Na podstawie dokonanego rozpoznania podłoża, stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowych. W podłożu do głębokości objętej badaniami,  pod warstwą istniejącej konstrukcji jezdni składającej się z warstwy bitumicznej gr. 4 – 6 cm, podbudowy z tłucznia gr. 34 – 40 cm, wyrównywanego kruszywem łamanym 0/5mm, znajdują się grunty sypkie, niewysadzinowe: warstwy piasku średniego , drobnego, grubego w stanie średnio zagęszczonym. Sporadycznie występują grunty spoiste wysadzinowe: piaski gliniaste w warunkach dobrych (suchych).

Na podstawie przedmiotowej opinii geotechnicznej oraz wizji projektanta w terenie, obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

- PROJEKTOWANA NIWELETA

Przekrój podłużny projektowanej drogi przedstawiono na rys. nr 4.

Drogę w przekroju podłużnym zaprojektowano tak, aby dostosować się do istniejącego ukształtowania terenu z zachowaniem dopuszczalnych spadków.

- PRZEKROJE NORMALNE – TECHNOLOGIA ROBÓT

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na Rys. nr 3.

Konstrukcja nawierzchni

- W miejscu wykonywania nakładki wzmacniającej:

warstwa ścieralna 	– z betonu asfaltowego SMA 11 gr. 4 cm,

warstwa wyrównawcza	– z betonu asfaltowego AC 16W gr. min 5 cm,

podbudowa	 – istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu gr. 2 cm,

- W miejscu wykonywania poszerzenia:

warstwa ścieralna 	– z betonu asfaltowego SMA 11 gr. 4 cm,

warstwa wyrównawcza	– z betonu asfaltowego AC 16W gr. min  5 cm,

podbudowa zasadnicza	– z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm,

podbudowa pomocnicza	– z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,

ulepszone podłoże	– z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0  gr. 10 cm,

- W miejscu wykonania nowej nawierzchni:

warstwa ścieralna 	– z betonu asfaltowego SMA 11 gr. 4 cm,

warstwa wiążąca	– z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza	– z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza	– z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,3mm gr. 20 cm,

ulepszone podłoże	– z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0  gr. 10 cm,

Warstwę wyrównawczą przewiduje się wykonać na pełnej szerokości jezdni.

- Przyjęta konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych (dukty leśne):

warstwa ścieralna 	– z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm.

- Przyjęta konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych:

warstwa ścieralna 	– z betonu asfaltowego AC 11 gr. 4 cm,

warstwa wiążąca	– z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza 	– z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,

- Przyjęta konstrukcja umocnionego pobocza:

warstwa ścieralna	– z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm i gr. 15 cm.

Nowoprojektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni oraz zjazdów i umocnionego pobocza należy wykonać po wcześniejszym przygotowaniu podłoża tak, aby wartość wtórnego modułu odkształcenia była nie mniejsza niż 80 MPa oraz wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is = 1,00.

- ODWODNIENIE

Przedmiotową drogę przewidziano odwodnić powierzchniowo poprzez nadanie jezdni odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Woda opadowa z jezdni zostanie odprowadzona do istniejących rowów przydrożnych, o kształcie trapezowym zlokalizowanych przy drodze. Ze względu na brak odbiornika wód opadowych zaprojektowano umocnienie dna rowu faszyną od km 0+266,70 do km 0+390,00 dla rowu po stronie prawej, dla strony lewej od km 0+266,70 do km 0+365,00.

- KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJĄCYM

W ramach inwestycji nie przewidziano prac związanych z usunięciem kolizji z infrastrukturą towarzyszącą. Nie stwierdzono występowania kolizji z projektowana przebudową.

- UWARUNKOWANIA TERENOWO – PRAWNE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego.

Wszelkie prace związane z budową dróg mieszczą się w istniejącym pasie drogowym.

- DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Docelowa eksploatacja drogi po przebudowie spowoduje złagodzenie uciążliwości środowiskowych, t.j.:

- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzięki upłynnieniu ruchu pojazdów,

- uporządkowanie spływu wód opadowych poprzez oczyszczenie i reprofilację istniejących rowów,

- przeprowadzenie segregacji powstałych odpadów po rozbiórkach i pracach budowlanych.

- ROZWIĄZANIE PROBLEMU ODPADÓW ZGODNIE Z
  USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH (GOSPODARKA	 ODPADAMI)

ETAP BUDOWY

Przebudowa drogi spowoduje powstanie następujących rodzajów odpadów:

- gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzących z wykopów,

- gruntów skalistych – nawierzchnia z kruszywa łamanego.

Wszystkie powyższe odpady należą do grupy katalogowej nr 17 i nie należą do odpadów niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

W odniesieniu do warstwy powierzchniowej gleby projekt przewiduje jej zdjęcie wywiezienie w odpowiednie, uzgodnione miejsce.

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku. Odpady nie nadające się do odzyskania powinny zostać wywiezione na wskazane przez gminy wysypiska, zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadowej.

ETAP EKSPLOATACJI

Podstawowa grupa odpadów z okresu eksploatacji drogi pochodzi będzie z podczyszczenia spływów opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadów eksploatacyjnych pochodzić będzie ze sprzątania jezdni. Będą one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do niebezpiecznych.

- ZALECENIA DLA WYKONAWCY ROBÓT DOTYCZĄCE	STABILIZACJI PASA DROGOWEGO, INWENTARYZACJI	POWYKONAWCZEJ I PRZENIESIENIA KOLIDUJĄCYCH	PUNKTÓW OSNOWY GEODEZYJNEJ

Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy zastabilizować wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej należy zabezpieczyć przed ich zniszczeniem. Dla każdego punktu osnowy należy sporządzić nowy lub zaktualizować istniejący opis topograficzny. Przed przystąpieniem do pomiaru należy ponownie dokonać sprawdzenia widoczności pomiędzy punktami osnowy i punktami nawiązania oraz wykonać ewentualne oczyszczenie punktów i przecinki.

- UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
  ZDROWIA

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

  - Zakres robót jak w opisie.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

  - transport ręczny i mechaniczny ciężkich elementów konstrukcyjnych i maszyn

  - prace nie objęte zakresem prac projektowanych

Skala zagrożenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.

Sposób prowadzenia instruktażu:

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z rodzajem i charakterem wykonywanych robót oraz przedstawić możliwe do wystąpienia zagrożenia i niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzi.

Należy zapoznać pracowników ze środkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Oprócz tego bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji zadań, w miejscu pracy należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem dostępnych środków ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszą być poinstruowani 
o możliwościach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia. Każdy instruowany pracownik musi potwierdzić odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 – obowiązujący, Dz. U. 2005.116.972).

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

  - roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego,

  - roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

  - w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, przeciwpożarowych, BHP, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisów związanych z wykonywanymi robotami,

  - w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustaleń zawartych w planie bioz.

Opracował:

inż. Marcin Kuciak

UPR. Nr WKP/0260/PWOD/08

V.  RYSUNKI