# FORMULARZ CENOWY – PRZEDMIAR ROBÓT

## PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ

O MOCY 225kW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2

W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL.B.KRZYWOUSTEGO 2

| Lp | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | j.m. | Ilość | Cena jedn. NETTO PLN | Wartość NETTO PLN (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- TECHNOLOGIA KOTŁOWNI

  - Urządzenia i rurarz

| 1 | KNNR 4 0502-02 | Kocioł wodny Vitoplex 300 o mocy 225kW z palnikiem gazowym Vitoflame | kocioł | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNR 7-08 0301-01 | Montaż regulatora Vitotronic 300 KW2 (w dostawie kotła) | układ | 1 |  |  |
| 3 | KNNR 4 0524-04 | Zawory bezpieczeństwa SYR 1915 fi 32 | szt | 1 |  |  |
| 4 | KNR 7-08 0102-01 | Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1 | układ | 1 |  |  |
| 5 | KNNR 4 0508-01 | Podgrzewacz ciepłej wody Vitocell V-100 poj.750l | szt | 1 |  |  |
| 6 | 0524-02 | Zawory bezpieczeństwa membranowe SYR 2115 fi 20 | szt | 1 |  |  |
| 7 | 0511-05 | Naczynia wzbiorcze przeponowe REFLEX N400 z przyłączem MK1/G1 | szt | 1 |  |  |
| 8 | 0511-08 | Naczynia wzbiorcze podgrzewacza na ciśnienie robocze 1,0 MPa, o pojemności całkowitej do 80 dm3 Refix DIT5 120 | szt | 1 |  |  |
| 9 | 0522-06 | Mieszacz 3-drogowy kołn. fi 50 z siłownikiem, wtykami systemowymi i czujnikiem temp. zanurzanym | szt | 1 |  |  |
| 10 | KNR 7-07 0102-01 | Pompa obiegowa c.o 230V TOP-E 50/1-10 LON | kpl | 1 |  |  |
| 11 | 0102-01 | Pompa TOP-S 30/7 | kpl | 1 |  |  |
| 12 | 0102-01 | Pompa Star Z25/6 CircoStar | kpl | 1 |  |  |
| 13 | KNNR 4 0520-08 | Zawory kulowe kołn. fi 80 | szt | 4 |  |  |
| 14 | 0520-06 | Zawory kulowe kołn. fi 50 | szt | 3 |  |  |
| 15 | 0411-06 | Zawory kulowe fi 50 | szt | 7 |  |  |
| 16 | 0411-04 | Zawory kulowe fi 32 | szt | 2 |  |  |
| 17 | 0411-03 | Zawory kulowe fi 25 | szt | 6 |  |  |
| 18 | 0411-01 | Zawory kulowe fi 15 | szt | 2 |  |  |
| 19 | 0135-01 | Zawór czerpalny o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1 |  |  |
| 20 | 0135-03 | Zawór czerpalny o średnicy nominalnej 25mm | szt | 2 |  |  |
| 21 | 0526-06 | Filtry siatkowe kołnierzowe o średnicy rur przyłącznych 50mm | szt | 1 |  |  |
| 22 | 0526-04 | Filtry siatkowe kołnierzowe o średnicy rur przyłącznych 32mm | szt | 1 |  |  |
| 23 | 0526-03 | Filtry siatkowe kołnierzowe o średnicy rur przyłącznych 25mm | szt | 1 |  |  |
| 24 | 0521-06 | Zawór zwrotny płytkowy fi 50 | szt | 1 |  |  |
| 25 | 0411-06 | Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm | szt | 1 |  |  |
| 26 | 0411-04 | Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm | szt | 1 |  |  |
| 27 | 0411-03 | Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm | szt | 2 |  |  |
| 28 | 0412-06 | Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm | szt | 4 |  |  |
| 29 | 0526-08 | Filtroodmulnik FOM-80 | szt | 1 |  |  |
| 30 | KNB 02-00 0111-04 | Brak opisu katalogu Filtr samopłuczący fi 32 z automatem czasowym (F76S32AA+Z11S-A) | szt | 1 |  |  |
| 31 | KNNR 4 0508-01 | Stacja zmiękczająca o wydajności 2,5m3/h | szt | 1 |  |  |
| 32 | 0135-02 | Zawór do napełniania instalacji SYR fi 20 | szt | 1 |  |  |
| 33 | 0140-04 | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy 32mm | kpl | 2 |  |  |
| 34 | 0122-02 | Podejście do wodomierza skrzydełkowego domowego w rurociągu o średnicy nominalnej 32mm | kpl | 2 |  |  |
| 35 | 0531-02 | Manometr montowany w gotowej tulei | szt | 5 |  |  |
| 36 | 0531-01 | Termomanometr | szt | 2 |  |  |
| 37 | KNR 5-08 0401-07 | Przygotowanie podłoża do zabudowania czujnika temperatury o ilości otworów mocujących do 2, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastykowe, podłoże-cegła | aparat | 1 |  |  |
| 38 | 0403-01 | Montaż czujnika temperatury zewnętrznej – dostawa z kotłem | szt | 1 |  |  |
| 39 | 0403-01 | Montaż czujnika temperatury zanurzany – dostawa z mieszaczem | szt | 1 |  |  |
| 40 | KNNR 4 0530-01 | Lejki ściekowe | szt | 5 |  |  |
| 41 | 0403-08 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 80mm | m | 20 |  |  |
| 42 | 0403-06 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 50mm | m | 6 |  |  |
| 43 | 0403-03 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 25mm | m | 3 |  |  |
| 44 | 0106-06 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 50mm | m | 31 |  |  |
| 45 | 0106-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 25mm | m | 10 |  |  |
| 46 | 0406-02 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 70 |  |  |
| 47 | KNNR 2 1404-04 | Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm | m | 50 |  |  |
| 48 | 1404-05 | Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy do 100mm | m | 20 |  |  |
| 49 | KNR 2-16 0507-01 | (WACETOB-na prawach norm zakładowych) Izolacja gr. do 20mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociągów o Dz:25mm | m2 | 4,49 |  |  |
| 50 | 0507-02 | Izolacja gr. do 20mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociągów o Dz:50mm | m2 | 11,47 |  |  |
| 51 | 0507-03 | Izolacja gr. do 30mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociągów o Dz:89mm | m2 | 7,6 |  |  |
| 52 | KNR 2-05 0206-01 | Komin typu MKD fi 200: BGT 30 200-2szt.; RT250-1szt.; RT1000+RTM-1szt.; WBT-3szt.;RTJ-1szt.;ODZ-1szt.; DR-1szt.;RT500-1szt.; Z500-1szt.;KPR-1szt.; TR-1szt.; RP1000-9szt.; AH-3szt.; DH-1szt.; RP500-1szt.;250-1szt. [R=2] | t | 0,08 |  |  |
| 53 | KNR 4-01 0333-02 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej, gr. ścian 1 cegła | szt | 4 |  |  |
| 54 | KNNR 4 0528-02 | Próba szczelności kotłowni | węzeł | 1 |  |  |
| 55 | 0529-02 | Uruchomienie kotłowni z 2 osobami obsługi | kotłow nia | 1 |  |  |
| 56 | 0001-01 | Norma indywidualna Osprzęt p.poż | kpl | 1 |  |  |
| 57 | KNNR 4 2017-02 | Przejście przez ściany – uszczelnienie masą HILTI CP 601S [R=0,5] | przejś cie | 5 |  |  |
| 58 | KNR 2-17 0101-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typA/I (udział kształtek do 35%) o obwodzie 1000mm | m2 | 2,16 |  |  |
| 59 | 0138-01 | Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodach do 800mm | szt | 2 |  |  |
| 60 | 0146-02 | Czerpnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodach do 1600mm | szt | 1 |  |  |
| 61 | KNNR 1 0001-01 | Demontaż kotłowni (kotły stalowe-3szt, podgrzewacze c.w., naczynie wzbiorcze na kominie, pompy, rurarz) | godz | 250 |  |  |

  - Instalacja gazowa

| 62 | KNNR 4 0304-07 | Rurociągi stalowe o przyłączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 65mm | m | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | KNNR 2 1404-05 | Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy do 100mm | m | 14 |  |  |
| 64 | KNNR 4 0307-04 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych o długości do 100m i średnicy do 65mm | próba | 1 |  |  |
| 65 | 0307-09 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych o długości do 100m i średnicy do 65mm (do kol. 4) | m | 14 |  |  |
| 66 | 0521-07 | Zawór kulowy kołn. fi 65 | szt | 1 |  |  |
| 67 | KNR 7-08 0104-03 | Detektor gazu DEX. 1.2, moduł alarmowy MD 2.Z, sygnalizator SL-3 | układ | 1 |  |  |
| 68 | KNNR 4 0522-07 | Zawór samoodcinający ZB-3 fi 65 | szt | 1 |  |  |
| 69 |  | Manometr tarczowy do gazu | szt | 1 |  |  |
| 70 | KNR 2-19 0216-02 | (WACETOB-na prawach norm zakładowych) Przejście przez ściany murowane o gr. 1 cegły dla przyłącza gazowego o Dn: do 65mm w tulei z rury stalowej o średnicy do 100mm | przejś cie | 2 |  |  |
| 71 |  | Podłączenie przyborów gazowych w kuchni i ich przezbrojenie (kuchnie gazowe o połączeniu złączem elastycznym-2szt, taboret gazowy+szybkozłącze-1 kpl) | szt | 3 |  |  |
| 72 | 0312-01 | Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, o średnicy 15mm | szt | 3 |  |  |
| 1.3. Instalacja wod-kan |
| 73 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. do 15cm | m3 | 1,908 |  |  |
| 74 | 0203-01 | Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego niezbrojonych ław i stóp fundamentowych | m3 beton | 1,908 |  |  |
| 75 | KNNR 3 0101-01 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione, o szer. do 1,5m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu głęb. do 1m, w gruncie suchym kat.I-II | m3 | 7,02 |  |  |
| 76 | KNNR 4 0224-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywanych w gotowym wykopie o średnicy 800mm i głębokości do 1,0m | szt | 1 |  |  |
| 77 | 0203-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnątrz budynku o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych | m | 8 |  |  |
| 78 | 0207-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych | m | 1,5 |  |  |
| 79 | 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych | szt | 2 |  |  |
| 80 | 0218-01 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm | szt | 1 |  |  |
| 81 | 0229-01 | Zlew blaszany | szt | 1 |  |  |
| 82 | 0218-02 | Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm | szt | 1 |  |  |
| 83 | 0135-01 | Zawór czerpalny o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1 |  |  |
| 84 | 0116-01 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20mm | szt | 1 |  |  |
| 85 | KNR 4-02 0111-03 | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 50mm | szt | 2 |  |  |
| 86 | KNNR 4 0112-03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 32mm | m | 5 |  |  |
| 87 | KNR 7-07 0107-01 | Pomp KP 250 | kpl | 1 |  |  |
| 88 | KNNR 4 0106-01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 15mm | m | 3,5 |  |  |
| 89 | 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych próba zasadnicza (pulsacyjna) | próba | 1 |  |  |
| 90 | 0126-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych o średnicy nominalnej do 65mm, w budynkach niemieszkalnych | m | 8 |  |  |

- ROBOTY BUDOWLANE

| Lp | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | j.m. | Ilość | Cena jedn. NETTO PLN | Wartość NETTO PLN (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej o gr. ścian ponad ½ cegły | m3 | 0,14 |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0354-09 | Wykucie z muru ościeżnic lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 | szt | 2 |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie parapetów blaszanych | m2 | 0,56 |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0346-01 | Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie wapiennej dla belek stalowych o głęb. gniazd 1 cegły | gniazdo | 2 |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł dostarczanie i obsadzanie belek stalowych I NP. 140mm | m | 1,8 |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0703-03 | Umocowanie siatek tynkarskich Rabitza na stopkach belek bez względu na rodzaj belki-stalowe, prefabrykowane | m osiatk. stopki | 1,8 |  |  |
| 7 | KNR 2-02 0617-12 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych masą ognioodporną „HILTI” EI 120 | m | 5 |  |  |
| 8 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły | m3 | 1,35 |  |  |
| 9 | KNR 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr. ścianek ½ cegły | m2 | 9,5 |  |  |
| 10 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach pow. otynk. w jednym miejscu do 2 m2 | m2 | 9,6 |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0711-03 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach pow. otynk. w jednym miejscu do 5 m2 | m2 | 12,58 |  |  |
| 12 | KNR 4-01 0708-03 | Wykonanie tynków zwykłych kat.III na podłożach z cegieł – tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer. ościeży do 40cm | m ościeży | 2 |  |  |
| 13 | KNR 0-19 0929-04 | (IGM-na prawach norm zakładowych) Wymiana okien drewnianych na okna z PCV – białe, wsp. V=1,3W/ m2 K | m2 | 1,57 |  |  |
| 14 | KNR 2-02 0507-02 | Różne obróbki i elementy z blachy z cynku obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | m2 | 0,56 |  |  |
| 15 | KNNR 7 0503-08 | Drzwi stalowe zewnętrzne 0,9x2,0 | m2 | 1,8 |  |  |
| 16 | 0001-01 | Norma indywidualna Obudowa przewodu wywiewnego – wełna mineralna 5cm+blacha powlekana | m2 | 3,52 |  |  |
| 17 | KNR 2-02 1217-04 | Wsporniki z kątownika 100x100x10mm | m | 5,2 |  |  |
| 18 | KNR 4-01 0106-01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku bez względu na głęb. i kat. z odrzuceniem na odl. do 3m | m3 | 1,58 |  |  |
| 19 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. ponad 15cm | m3 | 0,83 |  |  |
| 20 | KNR 4-01 0203-01 | Dno studzienki B-15 | m3 betonu | 0,2 |  |  |
| 21 | KNNR 4 0224-01 | Studzienka fi 60 z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonanych w gotowym wykopie – głębokości 1m | szt | 1 |  |  |
| 22 | KNNR 2 1201-01 | Podkłady betonowe B-10 | m3 | 1,03 |  |  |
| 23 | KNR 2-02 0702-09 | Przekrycia studzienki płytami z blachy żeberkowej | m2 | 0,3 |  |  |
| 24 | KNR 4-01 0201-03 | Deskowanie fundamentów | m2 | 4,35 |  |  |
| 25 | KNR 4-01 0202-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia pręty stal. gładkie lub żebrowane o średnicy 10-14mm | kg | 21 |  |  |
| 26 | KNR 4-01 0203-04 | Betonowanie fundamentów B-20 | m3 betonu | 1,17 |  |  |
| 27 | KNR 2-02 0617-06 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych, kitem | m | 8,7 |  |  |
| 28 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr. 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku | m2 | 8,42 |  |  |
| 29 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr. 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku | m2 | 27,61 |  |  |
| 30 | KNR 2-02 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża | m2 | 40,28 |  |  |
| 31 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym. płytek 20x20cm | m2 | 40,28 |  |  |
| 32 | KNNR 2 1202-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, zatarte na ostro, gr. 20mm | m2 | 27,61 |  |  |
| 33 | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym. płytek 30x30cm | m2` | 27,61 |  |  |
| 34 | KNR 2-02 1119-02 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą, wym płytek 10x10cm | m | 13,97 |  |  |
| 35 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) | m2 | 51,61 |  |  |
| 36 | KNR 4-01 0726-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian | m2 | 10,35 |  |  |
| 37 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km | m3 | 2,55 |  |  |
| 38 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi – każdy następny 1 km [S=4} | m3 | 2,55 |  |  |
| 39 | 0001-01 | Norma indywidualna Koszty utylizacji gruzu | m2 | 2,55 |  |  |

- INSTALACJA ELEKTRYCZNA

| Lp | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | j.m. | Ilość | Cena jedn. NETTO PLN | Wartość NETTO PLN (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

3.1. Demontaż instalacji elektrycznej

| 1 | KNR 4-03 1117-04 | Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków | m | 66 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1134-02 | Demontaż opraw | szt | 4 |  |  |
| 3 | 1122-06 | Demontaż gniazd wtyczkowych | szt | 3 |  |  |
| 4 | 1120-03 | Demontaż puszek | szt | 7 |  |  |
| 5 | 1124-07 | Demontaż wyłączników instalacyjnych | szt | 2 |  |  |

3.2. Montaż instalacji elektrycznej

| 6 | KNR 5-08 0401-05 | Przygotowanie podłoża pod rozdzielnię | aparat | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0404-08 | Montaż rozdzielni RK | szt | 1 |  |  |
| 8 | 0403-06 | Montaż obudowy S4 z wyłącznikiem nadprądowym S-303-C-25A | szt | 1 |  |  |
| 9 | 0403-05 | Mocowanie wyłącznika WG.p.poż. | szt | 1 |  |  |
| 10 | 0209-04 | Przewody YDY 5x4mm2 układane w tynku | m | 13 |  |  |
| 11 | 0301-24 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny | szt | 11 |  |  |
| 12 | 0308-01 | Montaż na gotowym podłożu wyłączników hermetycznych 1-bieg. | szt | 1 |  |  |
| 13 | 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych hermetycznych 2x10+0 | szt | 3 |  |  |
| 14 | 0309-09 | Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych hermetycznych 24V | szt | 1 |  |  |
| 15 | 0304-08 | Montaż na gotowym podłożu puszek rozgałęźnych hermetycznych | szt | 6 |  |  |
| 16 | 0501-08 | Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe | kpl | 2 |  |  |
| 17 | 0511-12 | Montaż opraw typu ATLANTYK 2x36W IP65 z modułem awaryjnym | szt | 1 |  |  |
| 18 | 0511-12 | Montaż opraw typu ATLANTYK 2x36W IP65 | szt | 1 |  |  |
| 19 | 0701-05 | Montaż uchwytów pod korytka | szt | 30 |  |  |
| 20 | 0705-07 | Montaż korytek kablowych | m | 30 |  |  |
| 21 | 0210-06 | Przewody YDYp 3x2,5mm2 układane p.t. | m | 28 |  |  |
| 22 | 0210-06 | Przewody YDY 2x1mm2 układane p.t. | m | 18 |  |  |
| 23 | 0210-06 | Przewody YDYp 4x1mm2 układane p.t | m | 30 |  |  |
| 24 | 0210-06 | Przewody YDYp 3x1,5mm2 układane p.t | m | 28 |  |  |
| 25 | 0210-06 | Przewody YDYp 2x2,5mm2 układane p.t | m | 12 |  |  |
| 26 | 0212-04 | Przewody YDYp 3x2,5mm2 układane w gotowych korytkach | m | 16 |  |  |
| 27 | 0212-04 | Przewody YDY 3x1mm2 układane w gotowych korytkach | m | 40 |  |  |
| 28 | 0212-04 | Przewody YDY 3x1,5mm2 układane w gotowych korytkach | m | 30 |  |  |
| 29 | 0101-10 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe RB-18 | m | 18 |  |  |
| 30 | 0110-01 | Rury winidurowe RB-18 układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 18 |  |  |
| 31 | 0205-04 | Układanie przewodu DY 6mm2 | m | 130 |  |  |
| 32 | KNR 4-03 1001-07 | Wykucie bruzd ręcznie dla przewodów wtynkowych, podłoże z betonu | m | 60 |  |  |
| 33 | 1007-06 | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betony – dł. przebicia do 20cm, średnica rury do 25mm | otwo rów | 4 |  |  |
| 34 | KNR 5-08 0403-05 | Mocowanie głównej szyny wyrównawcza | szt | 1 |  |  |
| 35 | 0602-09 | Układanie bednarki uziemiającej FeZn 20x4mm w budynkach | m | 20 |  |  |
| 36 | 0617-01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie, rodzaj przewodu – bednarka o przekroju 120mm2 | szt | 1 |  |  |
| 37 | 0812-03 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce – przekrój żył do 6mm2 | szt | 34 |  |  |
| 38 | 0620-01 | Montaż uchwytów uziemiających | szt | 10 |  |  |
| 39 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy | pomiar | 4 |  |  |
| 40 | 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 3 faz | pomiar | 1 |  |  |
| 41 | 1205-01 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy | pomiar | 1 |  |  |
| 42 | 1205-02 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar następny | pomiar | 4 |  |  |
| 43 | 1205-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwpożarowej | pomiar | 4 |  |  |
| 44 | KNB 18-13 1346-08 | Brak opisu katalogu Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego | szt | 1 |  |  |