FORMULARZ CENOWY – PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ

O MOCY 144kW ORAZ WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ O DŁ. 41,50m W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 4 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL.B.CHROBREGO 33

| Lp | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | j.m. | Ilość | Cena jedn. NETTO PLN | Wartość NETTO PLN (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- TECHNOLOGIA KOTŁOWNI

  - Urządzenia i rurarz

| 1 | KNNR 4 0502-01 | Kocioł Vitogas 100 o mocy 144 kW | kocioł | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNR 7-08 0301-01 | Montaż regulatora Vitotronic 200 KW2 (w dostawie kotła) | układ | 1 |  |  |
| 3 | KNR 4 0514-01 | Mały rozdzielacz z zaworem bezpieczeństwa (Viessmann 7143782) | szt | 1 |  |  |
| 4 | 0509-01 | Zabezpieczenie przed niskim stanem wody | szt | 1 |  |  |
| 5 | 0522-05 | Mieszacz 3-drogowy fi 40 koln. z siłownikiem, złączami wtykowymi i czujnikiem temperatury | szt | 1 |  |  |
| 6 | KNR 5-08 0403-01 | Montaż czujnika temperatury kontaktowego do reg. temp. powrotu do kotła | szt | 2 |  |  |
| 7 | KNNR 4 0508-01 | Podgrzewacz ciepłej wody Vitocell V-100 poj. 750l | szt | 1 |  |  |
| 8 | 0511-05 | Naczynia wzbiorcze membranowe N400 Reflex | szt | 1 |  |  |
| 9 | 0511-08 | Naczynia wzbiorcze podgrzewacza na ciśnienie robocze 1,0 MPa, o pojemności całkowitej do 80 dm3 Refix DIT5 80 | szt | 1 |  |  |
| 10 | KNR 7-07 0102-01 | Pompa obiegowa c.o 230V TOP-E 40/1-10 LON | kpl | 1 |  |  |
| 11 | 0102-01 | Pompa TOP-S 30/7 | kpl | 1 |  |  |
| 12 | 0102-01 | Pompa Star Z20/6 | kpl | 1 |  |  |
| 13 | 0102-01 | Pompa Star RS 25/4 Classic Star | kpl | 1 |  |  |
| 14 | KNNR 4 0526-07 | Filtroodmulnik TerFM-65 | szt | 1 |  |  |
| 15 | 0521-07 | Zawory kulowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 65 mm | szt | 3 |  |  |
| 16 | 0521-05 | Zawory kulowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 40 mm | szt | 2 |  |  |
| 17 | 0411-05 | Zawory kulowe fi 40 | szt | 4 |  |  |
| 18 | 0411-04 | Zawory kulowe fi 32 | szt | 5 |  |  |
| 19 | 0411-03 | Zawory kulowe fi 25 | szt | 4 |  |  |
| 20 | 0411-02 | Zawory kulowe fi 20 | szt | 6 |  |  |
| 21 | 0135-01 | Zawór czerpalny o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 3 |  |  |
| 22 | 0521-05 | Zawór zwrotny płytkowy fi 40 – międzykołnierzowy | szt | 1 |  |  |
| 23 | 0411-04 | Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32 mm | szt | 2 |  |  |
| 24 | 0411-03 | Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm | szt | 1 |  |  |
| 25 | 0411-02 | Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20 mm | szt | 1 |  |  |
| 26 | KNB 02-00 0111-04 | Brak opisu katalogu Filtr samopłuczący fi 25 | szt | 1 |  |  |
| 27 | 0111-02 | Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 20 mm | szt | 1 |  |  |
| 28 | KNNR 4 0508-01 | Stacja zmiękczająca TW 100 | szt | 1 |  |  |
| 29 | 0140-02 | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy 20 mm | kpl | 2 |  |  |
| 30 | 0140-01 | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy 15 mm | kpl | 1 |  |  |
| 31 | 0122-06 | Podejście do wodomierza skrzydełkowego mieszkaniowego w rurociągu o średnicy nominalnej 20 mm | kpl | 2 |  |  |
| 32 | 0122-05 | Podejście do wodomierza skrzydełkowego mieszkaniowego w rurociągu o średnicy nominalnej 15 mm | kpl | 1 |  |  |
| 33 | 0524-02 | Zawory bezpieczeństwa membranowe SYR 2115 fi 20 | szt | 1 |  |  |
| 34 | 0531-02 | Manometr montowany w gotowej tulei | szt | 3 |  |  |
| 35 | 0531-01 | Termomanometr montowany w gotowej tulei | szt | 2 |  |  |
| 36 | 0412-06 | Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15 mm | szt | 4 |  |  |
| 37 | KNR 5-08 0401-07 | Przygotowanie podłoża do zabudowania czujnika temperatury o ilości otworów mocujących do 2, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastykowe, podłoże-cegła | aparat | 1 |  |  |
| 38 | 0403-01 | Montaż czujnika temperatury zewnętrznej – dostawa z kotłem | szt | 1 |  |  |
| 39 | 0403-01 | Montaż czujnika temperatury kontaktowego – dostawa z mieszaczem | szt | 1 |  |  |
| 40 | KNNR 4 0530-01 | Lejki ściekowe | szt | 4 |  |  |
| 41 | 0403-07 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 65 mm | m | 4 |  |  |
| 42 | 0403-05 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 40 mm | m | 20 |  |  |
| 43 | 0403-04 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 32 mm | m | 3 |  |  |
| 44 | 0403-03 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 25 mm | m | 4,5 |  |  |
| 45 | 0106-04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 32 mm | m | 12 |  |  |
| 46 | 0106-02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 20 mm | m | 12,6 |  |  |
| 47 | KNNR 8 0112-09 | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 65 mm | szt | 2 |  |  |
| 48 | KNNR 4 0406-02 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 56,1 |  |  |
| 49 | KNNR 2 1404-04 | Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy 50 mm | m | 52,1 |  |  |
| 50 | 1404-05 | Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy 100 mm | m | 4 |  |  |
| 51 | KNR 2-16 0507-01 | (WACETOB-na prawach norm zakładowych) Izolacja gr. do 20 mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociągów o Dz:25-32 mm | m2 | 1 |  |  |
| 52 | 0507-02 | Izolacja gr. do 20 mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociągów o Dz: 40 mm | m2 | 5,2 |  |  |
| 53 | 0507-03 | Izolacja gr. do 30 mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociągów o Dz: 65 mm | m2 | 1,36 |  |  |
| 54 | KNR 2-05 0206-01 | Komin typu MKS fi 250/300: RP300/1000-17szt; RP500-1szt; ŁKS-90-1szt; TR300/250/300-1szt; DR-1szt; Z200-1szt; KPR300-1szt; ODZ300-1szt; DH300-1 szt; A300-1szt; RP250/1000-1szt | t | 0,08 |  |  |
| 55 | KNR 4-01 0333-02 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej, gr. ścian 1 cegła | szt | 2 |  |  |
| 56 | KNNR 4 0528-02 | Próba szczelności kotłowni | węzeł | 1 |  |  |
| 57 | 0529-02 | Uruchomienie kotłowni z 2 osobami obsługi | kotłownia | 1 |  |  |
| 58 | 0001-01 | Norma indywidualna Osprzęt p.poż | kpl | 1 |  |  |
| 59 | KNNR 4 2017-02 | Przejście przez ściany – uszczelnienie masą HILTI CP 601S [R=0.5] | przejście | 2 |  |  |
| 60 | KNR 2-17 0101-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (udział kształtek do 35%) o obwodzie do 1000mm | m2 | 2,34 |  |  |
| 61 | 0138-02 | Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodach do 1200mm | szt | 2 |  |  |
| 62 | 0001-01 | Norma indywidualna Demontaż istniejącej kotłowni z osprzętem | godz | 250 |  |  |

  - Instalacja gazowa

| 63 | KNNR 4 0304-05 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 40 mm | m | 14,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | KNNR 2 1404-04 | Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm | m | 14,5 |  |  |
| 65 | KNNR 4 0307-04 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych o długości do 100 m i średnicy do 65mm | próba | 1 |  |  |
| 66 | 0307-09 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych o długości do 100 m i średnicy do 65mm (do kol. 4) | m | 14,5 |  |  |
| 67 | KNR 4-01 0333-02 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej, gr. ścian 1 cegła | szt | 1 |  |  |
| 68 | KNNR 4 0312-03 | Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, o średnicy 25 mm | szt | 1 |  |  |
| 69 | 0312-06 | Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, o średnicy 50 mm | szt | 1 |  |  |
| 70 | 0310-05 | Filtry gazowe o średnicy nominalnej 50 mm | szt | 1 |  |  |
| 71 | KNR 7-08 0104-03 | Detektor gazu DEX.1.2, moduł alarmowy MD 2.Z, sygnalizator SL-3 | układ | 1 |  |  |
| 72 | KNNR 4 0522-06 | Zawór samoodcinający ZB-3 fi 50 | szt | 1 |  |  |

  - Instalacja wod-kan

| 73 | KNNR 4 0116-01 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20 mm | szt | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. do 15cm | m3 | 1,548 |  |  |
| 75 | 0203-01 | Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego niezbrojonych ław i stóp fundamentowych | m3 betonu | 1,548 |  |  |
| 76 | KNNR 3 0101-01 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione, o szer. do 1.5 m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu głęb. do 1m, w gruncie suchym kat.I-II | m3 | 5,22 |  |  |
| 77 | KNNR 4 0224-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywanych w gotowym wykopie o średnicy 800 mm i głębokości do 1,0m | szt | 1 |  |  |
| 78 | 0203-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PCV w gotowych wykopach, wewnątrz budynku o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | m | 7 |  |  |
| 79 | 0207-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | m | 1,5 |  |  |
| 80 | 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych | szt | 3 |  |  |
| 81 | 0218-01 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm | szt | 2 |  |  |
| 82 | 0229-01 | Zlew blaszany | szt | 1 |  |  |
| 83 | 0218-02 | Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50 mm | szt | 1 |  |  |
| 84 | 0135-01 | Zawór czerpalny o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 1 |  |  |
| 85 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr. ścian 1 cegły | szt | 3 |  |  |
| 86 | 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach o gr. 1 cegły | szt | 3 |  |  |

# 2. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

| Lp | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | j.m. | Ilość | Cena jedn. NETTO PLN | Wartość NETTO PLN (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNNR 4 0304-03 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 25 mm | m | 40 |  |  |
| 2 | 0304-01 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 15 mm | m | 1,5 |  |  |
| 3 | KNNR 2 1404-04 | Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm | m | 41,5 |  |  |
| 4 | KNNR 4 0307-04 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych o długości do 100 m i średnicy do 65 mm | próba | 1 |  |  |
| 5 | 0307-09 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych o długości do 100 m i średnicy do 65 mm (do kol.4) | m | 41,5 |  |  |
| 6 | 0312-02 | Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, o średnicy 20 mm | szt | 3 |  |  |
| 7 | 0312-03 | Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, o średnicy 25 mm | szt | 1 |  |  |
| 8 | KNR 2-19 0216-01 | (WACETOB-na prawach norm zakładowych) Przejście przez ściany murowane o gr. 1 cegły dla przyłącza gazowego o Dn:do 25 mm w tulei z rury stalowej o średnicy do 50 mm | przejście | 10 |  |  |
| 9 | KNNR 8 0314-03 | Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem | szt | 1 |  |  |
| 10 | 0314-07 | Demontaż taboretu gazowego | szt | 2 |  |  |
| 11 | KNNR 4 0314-09 | Kuchnie gazowe o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem – mat. z demontażu | szt | 1 |  |  |
| 12 | 0315-03 | Taboret gazowy z demontażu + szybkozłącze | kpl | 2 |  |  |

# 3. ROBOTY BUDOWLANE

| Lp | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | j.m. | Ilość | Cena jedn. NETTO PLN | Wartość NETTO PLN (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr. ścian ponad ½ cegły | m3 | 1,01 |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0333-12 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr. ścian 2 ½ cegły | szt | 2 |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0354-03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt | 2 |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0354-03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 | szt | 2 |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie parapetów zewn. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 0,4 |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0346-04 | Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych | gniazdo | 4 |  |  |
| 7 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł; dostarczanie i obsadzanie belek I-140 | m | 9,8 |  |  |
| 8 | KNR 4-01 07032-03 | Umocowanie siatek tynkarskich Rabitza na stopkach belek bez względu na rodzaj belki – stalowe | m osiak.stopki | 12,6 |  |  |
| 9 | KNR 2-02 0123-05 | Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji stalowych belek cegłami, gr. 1/4 cegły | m2 | 1,26 |  |  |
| 10 | KNR 4-01 0304-014 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły | m3 | 1,15 |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach pow.otynk. w jednym miejscu do 2 m2 | m2 | 9,6 |  |  |
| 12 | KNR 4-01 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych kat.III na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów – tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer. ościeży do 25cm | m ościeży | 10,24 |  |  |
| 13 | KNR 4-01 0708-03 | Wykonanie tynków zwykłych kat.III na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów – tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer. ościeży gr. 2½ c | m ościeży | 6,54 |  |  |
| 14 | KNNR 7 0503-08 | Drzwi stalowe zewnętrzne 0.9x2.0 | m2 | 1,8 |  |  |
| 15 | KNNR 7 0503-08 | Drzwi stalowe 0.9x2.0 p.poż. 30min MCR ALPE”90” | m2 | 1,8 |  |  |
| 16 | KNR 2-02 1001-05 | Okna zespolone wzmocnione dwuszybowe jednodzielne o pow. do 1,0 m2 | m2 | 1,44 |  |  |
| 17 | KNR 2-02 0506-01 | Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm | m2 | 0,4 |  |  |
| 18 | KNR 4-01 0106-01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głęb. i kat. Z odrzuceniem na odl. do 3 m | m3 | 2,29 |  |  |
| 19 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. ponad 15cm | m3 | 1,54 |  |  |
| 20 | KNR 4-01 0203-01 | Dno studzienki B-15 | m3 betonu | 0,2 |  |  |
| 21 | KNNR 4 0224-01 | Studzienka fi 80 z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywanych w gotowym wykopie – głębokość 1,0 m | szt | 1 |  |  |
| 22 | KNNR 2 1201-01 | Podkłady betonowe B-10 | m3 | 1,03 |  |  |
| 23 | KNR 2-02 0702-09 | Przekrycia studzienki płytami z blachy żeberkowej | m2 | 0,79 |  |  |
| 24 | KNR 4-01 0201-03 | Deskowanie fundamentów | m2 | 7,8 |  |  |
| 25 | KNR 4-01 0202-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia pręty stal. gładkie lub żebrowane o średnicy 10-14mm | kg | 48 |  |  |
| 26 | KNR 4-01 0203-04 | Betonowanie fundamentów B-20 | m3 beton | 3,03 |  |  |
| 27 | KNR 2-02 0617-06 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych, kitem | m | 13,4 |  |  |
| 28 | KNR 2-02 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża | m2 | 46,16 |  |  |
| 29 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym. płytek 20x20 cm | m2 | 46,14 |  |  |
| 30 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku | m2 | 29,3 |  |  |
| 31 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku | m2 | 33,6 |  |  |
| 32 | KNR 2-02 2009-05 | Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ościeży | m2 | 5,17 |  |  |
| 33 | KNNR 2 1202-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, zatarte na ostro, gr. 20 mm | m2 | 34,18 |  |  |
| 34 | KNNR 2 1202-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki – zmiana gr. o 10 mm | m2 | 34,18 |  |  |
| 35 | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym. płytek 30x30 cm | m2 | 34,18 |  |  |
| 36 | KNR 2-02 1119-02 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą, wym. płytek 10x10 cm | m | 47,08 |  |  |
| 37 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) | m2 | 72,07 |  |  |
| 38 | KNR 4-01 1212-05 | Malowanie krat z prętów prostych, dwukrotne | m2 | 2 |  |  |
| 39 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 7,86 |  |  |
| 40 | KNR 4-01 0728-02 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III ścian | m2 | 7,86 |  |  |
| 41 | KNR 4-01 1204-03 | Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie elewacji tynków gładkich | m2 | 7,86 |  |  |
| 42 | KNR 2-02 1121-01 | Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną przygotowanie podłoża | m2 | 5,265 |  |  |
| 43 | KNR 2-02 1121-04 | Okładziny schodów z płytek układanych na klej – płytki mrozoodporne, antypoślizgowe | m2 | 5,265 |  |  |
| 44 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km | m3 | 5,13 |  |  |
| 45 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi – każdy następny 1 km | m3 | 5,13 |  |  |
| 46 | 0001-01 | Norma indywidualna Koszt utylizacji gruzu | m2 | 5,13 |  |  |

# 4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

4.1. Demontaż instalacji elektrycznej

| Lp | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | j.m. | Ilość | Cena jedn. NETTO PLN | Wartość NETTO PLN (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNR 4-03 1117-04 | Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków | m | 58 |  |  |
| 2 | 1134-02 | Demontaż opraw | szt | 3 |  |  |
| 3 | 1122-06 | Demontaż gniazd wtyczkowych | szt | 3 |  |  |
| 4 | 1120-03 | Demontaż puszek | szt | 5 |  |  |
| 5 | 1124-07 | Demontaż wyłączników | szt | 1 |  |  |

4.2. Montaż instalacji elektrycznej

| 6 | KNR 5-08 0401-05 | Przygotowanie podłoża pod rozdzielnię | aparat | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0404-08 | Montaż rozdzielni RK | szt | 1 |  |  |
| 8 | 0403-06 | Montaż obudowy S4 z wyłącznikiem nadprądowym S-303-C-25A | szt | 1 |  |  |
| 9 | 0403-05 | Mocowanie wyłącznika WG.p.poż. | szt | 1 |  |  |
| 10 | 0101-10 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe RB-28 | m | 30 |  |  |
| 11 | 0110-02 | Rury winidurowe RB-28 układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 30 |  |  |
| 12 | 0207-05 | Przewody YDY 5x6mm2 wciągane do rur RB-28 | m | 30 |  |  |
| 13 | 0301-24 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny | szt | 10 |  |  |
| 14 | 0308-01 | Montaż na gotowym podłożu wyłączników hermetycznych 1-bieg. | szt | 1 |  |  |
| 15 | 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych hermetycznych 2x10+0 | szt | 4 |  |  |
| 16 | 0309-09 | Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych hermetycznych 24V | szt | 1 |  |  |
| 17 | 0304-08 | Montaż na gotowym podłożu puszek rozgałęźnych hermetycznych | szt | 4 |  |  |
| 18 | 0501-08 | Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe | kpl | 2 |  |  |
| 19 | 0511-12 | Montaż opraw typu ATLANTYK 2x36W IP65 z modułem awaryjnym | szt | 1 |  |  |
| 20 | 0511-12 | Montaż opraw typu ATLANTYK 2x36W IP65 | szt | 1 |  |  |
| 21 | 0701-05 | Montaż uchwytów pod korytka | szt | 26 |  |  |
| 22 | 0705-07 | Montaż korytek kablowych | m | 26 |  |  |
| 23 | KNR 4-03 1001-07 | Wykucie bruzd ręcznie dla przewodów wtynkowych, podłoże z betonu | m | 55 |  |  |
| 24 | KNR 5-08 0210-06 | Przewody YDYp 3x2,5 mm2 układane p.t. | m | 32 |  |  |
| 25 | 0210-06 | Przewody YDYp 4x1mm2 układane p.t. | m | 4 |  |  |
| 26 | 0210-06 | Przewody OWY 3x1,5mm2 układane p.t. | m | 32 |  |  |
| 27 | 0210-06 | Przewody YDYp 3x1,5mm2 układane p.t. | m | 13 |  |  |
| 28 | 0212-04 | Przewody YDYp 3x2,5mm2 układane w gotowych korytkach | m | 22 |  |  |
| 29 | 0212-04 | Przewody YDYp 4x1,5mm2 układane w gotowych korytkach | m | 3 |  |  |
| 30 | 0212-04 | Przewody YDY 3x1mm2 układane w gotowych korytkach | m | 6 |  |  |
| 31 | 0101-10 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe RB-18 | m | 42 |  |  |
| 32 | 0110-01 | Rury winidurowe RB-18 układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 42 |  |  |
| 33 | 0207-04 | Przewody YDY 2x1mm2 wciągane do rur RB-18 | m | 34 |  |  |
| 34 | 0207-04 | Przewody YDY 3x2,5mm2 wciągane do rur RB-18 | m | 6 |  |  |
| 35 | 0101-10 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe RB-22 i RB-18 | m | 27 |  |  |
| 36 | 0110-02 | Rury winidurowe RB-22 układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 23 |  |  |
| 37 | 0110-01 | Rury winidurowe RB-18 układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 4 |  |  |
| 38 | 0205-04 | Układanie przewodu DY 6mm2 | m | 92 |  |  |
| 39 | 0205-04 | Układanie przewodu DY 10mm2 | m | 4 |  |  |
| 40 | KNR 4-03 1007-06 | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu – dł. przebicia do 20cm, średnica rury do 25mm | otworów | 3 |  |  |
| 41 | KNR 5-08 0403-05 | Mocowanie głównej szyny wyrównawcza | szt | 1 |  |  |
| 42 | 0602-09 | Układanie bednarki uziemiającej FeZn 20x4mm w budynkach | m | 8 |  |  |
| 43 | 0617-01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie, rodzaj przewodu – bednarka o przekroju 120mm2 | szt | 2 |  |  |
| 44 | 0812-03 | Podłączenie przewodów pojedyńczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce – przekrój żył do 6mm2 | szt | 20 |  |  |
| 45 | 0620-01 | Montaż uchwytów uziemiających | szt | 6 |  |  |
| 46 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy | pomiar | 5 |  |  |
| 47 | 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 3faz | pomiar | 1 |  |  |
| 48 | 1205-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwpożarowej | pomiar | 7 |  |  |
| 49 | KNB 18-13 1346-08 | Brak opisu katalogu Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego | szt | 2 |  |  |