## GMINA  KROSNO  ODRZAŃSKIE

#### UL.  PARKOWA  1

#### 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE

TEL. (068) 383 50 80,  383 50 17           FAX (068) 383 51 22,

REGON  000526133,                              NIP 926-10-00-601

http://www.krosnoodrzanskie.pl

sekretariat@krosnoodrzanskie.pl

###### Z A P R O S Z E N I E

do udziału w przetargu nieograniczonym

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 u.p.z.p.

na realizację zadania pn.:

„Budowę Remizy OSP w Wężyskach"

Sprawa nr IR.VI-2231-2/2007

Specyfikacja istotnych warunków została umieszczona na stronie internetowej  Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim   http://www.krosnoodrzanskie.pl

ZATWIERDZAM

B U R M I S T R Z

Andrzej  Chinalski

.

Krosno Odrzańskie, dnia 29 czerwca 2007 r.

Spis załączników:

- Instrukcja dla oferentów;

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

- Załącznik nr 2 - Podstawowe informacje o oferencie;

- Załącznik nr 3 – Doświadczenie zawodowe oferenta;

- Załącznik nr 4 – Personel oferenta;

- Załącznik nr 5 – Potencjał techniczny;

- Załącznik nr 6 – Oświadczenie oferenta;

- Załącznik 8 – Formularz umowy;

- Specyfikacja techniczna;

- Wyciąg z projektu budowlanego:

a) opis techniczny

b) rysunki

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP 926-10-00-601 zwana w dalszej części Zamawiającym, działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 164, poz.1163 z 14.09.2006 r. t.j. z późn. zm.), zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 w/w ustawy o ustalonej wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 p.z p. na:

„Budowę remizy OSP w Wężyskach”

- Realizacja zamówienia jest kontynuacją prac ogólnobudowlanych budowy budynku remizy OSP w m. Wężyska realizowanych w 2006 r. na działce Nr 201 w Gminie Krosno Odrzańskie;

- Każdy Oferent ma obowiązek zapoznania się we własnym zakresie z terenem budowy, zrealizowanym w 2006 r. stanem surowym budynku do poziomu poddasza (w części użytkowego). Zrealizowany zakres I etapu budowy w 2006 r. to: fundamenty, mury parteru, stropy nad parterem, wieńce żelbetowe ze słupkami żelbetowymi ścianki kolankowej z osadzeniem kotew stalowych (pod zakotwienie murłat).

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany na podstawie posiadanego przez Zamawiającego projektu budowlanego.

- Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz wariantowych.

- Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane.

- Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki.

- Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, niezłączona z ofertą w sposób trwały

- W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

- SIWZ jest bezpłatna.

1.	Opis przedmiotu zamówienia Z PRZEDMIAREM ROBÓT:

Zamówienie obejmuje wykonanie następującego zakresu rzeczowego:

  - Wymurowanie ścian wieży, ścian szczytowych oraz oddzielających klatkę schodową (poddasze) z ułożeniem i obmurowaniem nadproży żelbetowych typ L19;

mury o grubości 24 cm z bloków siporexu odm. "700" o wym.62x24x25 cm lub 59x24x24 cm lub 49x24x24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej m."3" lub na gotowej mieszance klejowej;- przedmiar; ściany wieży: [(3,60+2,50)x4,28]x2 + [(3,60+2,50)x4,13x2 - otwory: (1,50x1,00)x4 = 96,61 m2

ściany szczytowe i oddzielające klatkę schodową: [(12,30x4,80) :2] x 4 = 118,08m2 - otwory: (1,40x1,10)x2+(1,00x1,10) +(1,55x1,50)+(2,40x1,50)+(1,00x2,05)x2 = 14,21=103,87m2

razem: 96,61 + 103,87 = 200,48 m2

Nadproża typ L19 ;- przedmiar: N/120 = 6 szt., N/150 = 6 szt., N/180 = 6 szt., N/270 = 2 szt.

1.2.	Wykonanie drewnianej konstrukcji więźby dachowej (dachu dwuspadowego) na budynku z wieżą wraz z pokryciem dachu blachą dachówkopodobną i montażem dwóch okien dachowych FAKRO oraz wykonaniem wszelkich obróbek blacharskich z montażem rynien i rur spustowych i ostatecznie  zabudową okapów (podbitka);- przedmiar: 191,50 + 153,80 + 17,82 x 2 = 380,94 m2

1.3.	Wykonanie na wymiar i montaż okien PVC ALUPLAST trzykomorowe; uchylno-rozwierane, U=1,1 w kolorze śnieżnobiałym; z parapetami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi;- przedmiar: okna: 23,70 m2, parapety zewnętrzne z żywic epoksydowych (w kolorze ciemny brąz):19,30 mb, parapety wewnętrzne z TERAZO: 19,15 mb.

1.4.	Montaż drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych, pełnych MZ o grubości skrzydła 45 mm, ocieplone, malowane RAL 9002 (od wewnątrz biało-szare); w komplecie z ościeżnicą metalową; z uszczelką obwiedniową;- o wymiarach: światło przejścia: 1000x2000mm; wymiar zestaw - czy:1068x2034mm; wymiar otworu na budowie: 1100x2090mm;- w komplecie z zamkami: dolny patent a górny typ GERDA (lub inny odpwiednik); z klamkami, szyldami;- przedmiar: 2 komplety.

1.5.	Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych, pełnych H3D-1, malowanych na kolor RAL 9002 biały-szary;- o wymiarach: światło przejścia: 1000x2000mm, wymiar zestawczy: 1082x2042mm, wymiar otworu na budowie: 1100x2090 mm;- zestaw dymoszczelny z opadającą uszczelką progową i samozamykaczem TS2000;- w komplecie z ościeżnicą, klamkami, szyldami;- przedmiar: 1 komplet.

1.6.	Izolacja termiczna stropów nad parterem płytami styropianowymi samogasnącymi, podposadzkowymi FS o grubości 10 cm (przy wykorzystaniu folii izolacyjnej o grubości 0,3 mm w posiadaniu Zamawiającego);- przedmiar: 136,43 m2.

Następnie wykonanie podkładu betonowego o grubości 5 cm pod posadzkę z zatarciem na gładko (wzmocnionego matami drucianymi);- bez posadzek i podłóg;- przedmiar: 136,43 m2.

1.7.	Wykonanie ław fundamentowych żelbetowych oraz ścianki fundamentowej z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cement. m."7" do poziomu posadzki;- przedmiar: ławy = 2,570 m3, ściany fundamentowe do poziomu posadzki: 22,80mbx0,50x0,125 = 1,430 m3.

1.8.	Wymurowanie ścianek działowych o grubości 12 cm z płytek siporexu odm."700" o wymiarach: 62x12x25 cm lub 59x12x24  cm lub 49x12x24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej m."3" lub na gotowej mieszance klejowej;- przedmiar: 22,80 mb x3,00 m = 68,40m2 - otwory :(1,00x2,05)x6 = 12,30m2  = 56,10 m2.

1.9.	Wykonanie podkładu z betonu na gruncie pod posadzki w przyziemiu - w garażach i na zapleczu w szatni oraz korytarz: w garażach o grubości warstwy do 20 cm = 124,93 m2 a w szatni i na korytarzu z hallem o grubości warstwy do 10 cm = 57,72 m2.

1.10.	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, poziomej, podposadzkowej na powierzchni: w garażach = 124,93 m2 a w korytarzu z hallem i szatnią = 57,72 m2;- 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym bez wypełniaczy (na gorąco) z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym;- przedmiar: 182,65 m2.

1.11.	Wykonanie izolacji termicznej podposadzkowej z płyt styropianowych podposadzkowych o grubości 6 cm FS samogasnący przy wykorzystaniu folii izolacyjnej grubości 0,3mm będącej w posiadaniu Zamawiającego na łącznej powierzchni przyziemia;- przedmiar : 57,72 m2.

1.12.	Wykonanie podkładu betonowego pod posadzkę o grubości 5 cm, wzmocnionego matami drucianymi, zatartego na gładko na łącznej powierzchni przyziemia: garaże = 124,93 m2 + korytarz z hallem i szatnią = 57,72 m2 ;- przedmiar: 182,65 m2.

1.13.	Posadzka cementowa w garażach, korytarzu z hallem i w szatni o grubości 2 cm, zatarta na gładko (w garażach ze spadkiem w kierunku zabudowanych wrót garażowych);- przedmiar: 182,65 m2.

- ZAMÓWIENIE OBEJMUJE ponadto następujące elementy i prace, które powinny być uwzględnione w cenie ofertowej:

  - zakup, dostarczenie na plac budowy i wbudowanie w budynek wszystkich materiałów niezbędnych do zrealizowania zakresu robót wyszczególnionych w 1.1. - 1.13;- w kalkulacji - kosztorysie ofertowym należy uwzględnić w ZZKB: "R" + "M" + "S" + koszt zaopatrzenia + obowiązującą stawkę podatku VAT,

  - zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót pod względem BHP,

  - prace przygotowawcze i porządkowe w trakcie i po realizacji robót.

  - koszty związane z zużyciem prądu elektrycznego oraz wody

3.	Termin wykonania zamówienia i ZAKOŃCZENIA ROBÓT ZGODNIE z ZAKRESEm 1.1. - 1.13.

3.1.	Wymagany termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień : .................. lipca 2007r.

  - Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustala się do dnia: 15 grudnia 2007r.

- Warunki udziału w postępowaniu.

4.1.	Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.

4.2.	O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie.

4.3.	Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.4.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.5.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

4.6.	Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

  - W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 oraz spełniający wymogi art. 22 ust.1 Prawo zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe zawarte w SIWZ (Załącznik Nr 6).

5.	Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca, oprócz n/w dokumentów, jest zobowiązany do złożenia podstawowych informacji o sobie, zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik Nr 2)

5.1.	Zamawiający celem potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:

| Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej | Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| --- | --- |
|  | W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. |

| Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego | Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
| --- | --- |
|  | W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę. |

| Zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego | Aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzająca, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
| --- | --- |
|  | W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę. |
| Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 5.1.a, 5.1.c, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej oraz w pkt 5.1., należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego. |

5.2.	W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

| Doświadczenie zawodowe (Załącznik 3) | Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie. |
| --- | --- |
| Potencjał kadrowy (Załącznik 4) | Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wymagane jest wykazanie przynajmniej jednej osoby – kierownika robót, posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania prac związanych z przedmiotem postępowania przetargowego. Do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień oraz kopię zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie /co najmniej jeden wykonawca |
| Potencjał techniczny (Załącznik 5) | Sporządzenie i załączenie do oferty wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie/co najmniej jeden wykonawca. |

6.		INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert - kierując swoje zapytania na piśmie, przesyłając je drogą listowną na adres zamawiającego lub faksem na nr 068/ 383 5122

6.1.	Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego przed upływem 6 dni od terminu składania ofert.

6.2.	Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim oferentom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści je na stronie internetowej (bez wskazania źródła zapytania).

    - W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępni ją na stronie internetowej.

7.	OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Do kontaktów z oferentami w sprawach związanych z przygotowaniem oferty na wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia upoważniony jest: Ryszard Wziętek tel. 068/383 5017 w. 514, fax: 068/383 5122

8.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Przystępując do przetargu Wykonawca nie jest obowiązany wnieść wadium.

9.	TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ

9.1.	Wykonawca jest związany z ofertą przez 30 dni.

9.2.	Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia 10-07-2007 r.

  - W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

10.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

10.1.	Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA”, z załączonymi wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez zamawiającego (Załącznik Nr 1).

10.2.	Forma dokumentów

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą:

„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

10.3.	Podpisy

Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą:

–	podpisać –	 druk „OFERTA”,

–	podpisać –	 załączniki,

–	podpisać –	 w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, opłacone opłatą skarbową w wysokości przewidzianej w przepisach dla dokumentów. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać do wglądu oryginału pełnomocnictwa.

10.4.	Adresowanie ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:

„Budowa Remizy OSP w Wężyskach”

Koperta będzie dodatkowo posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.

10.5.	Zmiany, wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

11.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT:

11.1.	Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w pkt. 10 niniejszej Specyfikacji, należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, – hol budynku „A” – Biuro Obsługi Interesanta, do dnia 24-07-2007 roku do godz. 1200.

11.2.	Oferent na żądanie może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

11.3.	Celem dokonania zmian lub poprawek - oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

11.4.	Oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

    - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu KOMISJI PRZETARGOWEJ, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w budynku „A” Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, pokój nr 5 – salka konferencyjna, w dniu 24-07-2007 r. o godz. 1300. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez KIEROWNIKA JEDNOSTKI.

12.	INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu oferty zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji warunków płatności zawartych w ofercie.

- W przypadku gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert.

13.	OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Wybór oferty w postępowaniu przetargowym dokonywany będzie w oparciu o jedyne kryterium jakie stanowić będzie CENA – 100 %.

Punkty za kryterium ,,Cena oferty’’ będą liczone wg. następującego wzoru:

Wx = (C min : Cx )  x  100 %

gdzie:

Wx – ilość punktów przyznanej danej ofercie za cenę brutto (z VAT);

Cmin – minimalna cena brutto ( z VAT ) zaoferowana w przetargu;

Cx - cena brutto (z VAT) podana przez oferenta dla którego wynik jest obliczany.

13.1.	Opis obliczania ceny oferty

- Na podstawie przedmiarów określonych w pkt.1 Instrukcji dla Oferentów, Oferent sporządzi kosztorys ofertowy, który stanowić będzie załącznik nr 1”a” do oferty (do załącznika nr 1).

- W przypadku rozbieżności między przedmiarami a projektem budowlanym – obowiązuje projekt budowlany, wg którego wykonawca  winien zrealizować zamówienie traktując przedmiar podany przez Zamawiającego jako pomocniczy do ustalenia ceny ofertowej.

- Obowiązującą formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie ryczałtowe płatne jedną fakturą końcową po zakończeniu realizacji i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

- Oferent określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wyszczególnione w ust.1 pkt 1. Instrukcji z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT

- Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie ofert.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

14.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY

14.1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę(firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informację na stronie internetowej.

15.	UMOWA

  - Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

  - Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą.