SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych

[tj Dz.U. nr 164, poz.1163 z 2006r. ze zmianami]

na realizację zadania inwestycyjnego pn:

„Uporządkowanie  gospodarki  wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie – kanalizacja sanitarna dla miejscowości Radnica, Szklarka Radnicka – budowa rurociągów tłocznych”

# TOM IV

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

F/ Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ

Zamawiający:

Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

NIP 926-10-00-601

tel.:  0-68/ 383 50 17

fax.: 0-68/ 383 51 22

e-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl

INFORMACJA

DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

PN.

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOŚCI  RADNICA I SZKLARKA RADNICKA GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE

- Inwestor

Gmina Krosno Odrzańskie z siedzibą Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

- Podstawa opracowania

Ustawa Prawo Budowlane wprowadziła obowiązek sporządzania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określił Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych  stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( DZ.U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.).Rozporządzenie opracowane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 21a ust.3  ustawy Prawo Budowlane uwzględnia wymogi dyrektyw Rady nr 89/391/EWG i  nr 92/57/EWG. Zgodnie z rozporządzeniem, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

Podstawą opracowania planu bioz dla inwestycji „ kanalizacja sanitarna dla miejscowości Radnica i Szklarka  Radnicka  będzie niniejsze opracowanie.  Opracowanie jest częścią projektu budowlanego.

- Rodzaje robót budowlanych wymagających opracowania planu BIOZ

Plan bioz opracowuje się w przypadku, gdy w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z następujących rodzajów robót budowlanych :

a / których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla ludzi,

a w szczególności przysypania ziemią lub upadki z wysokości:

- wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu, ścian o głębokości większej niż 3 m

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m

- rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m,

- roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych

- montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców

- prowadzenie robót na obiektach mostowych

- betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak: przyczółki, filary i pylony

- fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach

- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w ilości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej  niż

-  3 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczających 1 kV

-  5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV lecz nie przekraczającym  15 kV

- 10  km dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie     przekraczającym 15 kV

- 15 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym  110 kV

- roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków

- roboty prowadzone przy budowlach  piętrzących wodę, przy wysokości  piętrzenia powyżej 1 m

- roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych

b) roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi jak np.:

- roboty prowadzone w temperaturze poniżej – 10 stopni C

- roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych                 zawierających    azbest

c) robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym, w szczególności :

- roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej

- roboty remontowe  i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów

d) robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych w tym :

- roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowych 110kV

- roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowych powyżej 110 kV

- budowa i remonty :

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)

- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne linii   i urządzeń sterowania ruchem kolejowym

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych związane z prowadzeniem ruchu kolejowego

- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego

e) robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, w szczególności:

- roboty prowadzone z wody lub pod wodą

- montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych

- fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach

- roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m

- robót budowlanych prowadzonych w studniach pod ziemią i w tunelach a zwłaszcza:

  - roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

  - Roboty związane z wykonaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami tunelową, przecisku lub podobnymi

- robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk

- robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza

-  roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych

i) robót budowlanych wymagających użycia materiałów  wybuchowych w szczególności :

- roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczeniem gruntu

- roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów

- robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych o masie powyżej 1,0 t.

Plan BIOZ opracowuje się również bez względu na rodzaj robót, jeśli budowa będzie trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót będzie wynosiła więcej niż 500 osobodni.

Zgodnie z powyższym dla przedmiotowego przedsięwzięcia koniecznym jest wykonanie planu BIOZ z powodu występowania następujących rodzajów prac:

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz  wykopów o bezpiecznym nachyleniu, ścian o głębokości większej niż 3 m,

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,

- roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń  technicznych  i w innych niebezpiecznych przestrzeniach – zamkniętych

- roboty związane z wykonaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi.

- Zakres robót dla całego zamierzenia  budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót :

-   kanalizacja ściekowa DN 160- 200 mm

-   przepompowanie ścieków sanitarnych  P39, P39A, P40, P41, P41A w Radnicy

-   przepompownie ścieków sanitarnych  P42 i P43 w Szklarce Radnickiej

-   rurociągi tłoczne z wymienionych przepompowni

-   DPS – domowe przepompownie ścieków wraz z rurociągiem tłocznymi

-   przeciski klasyczne

-   przyłącza energetyczne

-   ogrodzenia przepompowni

Miejscowości Radnica i Szklarka Radnicka  skanalizowane będą w systemie grawitacyjnym i tłocznym. Zastosowanie takiego rozwiązania wymusza z różnicowana konfiguracja terenu oraz odległości pomiędzy posesjami i miejscowościami. Podstawowym elementem systemu jest układ przepompowni strefowych i tranzytowych tłoczących ścieki z Radnicy i Szklarki Radnickiej. Ścieki te tranzytem trafią do kanalizacji sanitarnej Miasta Krosno Odrzańskie i dalej do miejskiej oczyszczalni ścieków.

Przewidywany system składał się będzie z siedmiu przepompowni strefowych i tranzytowych. Ponadto dla czterech posesji ( ze względu na ich położenie ) wykonane będą domowe przepompownie ścieków (DPS).

Wszystkie przepompownie wpięte będą w system monitoringu przyszłego eksploratora sieci tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zakład ten posiada system oparty na systemie radiowym i pompowanie będą monitorowane tą drogą.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Roboty liniowe niniejszej inwestycji prowadzone będą w istniejących drogach, a roboty obiektowe (pompowanie) wykonywane będą na terenach obecnie nie zagospodarowanych. Na terenie projektowanej inwestycji nie występują obiekty budowlane konieczne do uwzględnienia podczas prac budowlanych przy przedmiotowym zadaniu.

- Elementy zagospodarowania działki  lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Teren inwestycji  w około 90% położony jest wzdłuż istniejących dróg i jej realizacja prowadzona będzie bez ich całkowitego wyłączenia z ruchu lub użytkowania, ponadto część prac wykonywana będzie w pobliżu słupów  napowietrznych linii SN i NN.

W związku z tym prace w ich pobliżu mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Podczas realizacji inwestycji mogą wystąpić zagrożenia :

- przy wykonywaniu prac w drogach, podczas ruchu

- przy wykonywaniu głębokich wykopów

- przy realizacji przepompowni ścieków

- przy pracach w pobliżu linii energetycznych, kabli doziemnych SN i NN

- przy wykonywaniu przecisków, szczególnie przecisku pod torami PKP

- Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  szczególnie  niebezpiecznych

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych muszą być dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów określonych przepisami BHP będą dodatkowo przeszkoleni na budowie. Przed przystąpieniem do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe i zapoznać pracowników z ryzykiem.

Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktażu, ustali imienny podział pracy i kolejność wykonywania zadań oraz zapewni sprawdzanie znajomości BHP przy poszczególnych czynnościach.

Bezpośredni nadzór nad pracami prowadzić będą odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Do prac szczególnie niebezpiecznych w trakcie realizacji inwestycji zaliczyć można między innymi prace wykonywane w drogach przy ruchu ciągłym. Pracownicy wykonujący prace w tym miejscach muszą być ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

Prace wykonywane w trakcie realizacji przecisku pod torami-teren dworca  PKP (peron)

należy wykonywać pod nadzorem służb PKP.

Wykopy, umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami należy oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem  do nich pracowników i osób trzecich, prawidłowo ustawionymi poręczami i oświetleniem. Ruch kołowy wzdłuż tereny budowy odbywać się będzie zgodnie ze znakami drogowymi wg ogólnych przepisów ruchu drogowego. Ruch pieszy odbywać się będzie chodnikami i poboczami wzdłuż dróg kołowych a dojścia do budynków zabezpieczone tymczasowymi mostkami.

Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń wyznaczone będą z zachowaniem stałej przejezdności.

Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia np. energetycznego wykonywane będą ręcznie i zabezpieczone na czas wykonywania prac. Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków wykonywane będzie zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela.

- Zakres opracowania projektu BIOZ

Zgodnie z Prawem Budowlanym opracowanie planu BIOZ jest obowiązkiem kierownika budowy, w którego kompletacjach leży między innymi koordynacja realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa pracy i służących ochronie zdrowia pracowników budowy. Plan ten ma pomóc kierownikowi budowy w prowadzeniu robót budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji robót, w przewidywaniu i eliminowaniu zagrożeń,

a także zawierać założenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych robót budowlanych oraz ich określonych etapów.

Przy opracowaniu planu BIOZ, przed rozpoczęciem budowy mogą być niedostępne wszystkie informacje związane z danym przedsięwzięciem np., nie znani wszyscy wykonawcy realizujący dane prace budowlane. Dlatego plan BIOZ  będzie w praktyce weryfikowany w miarę napływu dokumentacji i informacji o podwykonawcach .

Z tego względu kierownik budowy jest zobowiązany do wprowadzenia w planie niezbędnych zmian dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wprowadzone zmiany powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

W planie BIOZ nie zamieszcza się danych dotyczących obiektów lub części tych obiektów służących obronności lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę tych obiektów. Zakres wyłącznie określa inwestor zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

- Wytyczne do realizacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zakres planu winien obejmować :

Stronę tytułową

Część opisową

Część rysunkową – sporządzoną na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy

- Prawo Budowlane.

  - Strona tytułowa

Strona tytułowa powinna  zawierać typowe informacje, jak :

-  nazwę i adres obiektu budowlanego

-  imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres

-  imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan BIOZ,

a w przypadku gdy plan BIOZ sporządzony jest przez inną osobę – również imię i          nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan BIOZ

  - Część opisowa

Część opisowa winna zawierać :

-    zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji        poszczególnych obiektów

-   wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji i rozbiórce

-   wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

-    informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń  występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń i czas ich występowania

-      informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót, stosowanie do rodzaju zagrożeń

-     informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym :

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

c)   zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi              przez wyznaczone w tym celu osoby

-  określenie sposobu przechowywanie i przemieszczania materiałów, wyrobów substancji    oraz preparatów  niebezpiecznych na terenie budowy

-  wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

-  wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych

-  określić zasady zgłoszenia zaistniałych wypadków przy pracy i sposób zapewnienia opieki lekarskiej.

  - Część rysunkowa

Część rysunkową należy opracować na kopii planu zagospodarowania działki lub terenu i winna zawierać dane umożliwiające łatwe odczytania części opisowej, a w szczególności :

- czytelną  legendę

- oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie

- rozmieszczenie urządzeń  przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego niezbędnego  przy prowadzeniu robót budowlanych

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, substancji i preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu budowlanego, zmechanizowanego, pomocniczego,

- rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów

- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu

- lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych