SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych

[tj Dz.U. nr 164, poz.1163 z 2006r. ze zmianami]

na realizację zadania inwestycyjnego pn:

„Uporządkowanie  gospodarki  wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie – kanalizacja sanitarna dla miejscowości Osiecznica – budowa rurociągów tłocznych”

# TOM IV

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

F/ Informacja do planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zamawiający:

Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

NIP 926-10-00-601

tel.:  0-68/ 383 50 17

fax.: 0-68/ 383 51 22

e-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl

INFORMACJA

DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

PN.

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOŚCI  OSIECZNICA W  RAMACH

SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE KROSNO ODRZAŃSKIE

- Inwestor

Gmina Krosno Odrzańskie z siedzibą Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie

ul. Parkowa 1 ,66-600 Krosno Odrzańskie

- Podstawa opracowania

Ustawa Prawo Budowlane wprowadziła obowiązek sporządzania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określił Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych  stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( DZ.U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.).Rozporządzenie opracowane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 21a ust.3  ustawy Prawo Budowlane uwzględnia wymogi dyrektyw Rady nr 89/391/EWG i  nr 92/57/EWG. Zgodnie z rozporządzeniem, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

Podstawą opracowania planu bioz dla inwestycji „ kanalizacja sanitarna dla miejscowości Osiecznica w ramach sieci kanalizacyjnej w Gminie Krosno Odrzańskie- etap I” będzie niniejsze opracowanie dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Niniejsze opracowanie jest częścią projektu budowlanego.

- Rodzaje robót budowlanych wymagających opracowania planu BIOZ

Plan bioz opracowuje się w przypadku, gdy w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z następujących rodzajów robót budowlanych :

a / których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla ludzi,

a w szczególności przysypania ziemią lub upadki z wysokości:

- wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu, ścian o głębokości większej niż 3 m

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m

- rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m,

- roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych

- montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców

- prowadzenie robót na obiektach mostowych

- betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak: przyczółki, filary i pylony

- fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach

- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w ilości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej  niż

-  3 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczających 1 kV

-  5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV lecz nie przekraczającym  15 kV

- 10  km dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie     przekraczającym 15 kV

- 15 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym  110 kV

- roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków

- roboty prowadzone przy budowlach  piętrzących wodę, przy wysokości  piętrzenia powyżej 1 m

- roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych

b) roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi jak np.:

- roboty prowadzone w temperaturze poniżej – 10 stopni C

- roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych                 zawierających    azbest

c) robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym, w szczególności :

- roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej

- roboty remontowe  i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów

d) robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych w tym :

- roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowych 110kV

- roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowych powyżej 110 kV

- budowa i remonty :

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)

- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne linii   i urządzeń sterowania ruchem kolejowym

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych związane z prowadzeniem ruchu kolejowego

- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego

e) robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, w szczególności:

- roboty prowadzone z wody lub pod wodą

- montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych

- fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach

- roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m

- robót budowlanych prowadzonych w studniach pod ziemią i w tunelach a zwłaszcza:

  - roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

  - Roboty związane z wykonaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami tunelową, przecisku lub podobnymi

- robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk

- robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza

-  roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych

i) robót budowlanych wymagających użycia materiałów  wybuchowych w szczególności :

- roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczeniem gruntu

- roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów

- robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych o masie powyżej 1,0 t.

Plan BIOZ opracowuje się również bez względu na rodzaj robót, jeśli budowa będzie trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót będzie wynosiła więcej niż 500 osobodni.

Zgodnie z powyższym dla przedmiotowego przedsięwzięcia koniecznym jest wykonanie planu BIOZ z powodu występowania następujących rodzajów prac:

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz  wykopów o bezpiecznym nachyleniu, ścian o głębokości większej niż 3 m,

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,

- roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń  technicznych  i w innych niebezpiecznych przestrzeniach – zamkniętych

- roboty związane z wykonaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi.

- Zakres robót dla całego zamierzenia  budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót :

-   kanalizacja sanitarna grawitacyjna ze studniami rewizyjnymi

-   przepompowanie ścieków  PS-52, PS-53, PS-54, PS-55, PS-56, PS-57, PS-58, PS-59, PS-60, PS-61, PS-62 oraz lokalne punkty tłoczne LPT-1, LPT-2, LPT-3,LPT-4, LPT-5, LPT-6 w Osiecznicy

-   rurociągi tłoczne z wymienionych przepompowni

-   przeciski klasyczne

-   przewierty  sterowane

-   przyłącza energetyczne

-   ogrodzenia przepompowni

-   odtworzenie dróg

Przedsięwzięcie sprowadza się do wykonania przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz rurociągów tłocznych.

W I etapie należy wykonać główną przepompownie ścieków PS-59, rurociąg tłoczny od przepompowni PS-59 do istniejącej kanalizacji w Marcinowicach oraz wszystkie kanały sanitarne i przyłącza w zlewni PS-59.

W II etapie należy wykonać przepompownie PS-58 i wszystkie prace w zlewni tej przepompowni.

W III etapie wykonać prace w zlewni przepompowni PS-54 tj. kanały na odcinku S63-S66-S80.

W IV etapie kanalizację zlewni przepompowni PS-52 tj. kanał na odcinku S-19 – S20.

Pozostałe zadania inwestycji z punktu widzenie technicznego magą być realizowane w dowolnej kolejności.

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia przed przystąpieniem do właściwości robót montażowych oraz robót ziemnych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Roboty liniowe niniejszej inwestycji prowadzone będą w istniejących drogach  a roboty obiektowe (przepompowanie) wykonywane będą na terenach obecnie nie zagospodarowanych. Na terenie projektowanej inwestycji nie występują obiekty budowlane konieczne do uwzględnienia podczas prac budowlanych przy przedmiotowym zadaniu. Na terenie inwestycji nie przewiduje się obiektów do rozbiórki i adaptacji.

- Elementy zagospodarowania działki  lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Teren inwestycji  w około 80% położony jest wzdłuż istniejących dróg i jej realizacja prowadzona będzie bez ich całkowitego wyłączenia z ruchu lub użytkowania, ponadto część prac wykonywana będzie w pobliżu słupów  napowietrznych linii SN i NN.

Przebieg trasy nowej sieci uwarunkowany jest lokalizacją istniejącego uzbrojenia nad – i podziemnego oraz zasięgiem istniejącego drzewostanu.

W związku z tym prace w pobliżu mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych oraz ogólne warunki ich eliminacji

Podczas realizacji inwestycji mogą wystąpić zagrożenia :

- przy wykonywaniu prac w drogach, podczas ruchu

- przy wykonywaniu głębokich wykopów

- przy realizacji przepompowni ścieków

- przy pracach w pobliżu linii energetycznych, kabli doziemnych SN i NN

- przy wykonywaniu przecisków pod drogami

- Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  szczególnie  niebezpiecznych

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych muszą być dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów określonych przepisami BHP będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Przed przystąpieniem do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe i zapoznać pracowników z ryzykiem.

Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktażu, ustali imienny podział pracy i kolejność wykonywania zadań oraz zapewni sprawdzanie znajomości BHP przy poszczególnych czynnościach.

Bezpośredni nadzór nad pracami prowadzić będą odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien być przeszkolony w zakresie BHP prac ogólnobudowlanych

- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót; całość pracy należy wykonać z „ Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano-montażowych „, przepisami BHP i P.POŻ. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniu

- w trakcie wykonywania robot należy zachować wszelkie wymogi bhp dotyczące robót ziemnych i prac w wykopach a przede wszystkim zabezpieczać w widoczny sposób wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków i tablic informacyjnych ograniczając do minimum pozostawienie na noc wykopów nie zasypanych.

- Zwracać uwagę na nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą:

  - wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników

-    obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

  - postępowanie z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi ,

  - udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcji powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie  wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót ) oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowiązków.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Do prac szczególnie niebezpiecznych w trakcie realizacji inwestycji zaliczyć można między innymi prace wykonywane w drogach przy ruchu ciągłym. Pracownicy wykonujący prace w tym miejscach muszą być ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

Wykopy, umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami należy oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem  do nich pracowników i osób trzecich, prawidłowo ustawionymi poręczami i oświetleniem. Ruch kołowy wzdłuż tereny budowy odbywać się będzie zgodnie ze znakami drogowymi wg ogólnych przepisów ruchu drogowego. Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń wyznaczone będą z zachowaniem stałej przejezdności.

Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywane będą ręcznie i zabezpieczone na czas wykonywania prac.

- drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych i sprzętu ,

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż.,

- umieszczenie we wszystkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.