# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na

I etap budowy od ul. WOP do ul. Świerczewskiego

KOD CPV 45236290-9

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub składając pisemny wniosek na adres: GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE, UL. PARKOWA 1, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta

ZATWIERDZAM _________________

Krosno Odrzańskie, 2008-01-29

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1) Zamawiający:

a) pełna nazwa zamawiającego:

Gmina Krosno Odrzańskie

b) kod, miejscowość, województwo, powiat:

66- 600 ,   Krosno Odrzańskie ,  lubuskie ,  krośnieński

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

Parkowa ,  1,

e)specyfikacja istotnych warunków zamówienia została umieszczona na stronie internetowej:

www.krosnoodrzanskie.pl

e-mail: secretariat@krosnoodrzanskie.pl

f) numer kierunkowy  0-68

tel.383 5080 		faks  383 5122

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

III. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest I ETAP BUDOWY SCHODÓW OD UL. WIDOK DO UL. ŚWIERCZEWSKIEGO.

| Opis | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Roboty rozbiórkowe |  |  |
| Rozebranie schodów terenowych z kamienia, płyt granitowych, kostki brukowej – poniżej terenu | m3 | 21,06 |
| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z kosztami wysypiska | m3 | 21,06 |
| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi – za każdy następny 1 km. Krotność = 5 | m3 | 21,06 |
| Ściany oporowe |  |  |
| Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gr. III) <ściana oporowa typ B> | m3 | 28,314 |
| Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne z ubiciem | m3 | 22,162 |
| Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 <ściana oporowa typ B> | m3 | 0,972 |
| Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 0,5 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - beton B15 <ściana oporowa typ B> | m3 | 2,695 |
| Ściana oporowa z pustaków szalunkowych grubości 25 cm <ściana oporowa typ B> | m3 | 10,642 |
| Betonowanie rdzeni ściany oporowej betonem B25 (ilość betonu należy dostosować do rodzaju zastosowanego pustaka szalunkowego) <ściana oporowa typ B> | m3 | 1,683 |
| Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty gładkie <ściana oporowa typ B> | t | 0,319 |
| Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome – wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa <ściana oporowa typ B> | m2 | 10,78 |
| Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome – wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa <ściana oporowa typ B> | m2 | 10,78 |
| Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa <ściana oporowa typ B> | m2 | 36,96 |
| Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa <ściana oporowa typ B> | m2 | 71,61 |
| Balustrada stalowa z rur stalowych o średnicy 50 mm, spawane w odcinkach 2,0 m, malowane proszkowo w kolorze ciemnozielonym | m | 30,60 |
| Odcinki spocznikowe ciągów |  |  |
| Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - odcinki spocznikowe | m2 | 60,284 |
| Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - odcinki spocznikowe Krotność = 5 | m2 | 60,284 |
| Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - odcinki spocznikowe | m2 | 60,284 |
| Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - odcinki spocznikowe Krotność = 2 | m2 | 60,284 |
| Rowki o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III-IV m | m | 176,20 |
| Osadzenie słupków palisadowych o wym. 12 x 16,5 cm o wys. 30 cm na obrzeżach spoczników | szt. | 433,00 |
| Układanie nawierzchni z betonowej kostki betonowej średniej 16,5 x 16,5 cm gr. 8 cm kolor bursztynowo - jasnobrązowy -odcinki spocznikowe | m2 | 56,61 |
| Biegi schodowe |  |  |
| Rowki o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III-IV | m | 107,25 |
| Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 36,465 |
| Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 | m2 | 36,465 |
| Podbudowa z mało wilgotnej mieszanki betonowej- grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 36,465 |
| Podbudowa mało wilgotnej mieszanki betonowej - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 | m2 | 36,465 |
| Osadzenie słupków palisadowych o wym. 12 x 16,5 cm o wys. 30 cm na schodach – podstopnice | szt. | 658,00 |
| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce - kostka o wym. 12,3 x 16,5 oraz 8,2 x 8,2 cm - spoczniki schodów | m2 | 19,635 |
| Ciek betonowy |  |  |
| Rowki o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III-IV | m | 52,01 |
| Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 20,80 |
| Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 | m2 | 20,80 |
| Ława pod cieki z betonu B15 | m3 | 2,08 |
| Cieki z elementów betonowych 40x35x15 | m | 52,00 |
| Palisady |  |  |
| Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 21,568 |
| Osadzenie słupków palisadowych o wym. 12 x 16,5 cm o wys. 80 cm kolor granatowo – szary | szt. | 320,00 |
| Ukształtowanie terenu, zieleń |  |  |
| Plantowanie skarp i korony nasypów m2 <pasy o szer. 1,5 mb po dwóch stronach> | m2 | 167,73 |
| Przemieszczenie mas ziemi taczkami na terenie budowy wzdłuż skarp <pasy o szer. 1,5 mb po dwóch stronach> | m3 | 50,319 |
| Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozach z góry (kat. gruntu III) | m3 | 50,319 |
| Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) | szt. | 2,00 |
| Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km | m3 | 50,319 |
| Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 9 | m3 | 50,319 |
| Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 | m3 | 16,773 |
| Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem | m2 | 167,730 |
| Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m | szt. | 140,00 |
| Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na skarpach <pasy o szer. 1,5 mb po dwóch stronach> | m2 | 167,730 |
| Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych | szt. | 140,00 |

Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji.

Wbudowane materiały i wyroby muszą spełniać wymagania Polskich Norm i specyfikacji technicznej.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 16 czerwca 2008 roku .

### V. OPIS  WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

### ORAZ OPIS SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Niniejszy przetarg otwarty jest dla każdego wykonawcy (w tym także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), który spełnia następujące warunki:

1) Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- podmiot jest zarejestrowany zgodnie z wymaganiami ustawowymi i zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia.

2). Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

a) w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 3 zamówienia  w zakresie realizacji zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia ( rodzajem ) tj. zamówienia  w zakresie wykonywania budowy schodów.

b). kierownik robót musi posiadać uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi i należeć do Okręgowej Izby Inżynierów (należy dołączyć kserokopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów)

3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4). Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5). Udzieli co najmniej 3 letniej gwarancji i okresu rękojmi.

W przypadku składania oferty wspólnej wymienione wyżej warunki zamawiający uzna za spełnione, jeżeli oferenci przedstawią dowody, że łącznie spełniają lub przekraczają warunki minimalne.

Wymogi kwalifikacyjne opisane wyżej stosuje się do wszystkich podmiotów występujących wspólnie. Oferent poza własnymi dokumentami i oświadczeniami musi także dostarczyć dokumenty i oświadczenia każdego podmiotu.

Wymogi kwalifikacyjne odnoszące się do kierownika robót dotyczą również podwykonawców.

Wykonawca przedstawi w ofercie dokumenty i oświadczenia w tym zakresie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o w/w dokumenty na zasadzie spełnia / nie spełnia.

### VI. INFORMACJE  O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW   UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą "za zgodność z oryginałem" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnego poświadczenia kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Oferent ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji :

- formularz oferty – wg wzoru załączonego druku, ( wzór dokumentu stanowi załącznik nr 1 do s.i.w.z.)

- kosztorys ofertowy (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do s.i.w.z )

- oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do s.i.w.z )

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe  dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do załączenia do oferty umowy  regulującej współpracę tych podmiotów.

- wypełnić druk "doświadczenie zawodowe" tj. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  robotom  stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania , oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. ( minimum 3   realizacje za ostatnie 5 lat, (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do s.i.w.z )

- kserokopia uprawnień  w zakresie kierowania robotami budowlanymi dla wyznaczonego do nadzoru  kierownika budowy  wraz z zaświadczeniem o przynależności do OIIB

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot.

- wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywać zamówienie z podanym zakresem wykonywanych czynności ( wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5) – PODWYKONAWCOM  MOŻNA POWIERZYĆ: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, zagospodarowanie terenu.

- podstawowe informacje o wykonawcy – załącznik nr 6 do SIWZ

### VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się fax. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej siwz, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie (dopuszcza się fax  - adres w punkcie I).

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest :

Waldemar Pelec - tel. 0-68n 383 5080 wew. 353  w godz. 8.00 - 14.00

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie dotyczy

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie "Prawo zamówień publicznych" i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Wszystkie dokumenty sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

Ofertę stanowi wypełniony  druk "OFERTA" z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami.

Oferent obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami s i w z .

Osoby uprawnione do reprezentacji oferenta lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na :

- wszystkich stronach oferty

- załącznikach

- w miejscach, w których naniósł zmiany

Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osoby podpisujące ofertę. W przeciwnym wypadku poprawki, przekreślenia lub informacje nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

W przypadku , gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.

Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana na zamawiającego, na adres:

##### Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

i oznaczona hasłem :

OFERTA NA : I etap budowy od ul. WOP do ul. Świerczewskiego

"NIE OTWIERAĆ PRZED  TERMINEM OTWARCIA OFERT" .

Koperta musi posiadać nazwę i adres wykonawcy.

W ofercie cenowej powinno być uwzględnione oznakowanie i zabezpieczenie robót.

Nie przewiduje się możliwości zamknięcia drogi dla ruchu w związku z prowadzeniem robót.

XI. INFORMACJE  DOTYCZĄCE   MIEJSCA  , TERMINU  SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT

Termin składania ofert upływa dnia  27 lutego  2008 roku ,  o godz. 10.00

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Parkowa 1, Biuro Obsługi Interesanta

Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania .

Otwarcie ofert nastąpi dnia  27 lutego 2007 roku o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, pokój 11 budynek B.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed  otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami , zamawiający ogłosi nazwy oferentów, ich adresy i ceny ofertowe oraz informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

Wykonawca określi cenę za cały przedmiot zamówienia zgodnie z przedmiarem robót i projektem technicznym (wraz z kosztami dodatkowymi wszelkich robót przygotowawczych i zabezpieczenia robót w pasie drogowym).

XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena  - 100%

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami

- kryterium : cena                          - waga  100%

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką , po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100.

Sposób oceniania ofert :

W kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny :

Cena  oferty minimalnej brutto

Ilość punktów dla danej oferty = ...........................................................x 100

Cena badanej oferty brutto

Przetarg wygrywa oferta , która uzyskała największą ilość punktów.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH , JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Z wykonawcą , który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa , której warunki określa rozdział XVI  niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę , złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 3 lat,  licząc od dnia odbioru końcowego.

XVI. WARUNKI UMOWY (wzór umowy)

Zawarcie umowy

- O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr IR.VII-7041/2/08

O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu                 2008 r. w Krośnie Odrzańskim pomiędzy Gminą Krosno Odrzańskie zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

Andrzeja Chinalskiego –  Burmistrza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bożeny Miech

a,

W rezultacie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

## PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące roboty budowlane pn. „I etap budowy od ul. WOP do ul. Świerczewskiego”

2. Szczegółowy zakres robót określony jest w załączniku do niniejszej umowy.

§ 2.

## TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień:                  2008 r.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień:  16 czerwca 2008 r.

§ 3.

## OBOWIĄZKI STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) niezwłocznego przekazania Wykonawcy informacji niezbędnych do wykonania zamówienia,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy ,

3) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy,

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z:

a) dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją,

b) technologią określoną w dokumentacji technicznej oraz w instrukcji dla oferentów opracowanych przez Zamawiającego,

c) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

d) przepisami prawa,

e) zasadami sztuki budowlanej,

f) obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi,

g) obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa,

2) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

3) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,

4) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego,

5) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego,

6) zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji i rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w nn umowie i protokółach przeglądów gwarancyjnych,

7) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

§ 4.

## PODWYKONAWCY

1. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego na piśmie.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców.

3. Zakres robót jaki Wykonawca może powierzyć podwykonawcy to: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu

§ 5.

## PRZYGOTOWANIE ODBIORU ROBÓT

1. Wykonawca zgłasza na piśmie wniosek o dokonanie odbioru końcowego.

2. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w terminie nie dłuższym niż 10 dni od złożenia wniosku przez Wykonawcę.

§ 6.

## ODBIÓR ROBÓT

1. Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości obiektu do odbioru, w ciągu 10 dni powoła komisję odbioru ostatecznego, która w ciągu 3 dni winna zakończyć czynności odbioru uzasadniając swoją decyzję na piśmie.

2. W przypadku nie wywiązania się Zamawiającego z obowiązku powołania komisji w podanych wyżej terminach, Wykonawca może dokonać przekazania obiektu jednostronnie.

3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.

5. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

7. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

8. Do czasu zakończenia odbioru Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

§ 7.

## WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy Strony ustalają zgodnie z ustalonym kosztorysem przedstawionym przez Wykonawcę, stanowiącym załącznik do umowy, na kwotę: brutto           zł (słownie:                                                                                                      /100).

§ 8.

## ROZLICZANIE FAKTUR

1. Rozliczenie całości robót nastąpi jedną fakturą po bezusterkowym odbiorze całości robót objętych umową.

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.

3. Do faktury Wykonawca dołącza komplet dokumentów rozliczeniowych (protokół odbioru).

4. Należności zostaną przekazane na konto bankowe Wykonawcy  -

§ 9.

## KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

§ 10.

## GWARANCJA

WYKONAWCA udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy przez okres 3 lat, licząc od dnia odbioru końcowego

§ 11.

## ZMIANY W UMOWIE

1. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 12.

## ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 13.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo budowlane oraz Prawa  zamówień publicznych.

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

# LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA

__________________________                                  __________________________

__________________________                                  __________________________

Załącznik do umowy

Nr IR. VII-7041/2/08

z dnia               2008 r.

ZAKRES  ROBÓT

| Opis | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Roboty rozbiórkowe |  |  |
| Rozebranie schodów terenowych z kamienia, płyt granitowych, kostki brukowej – poniżej terenu | m3 | 21,06 |
| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z kosztami wysypiska | m3 | 21,06 |
| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi – za każdy następny 1 km. Krotność = 5 | m3 | 21,06 |
| Ściany oporowe |  |  |
| Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gr. III) <ściana oporowa typ B> | m3 | 28,314 |
| Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne z ubiciem | m3 | 22,162 |
| Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 <ściana oporowa typ B> | m3 | 0,972 |
| Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 0,5 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - beton B15 <ściana oporowa typ B> | m3 | 2,695 |
| Ściana oporowa z pustaków szalunkowych grubości 25 cm <ściana oporowa typ B> | m3 | 10,642 |
| Betonowanie rdzeni ściany oporowej betonem B25 (ilość betonu należy dostosować do rodzaju zastosowanego pustaka szalunkowego) <ściana oporowa typ B> | m3 | 1,683 |
| Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty gładkie <ściana oporowa typ B> | t | 0,319 |
| Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome – wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa <ściana oporowa typ B> | m2 | 10,78 |
| Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome – wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa <ściana oporowa typ B> | m2 | 10,78 |
| Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa <ściana oporowa typ B> | m2 | 36,96 |
| Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa <ściana oporowa typ B> | m2 | 71,61 |
| Balustrada stalowa z rur stalowych o średnicy 50 mm, spawane w odcinkach 2,0 m, malowane proszkowo w kolorze ciemnozielonym | m | 30,60 |
| Odcinki spocznikowe ciągów |  |  |
| Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - odcinki spocznikowe | m2 | 60,284 |
| Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - odcinki spocznikowe Krotność = 5 | m2 | 60,284 |
| Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - odcinki spocznikowe | m2 | 60,284 |
| Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - odcinki spocznikowe Krotność = 2 | m2 | 60,284 |
| Rowki o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III-IV m | m | 176,20 |
| Osadzenie słupków palisadowych o wym. 12 x 16,5 cm o wys. 30 cm na obrzeżach spoczników | szt. | 433,00 |
| Układanie nawierzchni z betonowej kostki betonowej średniej 16,5 x 16,5 cm gr. 8 cm kolor bursztynowo - jasnobrązowy -odcinki spocznikowe | m2 | 56,61 |
| Biegi schodowe |  |  |
| Rowki o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III-IV | m | 107,25 |
| Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 36,465 |
| Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 | m2 | 36,465 |
| Podbudowa z mało wilgotnej mieszanki betonowej- grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 36,465 |
| Podbudowa mało wilgotnej mieszanki betonowej - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 | m2 | 36,465 |
| Osadzenie słupków palisadowych o wym. 12 x 16,5 cm o wys. 30 cm na schodach – podstopnice | szt. | 658,00 |
| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce - kostka o wym. 12,3 x 16,5 oraz 8,2 x 8,2 cm - spoczniki schodów | m2 | 19,635 |
| Ciek betonowy |  |  |
| Rowki o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III-IV | m | 52,01 |
| Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 20,80 |
| Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 | m2 | 20,80 |
| Ława pod cieki z betonu B15 | m3 | 2,08 |
| Cieki z elementów betonowych 40x35x15 | m | 52,00 |
| Palisady |  |  |
| Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 21,568 |
| Osadzenie słupków palisadowych o wym. 12 x 16,5 cm o wys. 80 cm kolor granatowo – szary | szt. | 320,00 |
| Ukształtowanie terenu, zieleń |  |  |
| Plantowanie skarp i korony nasypów m2 <pasy o szer. 1,5 mb po dwóch stronach> | m2 | 167,73 |
| Przemieszczenie mas ziemi taczkami na terenie budowy wzdłuż skarp <pasy o szer. 1,5 mb po dwóch stronach> | m3 | 50,319 |
| Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozach z góry (kat. gruntu III) | m3 | 50,319 |
| Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) | szt. | 2,00 |
| Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km | m3 | 50,319 |
| Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 9 | m3 | 50,319 |
| Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 | m3 | 16,773 |
| Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem | m2 | 167,730 |
| Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m | szt. | 140,00 |
| Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na skarpach <pasy o szer. 1,5 mb po dwóch stronach> | m2 | 167,730 |
| Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych | szt. | 140,00 |

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA

XX. ŚRODKI  OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY  W  TOKU  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny  w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy, „Środki ochrony prawnej”.

Załącznik nr 1

| O F E R T A |
| --- |
| Przedmiot przetargu | I etap budowy od ul. WOP do ul. Świerczewskiego |
| Zamawiający | Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrzańskie |
| Oferent |  |
| Cena ofertowa( w zł) Netto (cyfrowo) |  |
| Podatek VAT (%) |  |
| Cena ofertowa (w zł) Brutto (cyfrowo) |  |
| Cena ofertowa (w zł) Brutto (słownie) |  |
| Termin wykonania: | Zgodnie ze SIWZ |
| Termin ważności oferty | 30 dni |
| Oferta wraz z załącznikami zawiera ________ ponumerowanych stron |
| Podpisy: |  |

Załącznik nr 3

Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

# I etap budowy od ul. WOP do ul. Świerczewskiego

ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1). wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze przetargu nieograniczonego , przeprowadzonego przez

Zamawiającego w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2)	 posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ;

3)	posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5) posiadamy niezbędną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia w określonym czasie.

6) oświadczamy , że nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Upełnomocniony przedstawiciel

podpisano dnia .................2008r.

...............................................................

(podpis i pieczęć)

Załącznik nr 4

# DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

wykaz  wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót odpowiadających rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia - minimum 3 realizacje

| Podmiot zlecający zamówienie | Przedmiot zamówienia | Miejsce wykonania | Zakres rzeczowy | Data wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do każdego wykazanego zadania załączyć referencje

Upełnomocniony przedstawiciel

podpisano dnia .................2008 r.

...............................................................

(podpis i pieczęć)

Załącznik nr 5

WYKAZ  PODWYKONAWCÓW , KTÓRZY BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

| Nazwa podmiotu | Zakres wykonywanych czynności | Wartość netto i brutto części zamówienia | Nazwisko i imię osoby kierującej pracami |
| --- | --- | --- | --- |

- Zmiana podwykonawcy będzie wymagała zgody Zamawiającego.

- Zakres i wartość ( kol. 3) - załączyć kosztorys na wykonanie części zamówienia przez podwykonawcę.

Upełnomocniony przedstawiciel

podpisano dnia .................2008 r.

...............................................................

(podpis i pieczęć)

Załącznik nr 2

| Lp. | Nr spec. tech. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jednost. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1.1 | STB 01 | KNR 4-040203-02 | Rozebranie schodów terenowych z kamienia, płyt granitowych, kostki brukowej – poniżej terenu | m3 | 21,06 |  |  |
| 2.1 | STB 01 | KNR 4-010108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z kosztami wysypiska | m3 | 21,06 |  |  |
| 3.1 | STB 01 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi – za każdy następny 1 km. Krotność = 5 | m3 | 21,06 |  |  |
| 2 |  |  | Ściany oporowe |  |  |  |  |
| 4.2 | STB 02 | KNR 2-01 0307-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gr. III) <ściana oporowa typ B> | m3 | 28,314 |  |  |
| 5.2 | STB 02 | KNR-W 2- 01 0501-01 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne z ubiciem | m3 | 22,162 |  |  |
| 6.2 | STB 03 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 <ściana oporowa typ B> | m3 | 0,972 |  |  |
| 7.2 | STB 03 | KNR 2-02 0253-01 | Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 0,5 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - beton B15 <ściana oporowa typ B> | m3 | 2,695 |  |  |
| 8.2 | STB 03 | KNR-W 2- 02 0115-05 | Ściana oporowa z pustaków szalunkowych grubości 25 cm <ściana oporowa typ B> | m3 | 10,642 |  |  |
| 9.2 | STB 03 | KNNR 2 0107-05 | Betonowanie rdzeni ściany oporowej betonem B25 (ilość betonu należy dostosować do rodzaju zastosowanego pustaka szalunkowego) <ściana oporowa typ B> | m3 | 1,683 |  |  |
| 10.2 | STB 03 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty gładkie <ściana oporowa typ B> | t | 0,319 |  |  |
| 11.2 | STB 03 | KNR 2-02 0602-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome – wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa <ściana oporowa typ B> | m2 | 10,78 |  |  |
| 12.2 | STB 03 | KNR 2-02 0602-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome – wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa <ściana oporowa typ B> | m2 | 10,78 |  |  |
| 13.2 | STB 03 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa <ściana oporowa typ B> | m2 | 36,96 |  |  |
| 14.2 | STB 03 | KNR 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa <ściana oporowa typ B> | m2 | 71,61 |  |  |
| 15.2 | STB 03 | KNR 2-02 1207-03 | Balustrada stalowa z rur stalowych o średnicy 50 mm, spawane w odcinkach 2,0 m, malowane proszkowo w kolorze ciemnozielonym | m | 30,60 |  |  |
| 3 |  |  | Odcinki spocznikowe ciągów |  |  |  |  |
| 16.3 | STB 02 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - odcinki spocznikowe | m2 | 60,284 |  |  |
| 17.3 | STB 02 | 02 KNR 2-31 0114-02 | Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - odcinki spocznikowe Krotność = 5 | m2 | 60,284 |  |  |
| 18.3 | STB 02 | KNR 2-31 0105-01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - odcinki spocznikowe | m2 | 60,284 |  |  |
| 19.3 | STB 02 | KNR 2-31 0105-02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - odcinki spocznikowe Krotność = 2 | m2 | 60,284 |  |  |
| 20.3 | STB 02 | KNR 2-31 0401-08 | Rowki o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III-IV m | m | 176,20 |  |  |
| 21.3 | STB 04 | analiza indywidualna | Osadzenie słupków palisadowych o wym. 12 x 16,5 cm o wys. 30 cm na obrzeżach spoczników | szt. | 433,00 |  |  |
| 22.3 | STB 04 | NNRNKB 231 0511-03 | Układanie nawierzchni z betonowej kostki betonowej średniej 16,5 x 16,5 cm gr. 8 cm kolor bursztynowo - jasnobrązowy -odcinki spocznikowe | m2 | 56,61 |  |  |
| 4 |  |  | Biegi schodowe |  |  |  |  |
| 23.4 | STB 04 | KNR 2-31 0401-08 | Rowki o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III-IV | m | 107,25 |  |  |
| 24.4 | STB 02 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 36,465 |  |  |
| 25.4 | STB 02 | KNR 2-31 0114-02 | Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 | m2 | 36,465 |  |  |
| 26.4 | STB 02 | 02 KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa z mało wilgotnej mieszanki betonowej- grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 36,465 |  |  |
| 27.4 | STB 02 | 02 KNR 2-31 0109-02 | Podbudowa mało wilgotnej mieszanki betonowej - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 | m2 | 36,465 |  |  |
| 28.4 | STB 04 | analiza indywidualna | Osadzenie słupków palisadowych o wym. 12 x 16,5 cm o wys. 30 cm na schodach – podstopnice | szt. | 658,00 |  |  |
| 29.4 | STB 04 | KNR 2-31 0511-04 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce - kostka o wym. 12,3 x 16,5 oraz 8,2 x 8,2 cm - spoczniki schodów | m2 | 19,635 |  |  |
| 5 |  |  | Ciek betonowy |  |  |  |  |
| 30.5 | STB 04 | KNR 2-31 0401-08 | Rowki o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III-IV | m | 52,01 |  |  |
| 31.5 | STB 03 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 20,80 |  |  |
| 32.5 | STB 02 | KNR 2-31 0114-02 | Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 | m2 | 20,80 |  |  |
| 33.5 | STB 03 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod cieki z betonu B15 | m3 | 2,08 |  |  |
| 34.5 | STBH 03 | KNNR 6 0606-04 | Cieki z elementów betonowych 40x35x15 | m | 52,00 |  |  |
| 6 |  |  | Palisady |  |  |  |  |
| 35.6 | STB 02 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa mrozoodporna ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0-40 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 21,568 |  |  |
| 36.6 | STB 04 | analiza indywidualna | Osadzenie słupków palisadowych o wym. 12 x 16,5 cm o wys. 80 cm kolor granatowo - szary | szt. | 320,00 |  |  |
| 7 |  |  | Ukształtowanie terenu, zieleń |  |  |  |  |
| 37.7 | STB 02 | 02 KNR 2-01 0506-07 | Plantowanie skarp i korony nasypów m2 <pasy o szer. 1,5 mb po dwóch stronach> | m2 | 167,73 |  |  |
| 38.7 | STB 02 | 02 KNR-W 2- 01 0304-02 | Przemieszczenie mas ziemi taczkami na terenie budowy wzdłuż skarp <pasy o szer. 1,5 mb po dwóch stronach> | m3 | 50,319 |  |  |
| 39.7 | STB 02 | KNR-W 2- 01 0304-10 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozach z góry (kat. gruntu III) | m3 | 50,319 |  |  |
| 40.7 | STB 02 | KNR 2-01 0106-03 | Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) | szt. | 2,00 |  |  |
| 41.7 | STB 02 | KNR 2-21 0101-04 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km | m3 | 50,319 |  |  |
| 42.7 | STB 02 | 02 KNR 2-21 0101-05 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 9 | m3 | 50,319 |  |  |
| 43.7 | STB 02 | 02 KNR 2-21 0218-04 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 | m3 | 16,773 |  |  |
| 44.7 | STB 02 | KNR 2-21 0402-05 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem | m2 | 167,730 |  |  |
| 45.7 | STB 02 | KNR 2-21 0304-08 | Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m | szt. | 140,00 |  |  |
| 46.7 | STB 02 | KNR 2-21 0702-02 | Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na skarpach <pasy o szer. 1,5 mb po dwóch stronach> | m2 | 167,730 |  |  |
| 47.7 | STB 02 | KNR 2-21 0701-02 | Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych | szt. | 140,00 |  |  |
|  | Razem netto |  |
|  | VAT |  |
|  | Razem brutto |  |

Upełnomocniony przedstawiciel

podpisano dnia .................2008 r.

..............................................................

(podpis i pieczęć)

ZAŁĄCZNIK Nr 6

PODSTAWOWE INFORMACJE O WYKONAWCY

- Pełna nazwa:

- Adres:

- Nr tel./fax:

- Forma organizacyjna:

- Miejsce i data rejestracji:

- Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych:

- Osoby uprawnione do reprezentowania firmy:

- Nr rachunku bankowego:

- Kapitał założycielski:

- Nazwy i adresy banków, w których można uzyskać informacje o Oferencie:

- Numer NIP i REGON.

.......................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)