Opis techniczny

projektu budowlanO – WYKONAWCZEGO remontu i modernizacji istniejących schodów terenowych w krośnie odrzańskim, ul. świerczewskiego- ul. winnica – ul. widok

- Podstawa opracowania.

  - Umowa z Urzędem Miasta Krosno Odrzańskie nr IR.VII – 7041/07. z dnia 30 kwietnia 2007

  - Uzgodnienia z Inwestorem rozwiązań technicznych i materiałowych dokonane w trybie roboczym.

  - Inwentaryzacja stanu istniejącego wykonana dla potrzeb opracowania dokumentacji.

  - Mapa do celów projektowych 1:250

- Lokalizacja

Istniejące schody terenowe objęte opracowaniem remontu i modernizacji, lokalizowane są na działce nr 1007 i 1000 na odcinku górnym - ul. Świerczewskiego do ul. Winnica, oraz na działce nr 982 na odcinku dolnym od ul. Winnica do ul. Widok w Krośnie Odrzańskim.

- Przeznaczenie schodów terenowych.

Schody terenowe dla ruchu pieszego przeznaczone są do pokonania znacznej różnicy wysokości między ulicą Świerczewskiego i ulicą Winnica – różnica poziomów 20,36m, oraz ulicą Winnica i ulicą Widok – różnica poziomów 16,48m. Schody wykonane jako terenowe o stopniach blokowych z kamienia lub betonu i odcinkach spocznika utwardzanych płytami betonowymi, kostką, kamieniem. Schody wykonane na naturalnych zboczach skarp pomiędzy poszczególnymi ulicami, prostopadle do tych ulic.

- Stan istniejący

Schody wykonane były przed II wojną światową i wielokrotnie remontowane w okresie powojennym.. W wyniku upływu czasu konfiguracja schodów uległa wielu deformacjom, szczególnie biegi schodowe uległy pokrzywieniu, utraciły optymalny kształt stopni schodowych, mają zmienną wysokość, są pochylone w różnych kierunkach. Stopnice posiadają liczne ubytki. Stopnie z bloków granitowych mają śliskie powierzchnie, szczególnie w czasie opadów deszczu i śniegu. Podobnie płyty, odcinki spoczników. Ich powierzchnie są zdeformowane, nierówne, o niejednolitej strukturze materiału utwardzającego, wykorzystanego do warstw powierzchniowych. Ogólnie oceniając schody są w złym stanie, wymagają całkowitej odbudowy i wymiany materiału.

- Prace rozbiórkowe

Prace rozbiórkowe należy wykonać odcinkami między poszczególnymi ulicami, w celu stworzenia jak najmniej uciążliwych warunków dla mieszkańców korzystających ze schodów. Na czas remontu wyznaczyć trasy komunikacji pieszej zastępczej, gdyż należy bezwzględnie wykluczyć korzystanie ze schodów w czasie prac rozbiórkowych, czy w okresie późniejszych prac budowlanych.

Materiał kamienny, płyty granitowe, stopnie granitowe, kostka brukowa z rozbiórki mają być przekazane do Pałacu Piastowskiego w Krośnie, czyli na odległość poniżej 5 km.

Sposób przekazania Wykonawca robót uzgodni z Inwestorem.

Pozostały materiał, gruz budowlany nienadający się do ponownego wbudowania przeznaczyć na utwardzenie przy innych obiektach lub wywieźć na śmietnisko.

- Rozwiązania projektowe

  - Ukształtowanie, profil podłużny

Projektowane schody terenowe zlokalizowano w miejscu istniejących. Szerokość biegów schodowych brutto z palisadą krawędziową – 143 ÷144 cm przy roboczej szerokości schodów 120 cm (netto).

Profil podłużny schodów utrzymano w konfiguracji naturalnego pochylenia zbocza, podobnie do rozwiązań obecnych, z tym, że biegi schodowe zaprojektowano przy wymiarze stopni h=15cm i b=33÷34 cm. Płyty spocznikowe o długości minimalnej 140cm z pochyleniem podłużnym w granicach 3%. Spadki poprzeczne w granicach 1% w kierunku podłużnego koryta cieku zbierającego wody opadowe.

Szczegóły ukształtowania ciągów komunikacji pieszej między poszczególnymi ulicami pokazano w części graficznej opracowania.

Na długości obu odcinków ciągów rozmieszczono ukryte w ziemi ściany oporowe typu A – wys. 75cm i typu B – wys. 100 cm, w celu podłużnej stabilizacji podłoża i zapobieganiu zjawisku przesuwania się mas ziemnych na zboczu.

  - Założenia projektowe

- Wybór materiału: w oparciu o elementy drobnowymiarowe betonowe do wykonywania nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych np. firmy EHL Polska Sp. z o.o lub inne w standardzie równorzędnym

- Podbudowy: przy wykorzystaniu mieszanek z kruszywa o różnym uziarnieniu oraz mieszanek betonowych B10. Podbudowy zagęszczane zgodnie z wymogami nawierzchni dla ruchu pieszego.

- Odwodnienie: częściowo przez wchłoniecie przez spoiny nawierzchni, częściowo przez odpływ wody na teren sąsiedni nieutwardzony, częściowo przez spływ podłużny do ulicy i odbiór przez kanalizacje uliczną

- Biegi schodowe: wys. stopnia 15 cm, szerokość 33÷34 cm, maksymalna ilość stopni w biegu – 10 stopni. Biegi o ilości stopni równej 4 i więcej zaopatrzyć w jednostronna balustradę stalowa rurową. Wysokość balustrady 110 cm.

- Odcinki płaskie: odcinki spocznikowe – nawierzchnia ze spadkiem podłużnym w granicach 3%, spadek poprzeczny około 1%.

-    Kolorystyka:

- obrzeża biegów schodowych, stopni i odcinków spocznikowych:

- granitowo – szary;

- wnętrze stopni schodowych: kolor porfirowo – czerwony

- wnętrze płyt spocznikowych: kolor bursztynowo – jasnobrązowy

  - Konstrukcja nawierzchni i ścian oporowych

6.3.1.	Ściany oporowe typu A i B

Płyta pozioma ściany oporowej wykonana z betonu B15, zbrojona stalą A-0.

Grubość płyty 25 cm. Wykonać na podlewce z betonu B7,5 gr.  5 cm.

Na płycie poziomej ustawiona ściana z pustaków szalunkowych betonowych P.S.43 o wymiarach 43 x 25 x 25 cm, ułożonych z przesunięciem w warstwach, wypełnione betonem B15, zbrojona pionowo prętami zakotwonymi w płycie dennej. Izolacja ścian przez smarowanie 2 x bitizolem lub izolbetem.

    - Ściany oporowe wzdłuż biegu schodów

Wykonać z pustaków zalewowych PS43 ustawionych na płycie żelbetowej poziomej grubości 25 cm szer. 80 cm. Beton płyty i beton zalewowy B25. Zbrojenie prętami ø10 stal A-0. Ściany oporowe wykonać przy różnicy naziomów większej od 60 cm między nawierzchnią wstęgi, a poziomem gruntu sąsiedniego. W płycie fundamentowej odsadzkę o większym wymiarze usytuować od strony większego naziomu. Izolacja i szczegóły wykonania jak dla ścian typu A i B. Miejsca wykonania ścian oporowych wzdłuż wstęgi pokazano na rzucie wstęgi schodów.

    - Biegi schodowe

Obrzeże biegów schodowych z elementów betonowych palisad o wymiarach 12 x  16,5 cm, wysokości 30 lub 40 cm, np. firmy EHL typu Flair o kolorze granitowo – szarym.

Wnętrze stopni układane naprzemiennie z kostki prostokątnej średniej

16,5 x 12,3 cm, grubości 8 cm koloru porfirowo – czerwonego, np. firmy EHL typu Cityflair, oraz kostki kwadratowej małej o wym. 8,2 x 8,2 cm koloru - porfirowo czerwonego, np. firmy EHL typu Cityflair.

Elementy drobnowymiarowe betonowe (palisada obrzeżna i kostka) ułożonej na mało wilgotnej mieszance betonowej grubości około 15 cm.

Pod mieszanka betonową wykonać warstwę podbudowy grubości 25 ÷ 30 cm o uziarnieniu 0 ÷ 40 mm. Użyć mrozoodpornego materiału ze żwiru, tłucznia. Materiał nanosi się zachowując wymaganą wysokość, odpowiednie spadki i zagęszcza się do uzyskania pełnej stateczności.

6.3.4.	Odcinki spocznikowe ciągów

Obrzeże odcinków wykonać z elementów palisady o wym. 12 x 16,5 cm

wysokości 30 cm. Elementy palisady zagłębione równo z powierzchnią ciągu pieszego. Odcinki ciągów przy skarpach sąsiednich wzmocnić przez obudowę skarp wykorzystując elementy palisady wys. 60, 80, lub100 cm. Palisady podwyższone osadzić w betonowym fundamencie, głębokość osadzenia w betonie powinna wynosić minimum ¼ wysokości palisady. Pod beton wykonać warstwę zagęszczającą, mrozoodporną ze żwiru, tłucznia odpowiednio zagęszczonego. Palisady niskie, ułożone równo z nawierzchnią osadzić w warstwie zagęszczonego żwiru. Pod palisadą winno być około 20 cm warstwy żwirowej zagęszczonej. Palisady wyniesione do góry przy skarpach, od tyłu, od strony skarpy zasypać materiałem mrozoodpornym dobrze zagęszczonym.

Wodę odprowadzać przez szczeliny między palisadami z warstwy filtracyjnej z ułożonym drenażem z rurek drenarskich wzdłuż palisady.

Wnętrze odcinków płaskich ułożyć z kostki kwadratowej średniej o wym. 16,5 x 16,5, grub. 8 cm w kolorze bursztynowo – jasnobrązowym, np. firmy EHL typu Cityflair.

Kostkę układać na zagęszczone podłoże z piasku i żwiru o uziarnieniu

0 – 5 (maksymalnie 7mm). Grubość podsypki po zagęszczeniu winna wynosić 3 -5 cm. Podsypkę zgarnia się ponad przymiarami tak, aby kostka przed zagęszczeniem leżała 1 cm powyżej rzędnej projektowanej. Podsypki z początku nie zagęszcza się, zagęszczanie następuje dopiero po ułożeniu kostki z przewiązaniem. Pozwala to na wyrównanie różnic wysokości kostki dopuszczalnych tolerancją.

Układanie kostki realizuje się od czoła, aby nie chodzić po wcześniej

wyrównanej podsypce. W celu utrzymania optymalnej kombinacji brukowej, kolorystycznej, należy zawsze mieszać kostkę z trzech różnych palet. Kostki układa się stosując spoinę szerokości 3 ÷ 5mm.

Pod warstwą podsypki wykonać podbudowę z warstwy mrozoodpornej ze żwiru, tłucznia o uziarnieniu 0 – 40 mm, grubości około 25 cm. Podbudowę zagęścić do uzyskania pełnej stateczności i wykonać na podłożu z gruntu rodzimego.

    - Zagęszczenie nawierzchni brukowej

Zagęszczenie wykonać w stanie suchym przed rozpoczęciem użytkowania. Przed rozpoczęciem zagęszczenia dokładnie wypełnić spoiny piaskiem 0 – 5 mm, a nawierzchnię skrupulatnie wyczyścić. Następnie równomiernie przy pomocy ubijarki z przekładką gumową zagęścić powierzchnię, aż do uzyskania stateczności nawierzchni. Po zakończeniu zagęszczenia uzupełnić materiał spoin, można się wspomagać wykorzystując zamulenie piaskiem z delikatnym polewaniem wodą.

Przy układaniu kostek kontrolować i utrzymywać prostolinijność wzoru, szerokość „wstęgi” ciągu pieszego, oraz kontrolować na bieżąco jakość elementów. Kostki uszkodzone w czasie transportu, popękane należy odłożyć i nie wbudowywać.

    - Balustrady

Balustrady metalowe z rur stalowych Ø 50 spawane w odcinkach 2 m malowane proszkowo w kolorze ciemnozielonym

- Gospodarka odpadami.

- Istniejące stopnie granitowe, płyty granitowe, kostka brukowa granitowa bezwzględnie do odzysku i przekazania Inwestorowi we wskazane przez niego miejsce.

- Stopnie betonowe, kostka betonowa do odzysku i przekazania Inwestorowi we wskazane przez niego miejsce lub do ponownego wykorzystania do utwardzeń podłoża na innych budowach.

- Gruz budowlany do wywiezienia na wysypisko z utylizacją odpadów.

- Ukształtowanie terenu zieleni.

Po zakończeniu robót budowlanych przy wykonaniu ciągów pieszych przy obu wstęgach (odcinek Dony i górny) z obu stron ciągów uporządkować teren, ukształtować skarpy (usypać, ewentualnie przemieścić masy ziemne). Po ukształtowaniu skarpy zagospodarować zielenią (trawniki) oraz nasadzeniem wzdłuż ścieżki z bukszpanem, czy tez miejscowo zielenią ozdobną typu żywotniki.

Opracował:

mgr inż. arch. Mścisław Olszowski

inż. Jerzy Jastrzębski