SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych

[tj Dz.U. nr 223, poz.1655 z 2007r.]

na realizację zadania inwestycyjnego pn:

„Uporządkowanie  gospodarki  wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Morsko”

# TOM IV

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

F/ Informacja do planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zamawiający:

Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

NIP 926-10-00-601

tel.:  0-68/ 383 50 17

fax.: 0-68/ 383 51 22

e-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl

SPIS TREŚCI

I.CZĘŚĆ OPISOWA	2

1. Inwestor	2

2. Podstawa opracowania	2

3. Rodzaje robót budowlanych wymagających opracowania planu bioz	2

4.	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów	2

5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych	2

6. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	2

7. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych ,oraz ogólne warunki ich eliminacji	2

8. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	2

9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń	2

10. Zakres opracowania projektu bioz	2

11. Wytyczne do realizacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	2

11.1 Strona tytułowa	2

11.2 Część opisowa	2

11.3 Część rysunkowa	2

11.4 Przykładowa strona tytułowa i podstawowe punkty części opisowej	2

12. Wykaz wybranych przepisów	2

informacja

do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dlA  przedsięwziecia

„Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Morsko”

# I.CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. Inwestor - Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

## 2. Podstawa opracowania

Ustawa Prawo budowlane wprowadziła obowiązek sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określił Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz.U. NR 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r].

Rozporządzenie opracowane na podstawie upoważnienia zawartego w art, 21a rozdz. 3 ustawy Prawo Budowlane uwzględnia wymogi dyrektyw Rady nr 89/391/EWG i nr 92/57.''EWG. Zgodnie z rozporządzeniem, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemysłowej.

Podstawą opracowania planu bioz dla inwestycji „Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Morsko” będzie niniejsze opracowanie i będzie zawierać informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Opracowanie będzie częścią projektu budowlanego.

## 3. Rodzaje robót budowlanych wymagających opracowania planu bioz

Nie każda budowa wymaga sporządzania planu bioz. Opracowuje się go w przypadku, gdy w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z następujących rodzajów robót budowlanych:

1./ roboty , których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ,a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości :

a/	wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1.5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ,ścian o głębokości większej niż 3 m,

b/	roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m,

c/	rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m,

d/	roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,

e/	montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych,

f/	roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,

g/	prowadzenie robot na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory,

h/	montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,

i/	betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak, przyczółki, filary i pylony,

j/	fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,

k/ roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż:

- 3m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

- 5m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. lecz 15 kV,

- 10m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,

- 15m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,

l/	roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków,

m/ roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m,

n/	roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych,

2./ roboty, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi

a/ roboty prowadzone w temperaturze poniżej10 0C,

b/ roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest,

3./ roboty stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym:

a/ roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej,

b/ roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów,

4./ roboty prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych, w tym;

a/	roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,

b/	roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajanych przewodów mniejszej niż 30 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,

c/	budowa i remont ,

- linii kolejowych [roboty i podtorowe],

- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne,

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu kolejowego

d/	wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego,

5./ roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracowników:

a/	roboty prowadzone z wody lub pod woda,

b/	montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych.

c/	fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,

d/	roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m.

6./ roboty prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach:

a/	roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

b/	roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi,

7./ roboty wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk,

8./ roboty •wykonywane w kesonach z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza – roboty przy budowie i remoncie nabrzeży i przepraw mostowych,

9./ roboty wykonywane przy użyciu materiałów wybuchowych:

a/	roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,

b/	roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów,

10./	roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych powyżej 1 tony.

Plan bioz opracowuje się również bez względu na rodzaj robot, jeśli budowa będzie trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych będzie co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robot będzie wynosiła więcej niż 500 osobodni,

Zgodnie z powyższym dla przedmiotowego przedsięwzięcia koniecznym jest wykonanie planu bioz z powodu występowania następujących rodzajów prac:

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1.5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ,ścian o głębokości większej

niż 3 m,

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów,

- roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach- zamkniętych,

- roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi.

## Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- zakres robót,

-	kanalizacja ściekowa DN 160 – 200,

  - przepompownie ścieków sanitarnych:  P34 – w Morsku w zakresie konstrukcji zbiornika przepompowni i wykonania 2 szt studzienek pomiarowych,

  - ogrodzenia przepompowni,

Wieś Morsko skanalizowana będzie w systemie grawitacyjno - tłocznym Zastosowanie takiego rozwiązania wymusza zróżnicowana konfiguracja terenu oraz odległości pomiędzy posesjami i wsiami. Podstawowym elementem systemu jest układ przepompowni strefowych i tranzytowych tłoczących ścieki z przedmiotowych wsi oraz ścieki tranzytowe z wsi Radnicy i Szklarki Radnickiej. Ścieki te w całości trafią do kanalizacji sanitarnej miasta Krosno Odrzańskie i dalej do miejskiej oczyszczali ścieków.

Przewidywany system kanalizacji składał się będzie z sześciu przepompowni strefowych i tranzytowych. Ponadto dla jedenastu posesji ze względu na ich położenie wykonane będą domowe przepompownie ścieków ,zwane DPS-ami.

Zadaniem nr I, podstawowym inwestycji jest realizacja przepompowni głównej P33 wraz z rurociągiem tłocznym RT33 i kanałem KS33.1 w Kamieniu, pompowni P34, rurociągu tłocznego RT 34 i kanału KS34.1 w Morsku oraz pompowni P35 i rurociągu tłocznego RT35 w Gostchorzu. Pozostałe elementy mogą być realizowane z punktu widzenia technicznego sukcesywnie i w dowolnej kolejności

Wszystkie przepompownie wpięte będą w system monitoringu przyszłego eksploatatora sieci tj Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zakład ten posiada system oparty na systemie radiowym i pompownie będą monitorowane tą drogą.

## 5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Roboty liniowe niniejszej inwestycji prowadzone będą w istn. drogach, zaś roboty obiektowe / pompownie/ na terenach obecnie nie zagospodarowanych , w związku z tym brak jest na trasach istn. obiektów budowlanych koniecznych do uwzględnienia podczas prac budowlanych przy przedmiotowym zadaniu.

## 6. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Teren inwestycji w około 90% położony jest wzdłuż istniejących dróg i jej realizacja prowadzona będzie bez ich całkowitego wyłączenia, ponadto część prac wykonywana będzie w pobliżu istniejących słupów linii napowietrznych SN i NN.

## 7. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych ,oraz ogólne warunki ich eliminacji

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji mogą wystąpić wielorakie zagrożenia a w szczególności podczas;

- wykonywania prac ziemnych w przy głębokich wykopach,

- wykonywania prac w pobliżu linii energetycznych, kabli doziemnych SN i NN oraz gazociągów,

- wykonywania pracy maszynami budowlanymi oraz w ich pobliżu,

- realizacji pompowni,

- wykonywania robót budowlanych przy użyciu urządzeń technicznych,

- wykonywania prac w drogach , podczas ruchu,

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu prac ziemnych:

Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu.

Warunki eliminacji to:

- wygrodzenie wykopu balustradami; przykrycie wykopu,

- ustawienie poręczy balustrad na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu,

- wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawienie balustrady zaopatrzonej w światło ostrzegawcze koloru czerwonego

Zasypanie pracownika w wykopie

Warunki eliminacji to:

- niedopuszczanie do składowania urobku, materiałów i wyrobów:

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

- prowadzenie ruchu środków transportowych obok wykopów poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu,

- niedopuszczanie w czasie wykonywania robót ziemnych do tworzenia się nawisów gruntu,

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych i w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu,

- wykonywanie wykopów bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m, jedynie jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. - zabezpieczanie wykopów powyżej 4,0 m zgodnie z projektem ,

- wykonywanie zejść i wejść do wykopu ,jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu,

- ustalenie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

[Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.]

Zagrożenia podczas wykonywanie prac w pobliżu linii energetycznych, kabli doziemnych SN i NN oraz gazociągów

Warunki eliminacji:

- prowadzenie robot ziemnych na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót,

- poprzedzanie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposób wykonywania tych robót,

- wykonywanie prac bezpośrednio przy obcym uzbrojeniu pod nadzorem przełożonego i przedstawiciela właściciela uzbrojenia, zgodnie z jego wskazaniami,

- wygradzanie i umieszczanie napisów ostrzegawczych w miejscach niebezpiecznych w czasie przerw w wykonywaniu robót ziemnych.

Zagrożenia podczas pracy maszynami budowlanymi oraz w ich pobliżu

Warunki eliminacji:

- wygradzanie strefy niebezpiecznej zasięgu pracy koparki,

- niedopuszczanie do przebywania osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju,

- zapewnienie by odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego wynosiła co najmniej

0,75 m.

- zabronienie przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym,

- zabronienie składowania materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami,

- rozmieszczenie punktów świetlnych przy stanowiskach montażowych tak aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych podczas realizacji pompowni

upadek pracownika z wysokości

Warunki eliminacji:

- zabezpieczenie obrysu stropu,

- zabezpieczenie otworów technologicznych w powierzchni stropu.

przygniecenie pracownika

Warunki eliminacji:

- wykluczenie możliwości przebywania pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6.0 m,

- wykonywanie robót montażowych konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” jedynie przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych,

- wyeliminowanie przebywania osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram, znajdujących się bezpośrednio pod poziomem, na której prowadzone są roboty montażowe,

- nie dopuszczenie do prowadzenia montażu z elementów wielkowymiarowych przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s i przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle, w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia,

- pilnowanie by elementy prefabrykowane zwalniane były z podwieszenia dopiero po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania,

- stosowanie wyłącznie pomostów montażowych lub drabin rozstawnych w czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi, betonowania styków ,itp.

- stosowanie podkładek pod liny zawiesi, zapobiegających przetarciu i załamaniu lin w czasie montażu,

- kategoryczne zabronienie podnoszenia i przemieszczania na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów .

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

pochwycenie kończyny przez napęd

Warunki eliminacji:

- stosowanie pełnych osłon napędów maszyn i urządzeń zgodnie z ich DTR-kami

porażenie prądem elektrycznym

Warunki eliminacji:

- zabezpieczenie przewodów zasilających urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz odpowiednia instalacja uziemiająca,

- montowanie, eksploatowanie i obsługiwanie zgodnie z instrukcją producenta maszyn i innych urządzeń technicznych.

Zagrożenia przy wykonywaniu prac w drogach , podczas ruchu

Warunki eliminacji

- stosowanie przez wszystkich pracowników kamizelek odblaskowych,

- stosowanie oznakowania i oświetlenia zgodnie z projektem organizacji ruchu

## 8. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych muszą być dopuszczeni pracownicy , którzy oprócz wymogów określonych przepisami BHP będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy , z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie . Przed przystąpieniem do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe i zapoznać pracowników z ryzykiem.

Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktażu, ustali imienny podział pracy, a także ustali kolejność wykonywania zadań oraz zapewni sprawdzenie znajomości wymagań BHP przy poszczególnych czynnościach. Bezpośredni nadzór nad pracami prowadzić będą odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

•	szkolenie wstępne,

•	szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

•	wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

•	postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

•	udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

## 9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Do środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie zaliczyć należy ;

- szelki z linkami,

- ubrania robocze,

- zespoły wentylacyjne,

- lampy 24V,

- barierki i mostki,

- oświetlenie,

- urządzenia do pomiaru metanu,

- środki ochrony indywidualnej,

- środki łączności.

Do środków organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie zaliczyć należy ;

- zabezpieczenie nadzoru,

- określenie prac wymagających polecenia pisemnego,

- wytypowanie prac wymagających minimum 2 ludzi,

- pouczenie pracowników o sposobie ewakuacji,

- szkolenie stanowiskowe,

- imienny podział pracy,

- koordynacje prac różnych wykonawców pracujących jednocześnie w tym samym rejonie,

- ustalenie kolejności wykonywania zadań

- sprawdzenie znajomości przepisów BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem konkretnie występujących zagrożeń.

## 10. Zakres opracowania projektu bioz

Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu „bioz” jest obowiązkiem kierownika budowy ,w którego kompetencjach leży między innymi koordynacja realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa pracy i służących ochronie zdrowia pracowników budowy. Plan ten ma pomóc kierownikowi budowy w prowadzeniu robót budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy ,w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji robót ,w przewidywaniu i eliminowaniu zagrożeń ,a także zawierać założenia techniczne ,organizacyjne i czasowe planowanych robót budowlanych oraz ich określonych etapów.

Przy opracowywaniu planu bioz, przed rozpoczęciem budowy mogą być niedostępne wszystkie informacje związane z danym przedsięwzięciem, np, nie znani wszyscy wykonawcy realizujący dane prace budowlane. Dlatego plan bioz będzie w praktyce weryfikowany w miarę napływu dokumentacji i informacji o podwykonawcach. Z tego względu kierownik budowy jest zobowiązany do wprowadzania w planie niezbędnych zmian dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wprowadzane zmiany powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

W planie bioz nie zamieszcza się danych dotyczących obiektów lub części tych obiektów służących obronności lub bezpieczeństwu , które mogą ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę tych obiektów. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

## 11. Wytyczne do realizacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zakres planu winien obejmować:

- stronę tytułową,

- część opisową.

- część rysunkową ,sporządzoną na kopii projektu zagospodarowania działki i terenu , jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane

### 11.1 Strona tytułowa

Strona tytułowa winna zawierać ;

a/ nazwę i adres obiektu budowlanego

b/ imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz adres

c/ imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy , sporządzającego plan bioz , a w przypadku gdy plan bioz sporządzony jest przez inną osobę , również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz.

### 11.2 Część opisowa

Część opisowa winna zawierać ;

a/ zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów ,

b/ wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji i rozbiórce ,

c/ wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ,

d/ informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych , określających skalę i rodzaje zagrożeń i czas ich występowania ,

e/ informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót , stosownie do rodzaju zagrożenia ,

f/ informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych , w tym;

  - określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia ,

  - konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej , zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

  - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

g/ określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów , wyrobów , substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy ,

h/ wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczna i sprawna komunikację , umożliwiającą szybką i sprawną ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń,

i/ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

### 11.3 Część rysunkowa

Część rysunkową należy opracować na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu i winna zawierać dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej , a w szczególności ;

a/ czytelną legendę ,

b/ oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie,

c/ rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów , punktami czerpalnymi , zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi,

d/ rozmieszczenie sprzętu ratunkowego / tym pływającego , jeżeli uzasadnione jest rodzajem robót/, niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych,

e/ rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych , wynikających z przepisów odrębnych , takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów , substancji oraz preparatów niebezpiecznych , strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego,

f/ rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej , takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego , prefabrykatów,

g/ przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych , transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu,

h/ lokalizację pomieszczeń higieniczno- sanitarnych.

### 11.4 Przykładowa strona tytułowa i podstawowe punkty części opisowej

#### Pieczątka budowy

PLAN BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres budowy

Imię i nazwisko  lub nazwa i adres inwestora

Imię i nazwisko oraz adres osoby sporządzającej plan bioz

data sporządzenia planu bioz				data przyjęcia planu do realizacji

.......................................................................

.podpis kierownika budowy

CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS PRZEDMIOTU BUDOWY

[...]

2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

[...]

3. CELE DO OSIĄGNIĘCIA

[...]

4. WYKAZ PRACOWNIKÓW

Pracownicy nadzoru

[...]

Pracownicy wykonawczy

[...]

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA W ZAKRESIE NADZORU

Kierownik budowy

[...]

Koordynator ds. bhp

[...]

Kierownik Bazy Sprzętowej

[...]

6. DOKUMENTY BUDOWY

[...]

7. KOORDYNACJA ROBÓT

[...]

8. PROCEDURY, INSTRUKCJE

[...]

9. ŁĄCZNOŚĆ

[...]

10. RUCH KOŁOWY I PIESZY NA TERENIE BUDOWY

[...]

11. DROGI EWAKUACYJNE

[...]

12. PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE

[...]

13. MAGAZYNOWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

[...]

14. INFORMACJE NIEZBĘDNE W RAZIE NAGŁYCH SYTUACJI

Punkt pierwszej pomocy

[...]

Telefony alarmowe

[...]

15.SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW  BEZPIECZEŃSTWA

[...]

## 12. Wykaz wybranych przepisów

- Kodeks pracy [ tekst ujednolicony – Dz. U. Z 1998r. Nr 21 , poz.94 z póżn. zmianami],

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r o badaniach i certyfikacji [ Dz. U. Nr 55 ,poz. 250 z póżn. zmianami],

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności [ Dz. U. Nr 166, poz.1360]

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy [ Dz. U. Nr 109, poz.704],

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r w sprawie wykazu chorób zawodowych , szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia , rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach [ Dz. U. Nr 132 , poz.1115 ],

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1996r w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet [ Dz.U. Nr114, poz. 545 ze zm.],

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990r  w sprawie wykazu prac zabronionych młodocianym [ Dz. U. Nr 85, poz.500 z póż. zm.],

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [ Dz.U. Nr 128,poz.844 ze zm. z 2002r, nr91, poz.811],

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [ Dz.U. Nr 62,poz.285 ],

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [ Dz. U Nr 217,poz.1833],

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [ Dz. U. Nr 86, poz.394,ze zm .z 2003 r, Nr 21 ,poz.180],

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników , zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie  Pracy [ Dz.U. Nr 69, poz.332 póż. zm ],

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996r. w sprawie czynników rakotwórczych  w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki [ Dz.U.Nr121, poz. 571 ze zm. Z 2003r,Nr 36, poz.314],

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10marca 2000r., w sprawie trybu certyfikacji wyrobów [ Dz. U Nr 17, poz.219],

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [ tekst jednolity Dz. U z 2006r. Nr 156, poz.1118 z póżn.zm.],

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych , stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi [ Dz .U nr 120 poz.1126 z dnia10 lipca 2003r ].

# Comments

Przykład opisu:

Budynek wielorodzinny na osiedlu Żółtowo, 5-kondygnacyjny z usługami na parterze i z garażem podziemnym jednopoziomowym dla 20 stanowisk postojowych. Lokale mieszkalne usytuowane są tylko na kondygnacjach od drugiej do piątej.

Posadowienie fundamentów na palach wielkich średnic.

Konieczna rozbiórka pozostałości po hali warsztatowej sąsiedniej bazy transportowej.

Zasilanie z transformatora odległego o 500 m od budowy, znajdującego się na terenie Bazy Transportowej „Autokar”.

Odbiór ścieków – do kolektora znajdującego się przy ul. Czarnej, równolegle do południowej granicy działki.

Pobór wody z przyłącza usytuowanego na terenie budowy wg projektu. Miejsce wcinki – studzienka nr 8 wzdłuż ul. Białej, biegnącej równolegle do północnej granicy działki.

Przykład opisu:

### Ze względu na brak kompletnej dokumentacji (brak projektu instalacyjnego i przyłączy) oraz prawdopodobieństwo pojawienia się nowych wykonawców na dopiero projektowane roboty, plan bioz uwzględnia tylko prace już zaprojektowane, w szczególności warunki wynikające z projektu zagospodarowania terenu. Plan bioz - w miarę spływu dokumentacji oraz na podstawie sporządzonej oceny ryzyka - będzie systematycznie uaktualniany.

Ogrzewanie i ciepła woda będą doprowadzone z miejskiej sieci cieplnej.

Dokumentacja przyłącza i wcinki będzie wykonana wg projektu dostarczonego w terminie późniejszym.

Przyłącza telekomunikacyjne nie będą dokumentowane ze względu na wznoszenie na sąsiedniej działce klubu garnizonowego, którego łącza telekomunikacyjne będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie kabli dla budynku mieszkalnego osiedla Żółtowo, budowa zaś klubu należy do tzw. budownictwa obronnego (zamkniętego). O powyższym zostaliśmy powiadomieni przez inwestora.

Wszyscy podwykonawcy mają prawo używania mediów za odpłatnością. Podwykonawcy zakładają na swój koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody.

Podwykonawcy biorą udział w kosztach eksploatacji WC „TOI TOI” proporcjonalnie do liczby zatrudnionych pracowników. Kontenery WC są ustawiane w rogach terenu budowy w liczbie zależnej od liczby pracowników zatrudnionych na budowie.

Termin rozpoczęcia budowy – listopad 2003 r.

Termin zakończenia – kwiecień 2005 r.

Raz na kwartał, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, będą przeprowadzane przeglądy warunków bioz na budowie. Przeglądu dokona komisja składającą się z:

- kierownika budowy lub jego przedstawiciela;

- koordynatora budowy ds. bhp;

- przedstawicieli wszystkich podwykonawców.

Komisja przedstawia kierownikowi budowy protokół z przeglądu i proponuje wnioski co do metod osiągnięcia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa wykonywania prac. Na ich podstawie kierownik budowy może wprowadzić korektę planu bioz na warunkach określonych w rozporządzeniu.

Przykład opisu:

Plan bioz ma służyć wyeliminowaniu zagrożeń wynikających z równoczesnego prowadzenia prac również stanowiących źródła zagrożenia dla pracowników wykonujących roboty w bezpośrednim sąsiedztwie budowy.

Szczególna uwaga powinna być zwrócona na:

- wykonywanie prac palowych wiertnicami;

- prowadzenie robót ziemnych w wykopach o głębokości powyżej 3 m;

- okładaniu ścian zewnętrznych płytami elewacyjnymi.

Załączony harmonogram prac eliminuje kolizje robót przy dotrzymaniu terminów cząstkowych, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości osuszenia budynku podczas prac wykończeniowych i utrzymania właściwej dla ich wykonywania temperatury.

Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej należy stosować zgodnie z wynikami oceny ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy.

Przykład opisu:

kierownik budowy - Jan Kowalski, nr uprawnień .38562/2001;

koordynator bhp – Maciej Zieliński,  szef służby bhp w firmie;

Kierownik Bazy Sprzętowej – Robert Wójcik

Do poszczególnych prac przewiduje się skierowanie przez generalnego wykonawcę mistrzów budowlanych.

Przykład opisu:

murarze		 - 8 osób;

cieśle			 - 3 osoby;

betoniarze		 - 4 osoby;

elektrycy 		- 1 osoba;

tynkarze 		- 4 osoby (wejdą na budowę po 3 miesiącach od jej rozpoczęcia);

kierowcy 		- 1 osoba;

operatorzy koparki	- 1 osoba;

operatorzy dźwigu	- 1 osoba.

Przykład opisu:

Kierownik budowy odpowiada za:

- koordynację prac;

- kontakty z inwestorem;

- organizację dostaw materiałów i sprzętu we współpracy z bazą generalnego wykonawcy.

- organizację prac zgodną z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

- szkolenie pracowników.

Kopia uprawnień kierownika i szczegółowy zakres obowiązków znajdują się w biurze budowy.

Kierownik budowy jest m. in. uprawniony do:

- kontaktów z osobami nadzoru;

- zapoznania się z planami bioz poszczególnych podwykonawców;

- żądania od podwykonawców przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzęcie, a zwłaszcza dokumentów potwierdzających dopuszczenie urządzeń do ruchu.

Przykład opisu:

Koordynator ds. bhp odpowiada za:

- kontrolę wszystkich wykonawców w zakresie przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- koordynację - pod względem bezpieczeństwa - prac wykonywanych przez różnych podwykonawców w tym samym miejscu, np. prace wykonywane na różnych piętrach w tym samym pionie.

Kontrole są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i zarządzeniami generalnego wykonawcy.

Spostrzeżenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia koordynator przedkłada kierownikowi na bieżąco, wpisując je w zeszyt z podaniem daty i stanowiska pracy, którego te spostrzeżenia dotyczą.

Kierownik budowy zapoznaje się z uwagami potwierdzając wnioski zaradcze swoim podpisem.

Przykład opisu:

Kierownik bazy sprzętowej odpowiada za przeglądy techniczne sprzętu mechanicznego generalnego wykonawcy pracującego na budowie.

Za bieżącą konserwację odpowiadają operatorzy.

Kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp mają prawo żądać od podwykonawców okazania dokumentów aktualnych badań pracowników, szkoleń i odpowiednich uprawnień.

Przykład opisu:

Wszelkie dokumenty budowy znajdują się w kontenerze nr 9 (biuro kierownika budowy), są to:

- dziennik budowy;

- dokumenty potwierdzające uprawnienia kierownika budowy;

- decyzja o pozwoleniu na budowę (ostateczna);

-  instrukcje postępowania;

- dokumentacja budowy;

- dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych;

- kopie uprawnień operatorów itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie, kierownicy robót przekazują sobie stanowiska pracy i teren działania protokolarnie. Kopie tych protokołów są przechowywane w biurze kierownika budowy.

Przykład opisu:

Spotkania koordynacyjne będą się odbywać w każdy poniedziałek o godz. 1100 w biurze kierownika budowy.

Spotkania na szczeblu szefów produkcji poszczególnych wykonawców - w każdy pierwszy piątek pierwszego miesiąca kwartału o godz. 1200 w siedzibie generalnego wykonawcy.

Przedstawiciele podwykonawców, przed podjęciem robót są zobowiązani podpisać dokument, w którym potwierdzają fakt zapoznania się z planem bioz i warunkami bioz na budowie, deklarując pracę zgodną z przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy ma obowiązek wskazać każdemu podwykonawcy, na określony czas, miejsce do składowania materiałów i parkowania maszyn budowlanych.

Podwykonawca - przed wprowadzeniem na budowę - otrzymuje instrukcję, określającą powyższe miejsca, w tym informację o:

- zagrożeniach wynikających z lokalizacji i specyfiki prac;

- warunkach gruntowo-wodnych;

- sąsiedztwie innych budynków oraz pracujących maszyn.

Podwykonawcy będą kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli powinien być sporządzany krótki protokół zawierający tylko ewentualne zalecenia. Niewykonanie zaleceń może być podstawą do wstrzymania przez kierownika budowy robót realizowanych przez podwykonawcę (z winy podwykonawcy). W przypadkach niewykonywania prac zgodnie z przepisami kierownik ma prawo wnioskować - na podstawie klauzuli w umowie, którą generalny wykonawca wprowadza do każdej umowy z podwykonawcą - o zmianę podwykonawcy.

Rozbiórka byłej hali warsztatowej będzie prowadzona równolegle do innych robót. Kierownik wyznaczy imiennie osobę odpowiedzialną za sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami rozbiórkowymi, w tym spawalniczymi, i wywózką pociętych elementów do składnicy złomu.

Przykład opisu:

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w szczególności dotyczącymi:

- wystąpienia awarii, pożaru lub innego  zagrożenia – instrukcja nr IP 1.01/10;

- zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza budowy – instrukcja nr IPB 1.01/11;

- organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach – instrukcja nr IPP 10.02/34;

- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych – instrukcja nr IPN 12.05/21 do 27;

- bezpieczeństwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiałów i surowców, w tym o właściwościach pożarowych i wybuchowych – instrukcja nr IMN 01/03;

- prac wykonywanych w wykopach – instrukcja nr IPW 235/02;

- pracy mechanicznych środków transportu – instrukcja obsługi dostarczona przez producenta danego sprzętu;

- prac na wysokości – instrukcja nr IPNW 1/2003;

- prac przy palowaniu – instrukcja nr 22/99;

- postępowania w sytuacji, wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów: prądy elektrycznego, wody i gazu.

Kierownik budowy może uznać instrukcje i procedury podwykonawcy za obowiązujące.

Dla zapewnienia realizacji planu bioz, kierownik budowy uczestniczy w procesie wyłaniania podwykonawców przez generalnego wykonawcę, a w tym ma wpływ:

- na dobór sprzętu i maszyn;

- na wybór dostawcy pod kątem bezpieczeństwa i sprawności dostarczanych materiałów.

Przykład opisu:

W biurze kierownika budowy (kontener nr 9) znajduje się aparat telefoniczny końcowy z faksem o nr .....2348950.

Kierownik budowy posiada telefon komórkowy o nr 3090347890.

Koordynator ds. bhp ma aparat komórkowy o nr 3098956345.

Każdy z podwykonawców ma obowiązek zgłosić kierownikowi budowy posiadanie telefonu komórkowego i podać jego numer.

Dodatkowo w aparaty krótkofalowe będą wyposażeni:

- mistrzowie nadzorujący prace liniowe;

- mistrzowie nadzorujący prace na wysokości;

- operator żurawia;

- szef ochrony budowy i pracownicy ochrony pełniący służbę.

Przykład opisu:

Ruch kołowy na budowie odbywa się zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie budowy oraz wg ogólnych przepisów ruchu drogowego.

Wjazd na teren budowy - wyłącznie przez bramę od strony zachodniej.

Wyjazd - bramą po stronie wschodniej.

Dla betonowania za pomocą betonowozów przewiduje się zatoczki.

Przy pracach wykończeniowych dostawa materiałów będzie się odbywać „z samochodu”. Godziny dostaw należy uzgadniać z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy budowy, przy zamówieniach materiałowych, wezmą pod uwagę fakt dopuszczalności zamówień najwyżej na 3 dni pracy.

Ruch pieszy odbywa się poboczami wzdłuż dróg kołowych.

Przykład opisu:

Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, zaznaczone są w części rysunkowej kolorem czerwonym.

Dla zachowania stałej przejezdności tych dróg ustala się następujące wymagania:

- Ochrona odpowiada za niedopuszczanie do przebywania na drogach więcej niż dwóch samochodów - następne można wpuścić na teren budowy po wyjeździe poprzednich.

- Koparki, betonowozy itp. nie mogą pracować „z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek.

- Przed bramą wjazdową generalny wykonawca zapewnia miejsca wyczekiwania dla transportu kołowego przed wjazdem na budowę.

- Konstrukcja ogrodzenia umożliwia szybką rozbiórkę przęseł (segmentów) ogrodzenia po obu stronach bram.

- W przypadkach awaryjnych ruchem kierują osoby wyznaczone i upoważnione przez kierownika budowy: p. Andrzej Nowak lub p. Jerzy Kowalczyk.

- Przypomina się, o nie blokowaniu dróg komunikacyjnych w budynkach, co gwarantuje szybką ewakuację z pięter.

Przykład opisu:

Do prac szczególnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza się prace wykonywane w pobliżu dróg komunikacyjnych. Pracownicy wykonujący te roboty muszą ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów określonych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Przed przystąpieniem do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenia stanowiskowe (bez względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania pracowników z ryzykiem.

Kierownik budowy:

- zapewni udzielenie pracownikom instruktażu;

- ustali imienny podział pracy;

- ustali kolejność wykonywania zadań;

- zapewni sprawdzenie znajomości wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach.

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawują odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

Przykład opisu:

Nie przewiduje się placu dla magazynowania materiałów wykończeniowych.

Wyznacza się magazyn materiałów łatwopalnych na terenie oznaczonym w części rysunkowej kolorem zielonym z oddzielną bramą wjazdową i ogrodzonym siatką.

Na materiały sypkie przeznacza się teren zaznaczony w części rysunkowej kolorem niebieskim również wygrodzony siatką i z bramą wjazdową.

Nie przewiduje się przechowywania większej ilości paliwa do maszyn roboczych i urządzeń mechanicznych niż 600 l. Magazyn na paliwa płynne początkowo znajdować się będzie w części placu budowy przeznaczonej do robót ziemnych związanych z układaniem kolektora ściekowego.

Przykład opisu:

Punkt pierwszej pomocy sanitarnej znajduje się w kontenerze nr 2 na zapleczu budowy. Kierownicy robót i podwykonawcy zapewnią podobne punkty dla swoich pracowników.

Przykład opisu:

Najbliższy punkt lekarski znajduje się w pogotowiu ratunkowym przy ul. Fioletowej 8, tel. 34897549  lub 999.

Straż Pożarna przy ul. Brązowej 2  tel. 89075645 lub 998

Komisariat Policji przy ul. Szarej 5,  tel. 890457678 lub 997

Ratunkowy telegon komórkowy 112. Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod jego nieobecność - koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. Dalsze postępowanie - zgodnie z instrukcją postępowania IPP 10.02/34. (Uwaga od autora:

Powyższe telefony i adresy powinny być wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co powinni potwierdzić w „protokole wprowadzenia” wynikającym z informacji dla podwykonawców).

Przykład opisu:

W stosunku do podwykonawców (i wykonawców) niestosujących i nieegzekwujących stosowania przez pracowników odzieży i sprzętu ochronnego oraz przepisów wymaganych na stanowiskach pracy, będą wyciągane następujące konsekwencje:

- wstrzymanie robót z winy podwykonawcy;

- powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu popełnionym przez jej kierownika robót;

- usunięcie kierownika robót z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy o zmianę kierownika robót;

pracownicy nie stosujący się do przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie będą usuwani z budowy.