PROJEKT  WYKONAWCZY

INWESTYCJA:

Uzbrojenie os. Chrobry II w Krośnie Odrzańskim

- budowa sieci dróg, kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej.

DZIAŁKI:

Krosno Odrzańskie – obręb – gmina: Krosno Odrzańskie - Miasto

Działki: 148, 154, 171/1, 149/7, 44/115, 169, 176, 172/2

INWESTOR:

Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

BRANŻA:

SANITARNA ( kanal. deszczowa, kanal. sanitarna, sieć wodociągowa)

|  | Imię i Nazwisko | Uprawnienia | Data Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant branży sanitarnej: | mgr inż. Wiesław Kudowicz | upr. nr 80/75/ZG w specjalności instal. - inż. | 03.2008 |
| Opracował branżę sanitarną: | mgr inż. Bartosz Chrastek |  | 03.2008 |

Zielona Góra,  marzec 2008 r.

projekt zawiera:

I. część opisowa:

- Podstawa opracowania.

- Przedmiot opracowania

- Zakres opracowania

- Materiały wykorzystane w opracowaniu

- Warunki hydrologiczne

- Opis stanu istniejącego

- Projektowane rozwiązanie

- Dane charakteryzujące obiekt budowlany

- Uwagi końcowe

II. część rysunkowa:

- Plan orientacyjny w skali 1:10000

- Plan sytuacyjny w skali 1:500

- Profil podłużny kanal. deszczowej 1:100/500

- Profil podłużny kanal. deszczowej 1:100/500

- Profil podłużny kanal. sanitarnej 1:100/500

- Profil podłużny kanal. sanitarnej 1:100/500

- Profil podłużny sieci wodociągowej 1:100/250

- Profil podłużny sieci wodociągowej 1:100/250

- Profil podłużny sieci wodociągowej 1:100/250

- Schemat węzłów.

- Schemat studzienki ulicznej.

- Schemat studni betonowej.

- Schemat studni TEGRA 600.

- Schemat studzienki 315mm.

# OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BRANŻY SANITARNEJ

Inwestycja:   Uzbrojenie os. Chrobry II w Krośnie Odrzańskim - budowa sieci dróg,

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej.

Inwestor:      Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

1. podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi umowa nr IR.IX-7020/7/2007 z dnia 30.07.2007 Gminy Krosno Odrzańskie.

2. przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci dróg, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej na os. Chrobry II w Krośnie Odrzańskim.

3. zakres opracowania

Branża sanitarna: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa.

4. materiały wykorzystane w opracowaniu

- Geodezyjne mapy powykonawcze 1:500

- Wizja lokalna w terenie.

- Polska Norma PN-S-02204 Drogi Samochodowe – Odwodnienie dróg z grudnia 1997 r.

- Warunki techniczne podłączenia się do istniejącej kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej.

- Dokumentacja geologiczna.

5. warunki hydrogeologiczne

W celu rozpoznania warunków geotechnicznych podłoża gruntowego w rejonie projektowanej inwestycji została opracowana ekspertyza geotechniczna. Grunty określono na podstawie trzech otworów penetracyjnych o głębokości 3,0 m.

Podłoże gruntowe stanowią nasypy niebudowalane o miąższości do 1.0 m, poniżej których zalega warstwa piasku drobnego o miąższości 0.3 – 1.7 m, Id = 0.4 i niżej glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym, Il = 0,1. Nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 3,0 m ppt.

6. opis stanu istniejącego

Projektowana inwestycja położona jest w województwie lubuskim, powiecie krośnieńskim, na terenie gminy Krosno Odrzańskie, w granicach administracyjnych miasta Krosno Odrzańskie, na działkach o numerach ewid. 148, 154, 171/1, 149/7, 44/115, 169, 172/2 należących do Inwestora oraz na działce nr 176 należącej do Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim.

Osiedle Chrobry II zlokalizowane jest w północno – zachodniej części Krosna Odrzańskiego. Jest to teren płaski, częściowo uzbrojony.	Istniejące drogi gruntowe zapewniają dojazd do istniejących budynków jednorodzinnych. Projektowane ulice nawiązują do istniejących ulic, również o nawierzchni bitumicznej – 40-lecia PRL jako drogi powiatowej, B. Krzywoustego i K. Odnowiciela.

W pobliżu inwestycji, znajduje się istniejąca infrastruktura techniczna, którą stanowią doziemne kable telekomunikacyjne, elektryczne, gazociąg, wodociąg, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa.

7. projektowane ROZWIĄZANIE.

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek oraz kanalizacji deszczowej.

7.1. Wodociąg

Projektowany odcinek sieci wodociągowej należy włączyć do sieci Ø 100 biegnącej w ul. B. Krzywoustego w Krośnie Odrzańskim.

Całość sieci wykonać z rur PE 100 Ø 110 x 6,6 – PN 10 SDR 17 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Jako zabezpieczenie przeciwpożarowe na sieci zgodnie z normą PN-B-02863 będą zamontowane hydranty nadziemne.

Łączna długość:

110 – 669,85m

80 – 19,50m

Jako armaturę odcinającą za włączeniem do sieci 100, projektuje się zasuwę typu E2 do zgrzewania Ø 100 (Hawle nr kat. 4051E2). Obudowa do zasuwy typu E2 100 „Hawle” teleskopowa kat. 9500E2 o głębokości zabudowy 1,30 – 1,80m. Skrzynka do zasuwy „Hawle” kat. 1750 z żeliwa szarego. Teren wokół skrzynki w sposób trwały umocnić, a nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego. Zasuwę oznakować tabliczką orientacyjną zgodnie z normą PN-B-09700 w  miejscu widocznym, w odległości nie większej niż 25 m od uzbrojenia.

Jako zabezpieczenie przeciwpożarowe na sieci zgodnie z normą PN-B-02863, na końcu odcinka projektowanej sieci należy zamontować hydranty podziemne Ø 80.  Na podejściach do hydrantu zasuwy odcinające kołnierzowe z obudową i skrzynką uliczną.

Jedyne istniejące przyłącze domowe, które zostanie przebudowane (węzeł W20) będzie wykonane za pomocą opaski do nawiercania HAKU (HAWLE  nr kat. 5250). Jako armaturę odcinającą projektuje się zawór kątowy (Hawle nr kat. 3130). Obudowa do zasuwy „Hawle” teleskopowa kat. 9601 o głębokości zabudowy 1,30 – 1,80m. Skrzynka do zasuwy „Hawle” kat. 1650 z żeliwa szarego.

Proponowane urządzenia i elementy można zastąpić innymi spełniającymi te same funkcje oraz mającymi te same parametry i odpowiednie atesty i aprobaty.

a) Roboty ziemne.

Przed przystąpieniem do budowy wodociągu, służba geodezyjna powinna wyznaczyć punkty charakterystyczne trasy. Wykopy należy wykonać w większości mechanicznie, ręcznie w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.. Przewidziano wykopy wąskoprzestrzene o ścianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi. Przewody z rur PE układać na  podsypce piaskowej gr. 15 cm i w obsypce piaskowe piaskowej gr. 30 cm. Złącza rur zasypać dopiero po próbie szczelności.

Trasę sieci oznakować układając nad rurą w odległości 20 cm, folię koloru niebieskiego z wtopioną metalową wkładką. Końcówki metalowej wkładki połączyć trwale z podstawami trzpieni do zasuw. Armaturę wodociągową oznakować tabliczkami. Skrzynki żeliwne i hydranty zabezpieczyć przez obetonowanie. Minimalna odległość między zasuwą a hydrantem nadziemnym powinna wynosić 1,0m.

b) Próba szczelności.

Próbę szczelności sieci wodociągowej z rur PE wykonać zgodnie z normą  PN-B-10725:1997 na ciśnienie 1,5 ciśnienia roboczego tj. 1,0 MPa.

c) Płukanie i dezynfekcja sieci.

Po wykonaniu próby szczelności i jej pozytywnych wynikach, sieć należy przepłukać używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu w czasie płukania powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie i nie powinno być mniejsze niż 1m/s.. Po wstępnym  płukaniu wykonać dezynfekcję sieci stosując roztwór wodny podchlorynu sodu  w czasie 24 godzin ( 1l podchlorynu na 500 l wody). Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie przepłukać sieć.

Po wykonaniu prób szczelności  oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej grunt po zasypaniu zagęścić do stopnia zagęszczenia ID > 0,95.

7.2. Kanalizacja deszczowa

Na os. Chrobry II zostały zaprojektowane nowe kolektory kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami ściekowymi oraz nowe przykanaliki łączące nowo projektowane studzienki ściekowe z istniejącymi kolektorami kanalizacji deszczowej.

Kanalizację deszczową projektuje się z rur PVC 200mm klasy N i S. Przykanaliki będą wykonane z rur PVC 160 i 200mm klasy S.

Łącznie zaprojektowano:

- studnie rewizyjno-połączeniowe ( 1,0 i ( 1,2 m betonowe prefabrykowane wykonane z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Studnie projektowane na ławie fundamentowej. Góra studni wykończona pierścieniem odciążającym. Kręgi betonowe łączone na uszczelki z prefabrykowanym dnem

- studzienki ściekowe betonowe o średnicy 500mm i części osadnikowej H=0,8m.

Zagłębienie kanałów od 0,87m do 2,04m.

Łączna długość:

PVC 160mm klasa S  – 191,55m

PVC 200mm klasa N  – 39,00m

PVC 200mm klasa S  – 428,60m

a) Roboty ziemne.

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur i kształtek z litą ścianką z PVC klasy N i S, spełniających wymagania PN-EN 1401:1999 o złączach kielichowych produkcji WAVIN – Buk, z gumowymi uszczelkami.

Proponowane urządzenia i elementy można zastąpić innymi spełniającymi te same funkcje oraz mającymi te same parametry i odpowiednie atesty i aprobaty.

Zewnętrzne sieci kanalizacyjne montować w mechanicznie wykonanych wykopach. W miejscach istniejącego uzbrojenia wykopy ręczne. Wykopy prowadzić od najniższego punktu danej sieci. Wydobywana ziemię na odkład składować wzdłuż wykopu w odległości 1.0m od jego krawędzi. Grunt rodzimy nie nadający się do zasypywania wykopów wywieźć poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego.

Szerokość wykopu przyjąć z warunku:

- dz+60cm dla głębokości wykopu do 3.5m,

Umocnienia ścian wykopu wykonać z zastosowaniem wyprasek ułożonych poziomo i opartych o ściany wykopu, bali pionowych oraz okrąglaków stanowiących poprzeczne rozpory.

W I-szym etapie wykonywania robót ziemnych dno wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym o ca 5cm od projektowanej rzędnej posadowienia przewodów. Pogłębienia dna wykopów do rzędnych projektowanych wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Grubość warstwy podsypki 15cm. Ze względu na właściwości materiałowe zastosowanych rur zarówno podsypkę oraz obsypkę i zasypkę wstępną wykonać z piasków średnioziarnistych. W/w warstwy należy wykonywać równomiernie z obu stron przewodu i zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu i to w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia rur w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zagęszczenie podsypki dolnej o warstwie grubości 5 cm układanej bezpośrednio pod przewodem wykonać do stanu średniego zagęszczenia. Ta część podsypki dolnej zostanie dogęszczona podczas zagęszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie ułożenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne ułożenie. Zagęszczenie pozostałej części podsypki oraz obsypki i zasypki wstępnej do 30 cm ponad wierzch przewodu wykonywać ręcznie lub lekkim sprzętem warstwami 15 cm grubości. Niedopuszczalne jest stosowanie ciężkiego sprzętu. Zagęszczenie nie może być mniejsze niż 98% zmodyfikowanej próby Proctora. Na zasypkę główną wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej użyć gruntów sypkich niewysadzinowych, zasypkę wykonywać równomiernie, a grunt zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu warstwami grubości 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym i 30cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Do zagęszczenia warstw leżących do 1.0m powyżej wierzchu przewodu można używać sprzętu tylko lekkiego.

W miarę zasypywania wykopu stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnień ścian. Demontaż rozpór prowadzić z należytą uwagą, by wyeliminować zbędne drgania przenoszone na otaczający grunt.

Całą sieć przed zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie.

b) Metody i zakres kontroli jakości.

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

· wykonanie wykopu i podłoża,

· zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu,

· stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,

· kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

c) Montaż przewodów z PVC.

Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0oC do 30oC jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, przy montażu w temperaturach 0 do 10oC należy przechowywać złączki, uszczelki i kształtki w ciepłym pomieszczeniu lub podgrzewać w momencie montażu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

Rury docinać poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi:

- oczyścić pierwszą lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń,

- założyć uszczelkę we właściwym kierunku, starannie posmarować ją np. pastą BHP chroniąc ją przed zanieczyszczeniem

- opuścić rurę do wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem,

- wprowadzić koniec rury z uszczelką w mufę i metodą wciskową wprowadzić do mufy do uzyskania oporu wykorzystując dźwignię ręczną.

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio obsypkę i następnie się ją ubija.

Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu.

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów (kawałki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,10 m., a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ±0,05 m.

d) Montaż studni betonowych.

Zmiany kierunku oraz połączenia należy wykonywać za pośrednictwem studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych  1000 i  1200, prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach na budowę. Studzienki wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych. Należy je budować w wykopie jamistym o wymiarach w planie 2,5 x 2,5 m., z dnem wzmocnionym zagęszczoną warstwą żwiru lub tłucznia grubości 15 cm. Na warstwę żwiru wylać podłoże z chudego betonu grubości 10 cm wystające o ok. 15 cm poza obwód studni.

Do podnoszenia elementów należy użyć specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna, haków o szerokości „gardzieli” 25-30 mm i udźwigu 1000 – 1500 kg na haku.

Kręgi betonowe łączyć za pomocą uszczelek gumowych . Komorę przepływową oprzeć na wylewce.

Kręgi łączyć z komorą i między sobą za pomocą uszczelek gumowych . Do jej montażu należy użyć smaru poślizgowego. Smarem należy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka” górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. W ścianach komory umieszczone zostaną przez wytwórcę gumowe złącza rurowe. W otworze przejściowym przez ścianę komory umieszczona powinna być tuleja ochronna. Przed włożeniem rury w otwór należy koniec sfazować i powlec smarem poślizgowym.

Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nieotynkowane. Zewnętrzną powierzchnię ścian zarapować i posmarować abizolem R+P.

Komory przykrywać płytami żelbetowymi nastudziennymi. Włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego usytuować nad stopniami złazowymi. Podwyższenie włazu w razie konieczności należy wykonać przez zastosowanie pierścieni dystansowych łączonych za pomocą zaprawy betonowej grubości do 10 mm.

e) Montaż studzienek ściekowych.

Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie za pomocą studzienek ściekowych betonowych 500mm z częścią osadnikową H=0,8m. Wpusty należy wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych.

Należy je budować w wykopie jamistym o wymiarach w planie 1,5 x 1,5 m., z dnem wzmocnionym  zagęszczoną warstwą podsypki piaskowej o grubości 10cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą dna wykopu oraz płytą fundamentową 75cm x 75cm (beton B45).

f) Roboty montażowe

- Włazy kanalizacyjne typu ciężkiego D-400 z zamknięciem ryglowanym wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124

- Wszystkie istniejące studnie kanalizacji deszczowej znajdujące się nad powierzchnią nowo projektowanego terenu należy wyrównać do odpowiedniego poziomu nowo projektowanej drogi

g) Kolizje z istniejącym uzbrojeniem

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi poszczególnych użytkowników.

h) Izolacja.

Wszystkie obiekty betonowe należy zabezpieczyć z zewnątrz abizolem  R+P.

i) Próby szczelności.

Przewód kanalizacyjny powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu. Przed rozpoczęciem próby należy zamknąć wszystkie odgałęzienia i przewód napełnić wodą. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niżej położonej.

Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie:

· 30 min. na odcinku o długości do 50 m.,

· 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m.

7.3. Kanalizacja sanitarna.

Na os. Chrobry II została zaprojektowana nowa kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami do granic działek. Ścieki bytowo – gospodarcze zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Kanalizację sanitarną projektuje się z rur PVC 200mm klasy S. Przykanaliki będą wykonane z rur PVC 160mm i 200mm klasy S.

Łącznie zaprojektowano:

- studzienki rewizyjno-połączeniowe ( 1,0 m betonowe prefabrykowane wykonane z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Studnie projektowane na ławie fundamentowej. Góra studni wykończona pierścieniem odciążającym. Kręgi betonowe łączone na uszczelki z prefabrykowanym dnem

- studzienki ściekowe ( 0,315 m tworzywowe

Zagłębienie kanałów od 1,24m do 2,70m.

Łączna długość:

PVC 160mm klasa S  – 399,85m

PVC 200mm klasa S  – 543,35m

a)  Roboty ziemne

Kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur i kształtek z litą ścianką z PVC klasy N, spełniających wymagania PN-EN 1401:1999 o złączach kielichowych produkcji WAVIN – Buk, z gumowymi uszczelkami. Proponowane urządzenia i elementy można zastąpić innymi spełniającymi te same funkcje oraz mającymi te same parametry i odpowiednie atesty i aprobaty.

Zewnętrzne sieci kanalizacyjne montować w mechanicznie wykonanych wykopach o ścianach pionowych obustronnie odeskowanych i zgodnie z PN/b-10736. W miejscach istniejącego uzbrojenia wykopy ręczne. Wykopy prowadzić od najniższego punktu danej sieci. Wydobywana ziemię na odkład składować wzdłuż wykopu w odległości 1.0m od jego krawędzi. Grunt rodzimy nie nadający się do zasypywania wykopów wywieźć poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego.

Szerokość wykopu przyjąć z warunku:

- dz+60cm dla głębokości wykopu do 3.5m,

Umocnienia ścian wykopu wykonać z zastosowaniem wyprasek ułożonych poziomo i opartych o ściany wykopu, bali pionowych oraz okrąglaków stanowiących poprzeczne rozpory.

W I-szym etapie wykonywania robót ziemnych dno wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym o ca 5cm od projektowanej rzędnej posadowienia przewodów. Pogłębienia dna wykopów do rzędnych projektowanych wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Grubość warstwy podsypki 15cm. Ze względu na właściwości materiałowe zastosowanych rur zarówno podsypkę oraz obsypkę i zasypkę wstępną wykonać z piasków średnioziarnistych. W/w warstwy należy wykonywać równomiernie z obu stron przewodu i zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu i to w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia rur w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zagęszczenie podsypki dolnej o warstwie grubości 5 cm układanej bezpośrednio pod przewodem wykonać do stanu średniego zagęszczenia. Ta część podsypki dolnej zostanie dogęszczona podczas zagęszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie ułożenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne ułożenie. Zagęszczenie pozostałej części podsypki oraz obsypki i zasypki wstępnej do 30 cm ponad wierzch przewodu wykonywać ręcznie lub lekkim sprzętem warstwami 15 cm grubości. Niedopuszczalne jest stosowanie ciężkiego sprzętu. Zagęszczenie nie może być mniejsze niż 98% zmodyfikowanej próby Proctora. Na zasypkę główną wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej użyć gruntów sypkich niewysadzinowych, zasypkę wykonywać równomiernie, a grunt zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu warstwami grubości 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym i 30cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Do zagęszczenia warstw leżących do 1.0m powyżej wierzchu przewodu można używać sprzętu tylko lekkiego.

W miarę zasypywania wykopu stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnień ścian. Demontaż rozpór prowadzić z należytą uwagą, by wyeliminować zbędne drgania przenoszone na otaczający grunt.

Całą sieć przed zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie.

b) Metody i zakres kontroli jakości.

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

· wykonanie wykopu i podłoża,

· zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu,

· stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,

· kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

· wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20 m).

Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do odeskowań.

c) Montaż przewodów z PVC.

Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0oC do 30oC jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, przy montażu w temperaturach 0 do 10oC należy przechowywać złączki, uszczelki i kształtki w ciepłym pomieszczeniu lub podgrzewać w momencie montażu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

Rury docinać poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi:

- oczyścić pierwszą lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń,

- założyć uszczelkę we właściwym kierunku, starannie posmarować ją np. pastą BHP chroniąc ją przed zanieczyszczeniem

- opuścić rurę do wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem,

- wprowadzić koniec rury z uszczelką w mufę i metodą wciskową wprowadzić do mufy do uzyskania oporu wykorzystując dźwignię ręczną.

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio obsypkę i następnie się ją ubija.

Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu.

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów (kawałki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,10 m., a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ±0,05 m.

d) Montaż studni betonowych.

Zmiany kierunku oraz połączenia należy wykonywać za pośrednictwem studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych  1000, prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach na budowę. Studzienki wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych. Należy je budować w wykopie jamistym o wymiarach w planie 2,5 x 2,5 m., z dnem wzmocnionym zagęszczoną warstwą żwiru lub tłucznia grubości 15 cm. Na warstwę żwiru wylać podłoże z chudego betonu grubości 10 cm wystające o ok. 15 cm poza obwód studni.

Do podnoszenia elementów należy użyć specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna, haków o szerokości „gardzieli” 25-30 mm i udźwigu 1000 – 1500 kg na haku.

Kręgi betonowe łączyć za pomocą uszczelek gumowych . Komorę przepływową oprzeć na wylewce.

Kręgi łączyć z komorą i między sobą za pomocą uszczelek gumowych . Do jej montażu należy użyć smaru poślizgowego. Smarem należy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka” górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. W ścianach komory umieszczone zostaną przez wytwórcę gumowe złącza rurowe. W otworze przejściowym przez ścianę komory umieszczona powinna być tuleja ochronna. Przed włożeniem rury w otwór należy koniec sfazować i powlec smarem poślizgowym.

Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nieotynkowane. Wewnętrzną powierzchnię ścian zarapować i posmarować abizolem R+P.

Komory przykrywać płytami żelbetowymi nastudziennymi. Włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego usytuować nad stopniami złazowymi. Podwyższenie włazu w razie konieczności należy wykonać przez zastosowanie pierścieni dystansowych łączonych za pomocą zaprawy betonowej grubości do 10 mm.

e) Montaż studzienek ściekowych.

Odprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych z prywatnych posesji odbywać się będzie za pomocą studzienek ściekowych 315mm tworzywowych z kinetą PP przepływową TYP I. Należy je budować w wykopie jamistym o wymiarach w planie 1,5 x 1,5 m., z dnem wzmocnionym nie zagęszczoną warstwą podsypki piaskowej, stanowiącej warstwę wyrównawczą dna wykopu.

f) Roboty montażowe.

- Włazy kanalizacyjne typu ciężkiego D-400 z zamknięciem ryglowanym wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124

- Wszystkie istniejące studnie kanalizacji sanitarnej znajdujące się nad powierzchnią nowo projektowanego terenu należy wyrównać do odpowiedniego poziomu nowo projektowanej drogi

g) Kolizje z istniejącym uzbrojeniem

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi poszczególnych użytkowników.

h) Izolacja.

Wszystkie obiekty betonowe należy zabezpieczyć z wewnątrz abizolem  R+P.

i) Próby szczelności.

Przewód kanalizacyjny powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu. Przed rozpoczęciem próby należy zamknąć wszystkie odgałęzienia i przewód napełnić wodą. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niżej położonej.

Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie:

· 30 min. na odcinku o długości do 50 m.,

· 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m.

8. dane charakteryzujące obiekt budowlany

- Rury PVC klasa „S” ( 160 mm			L = 591,40 m

- Rury PVC klasa „N” ( 200 mm			L = 39,00 m

- Rury PVC klasa „S” ( 200 mm			L = 971,95 m

- studzienki ściekowe ( 0,315 m tworzywowe      		       		szt. 64

- studzienka ściekowa ( 0,6 m  TEGRA tworzywowa      		       	szt. 1

- studzienki rewizyjno-połączeniowe ( 1,0 m betonowe prefabrykowane wykonane z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Studnie projektowane na ławie fundamentowej. Góra studni wykończona pierścieniem odciążającym. Kręgi betonowe łączone na uszczelki z prefabrykowanym dnem       					szt. 40

- studzienki rewizyjno-połączeniowe ( 1,2 m betonowe prefabrykowane wykonane z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Studnie projektowane na ławie fundamentowej. Góra studni wykończona pierścieniem odciążającym. Kręgi betonowe łączone na uszczelki z prefabrykowanym dnem       					szt. 3

- studzienki ściekowe betonowe ( 500 mm  z osadnikiem H = 0,80m   	szt. 52

- PEHD 110 PN10 – 669,85m

- PEHD80 PN10 – 19,50m

- hydranty przeciwpożarowe podziemne – 5 szt.

9. uwagi końcowe

- Wszystkie niezbędne szczegóły projektowanej sieci, rzędne i przebieg poszczególnych tras, średnice i spadki pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania. Przed podjęciem budowy projektowanej sieci teren wyznaczonych tras powinien zostać zaniwelowany, a same trasy geodezyjnie wyznaczone.

- Miejsca skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym po ręcznym wykonaniu odkrywek zabezpieczyć poprzez odeskowanie oraz wykonać podwieszenia istniejących kabli i przewodów.

- W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót należy zawiadomić nadzór inwestorski i autorski.

- Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów i studzienek z tworzyw sztucznych” z wytycznymi producentów rur  PVC i PE.