egz.

Tel. 603-926292

Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

PROJEKT  TECHNICZNY

| OBIEKT | Boisko wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Radnicy |
| --- | --- |
| ADRES | Miejscowość Radnica Nr 146, 66-600 Krosno Odrzańskie Obręb Radnica, działki Nr:118,115/7,121 |
| BRANŻA | Roboty drogowo-nawierzchniowe |
| INWESTOR | Gmina Krosno Odrzańskie, ul.Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. |
| PODSTAWA | Zlecenie z lutego 2007r. |
| ZAWARTOŚĆ | Opis techniczny |
|  | Część rysunkowa |

| Autorzy Projektu | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Projektant branży drogowej | Paweł Stefańczyk | 67/ 04/ ZG w specjalności drogowej do proj.bez ograniczeń | 03.2007r |

#### Krosno Odrzańskie,   marzec 2007r

SPIS TREŚCI

- Plan orientacyjny					str. 3

- Oświadczenie Projektanta					str. 4

- Uprawnienia, Izba Inżynierów			             str. 5-6

- Opis techniczny 				               str. 7-15

- Część rysunkowa:					   str.16

Rys. Nr 1. Projekt Zagospodarowania Terenu            	         str.17

Rys. Nr 2. Przekroje Normalne. Szczegóły                 	         str.18

Rys. Nr 3. Odwodnienie. Drenaż.                 	       	         str.19

Rys. Nr 4. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego		         str.20

- Plan Orientacyjny.

Lokalizacja projektowanych obiektu

B) Oświadczenie Projektanta.

Biuro Usług Drogowych Nadzory, Projekty, Konsultacje Paweł Stefańczyk ul.C.K.Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzańskie oświadcza, że wykonana praca  projektowa zawarta w Projekcie  Technicznym:

Boisko wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem

przy Szkole Podstawowej w Radnicy

w ramach:

Zlecenia  z  Gminy Krosno Odrzańskie  z lutego 2007r

jest  wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,  oraz normami  i jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

| Projektant branży drogowej |  |
| --- | --- |

Krosno Odrzańskie 20.03.2007r

C) Uprawnienia. Izba Inżynierów Bud.

OPIS TECHNICZNY

Nazwa Inwestycji:       Boisko wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem

przy Szkole Podstawowej w Radnicy

Inwestor:                     Gmina Krosno Odrzańskie, ul.Parkowa 1,

66-600 Krosno  Odrzańskie

Adres:                         Miejscowość Radnica Nr 146, 66-600 Krosno Odrz.

Obręb Radnica, działki Nr: 118,115/7,121

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

  - Zlecenie z lutego 2007r z Gminy Krosno Odrzańskie.

  - Mapa do celów projektowych w skali 1:500 aktualizowana w marcu 2007r,

  - Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy.

- STAN ISTNIEJĄCY.

Działki w Obrębie Radnica  Nr: 118,115/7,121 na których projektuje się inwestycję stanowią własność Gminy Krosno Odrzańskie. Przedmiotowy teren jest ogrodzony, znajduje się administracji Szkoły Podstawowej w Radnicy. Teren jest użytkowany w charakterze zgodnym ze stanem projektowanym tzn. znajduje się tam boisko oraz  bieżnia i pole rzutu kulą o nawierzchni z mączki ceglanej.

Boisko praktycznie nie posiada pochylenia oraz poprzecznego oraz podłużnego – różnica rzędnych w granicach 2cm.

Teren szkolny znajduje się niemalże na skraju miejscowości i graniczy z łąkami. Na przedmiotowym terenie brak jest jakichkolwiek instalacji.  Stan nawierzchni z mączki – przeciętny, wskazujący na konieczność prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. Boisko o nawierzchni z mączki przeznaczone do rozbiórki.

- STAN PROJEKTOWANY.

3.1. Opis nawierzchni  sportowej  syntetycznej.

Projektuje się nawierzchnię poliuretanowo-gumową grubości warstwy 13mm, na  podbudowie elastycznej  z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym zabudowanej na podbudowie z kruszywa łamanego. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, posiada zwartą strukturę. Jest  przeznaczona  do pokrywania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Posiada certyfikat  IAAF, Atest Higieniczny PZH  oraz Aprobatę ITB . Obiekty z zainstalowaną nawierzchnią o podanych parametrach uzyskały First Class IAAF Certificates.

Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw elastycznej (nośnej)  i użytkowej. Warstwa nośna to  mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny  są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

3.1.1.  Parametry  nawierzchni syntetycznej.

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytrzymałość na rozciąganie , (MPa) | > 0,70 |
| 2. | Wydłużenie względne przy rozciąganiu, (%) | 53 + 3 |
| 3. | Wytrzymałość na rozdzieranie , (N) | > 100 |
| 4. | Ścieralność (mm) | < 0,09 |
| 5. | Zmiana wymiarów w temp. 60 C : (%) | < 0,02 |
| 6. | Twardość według metody Shore’a . A , (Sh. A ) | 65 + 5 |
| 7. | Przyczepność do podkładu : ( MPa) betonowego asfaltobetonowego z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU np. typu Conipur ET | > 0,6 > 0,5 > 0,5 |
| 8. | Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni : w stanie suchym w stanie mokrym | > 0,35 > 0,30 |
| 9. | Odporność na uderzenie : powierzchnia odcisku kulki , ( mm2 ) stan powierzchni po badaniu | 500 +25 bez zmian |
| 10. | Odporność na działa. zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona : przyrostem masy , (%) zmianą wyglądu zewnętrznego | < 0,70 bez zmian |
| 11. | Wygląd zewnętrzny nawierzchni | Nawierzchnia o jednoro-dnej strukturze i barwie , mieszanina granulatu EPDM i spoiwa PU |
| 12. | Mrozoodporność oceniona : przyrostem masy , (%) zmianą wyglądu zewnętrznego | < 0,80 bez zmian |
| 13. | Odporność na starzenie w warunkach sztucznych , oceniona zmianą barwy po naświetleniu , ( nr skali szarej) | 5 ( bez zmian ) |
| 14. | Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m2) | 9,70 + 0,3 |

|  | Wymagania IAAF | Wymagania DIN 18035/6 | przy +10oC | przy +23oC | przy +30oC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zmodyfikowane odkształcenie pionowe | 0.6- 2.2 mm | - | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
| Redukcja siły | 35-50 % | - | 37 | 37 | 39 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 0.4 N/mm2 | ≥ 0.5 N/mm2 | - | 0.73 | - |
| Wydłużenie przy zerwaniu | ≥ 40 % | ≥ 40 % | - | 87 | - |
| Wodoprzepuszczalność |  | DIN 18035/6 | cm/sec | 0.039 |
| Odporność na kolce |  | DIN 18035/6 |  | Klasa 1 |
| Palność |  | DIN 51960 |  | Klasa 1 niepalności |
| Poślizg : sucha /skóra - mokra/skóra |  | DIN 18035/6 |  | 0.68 – 0.50 |
| Odbicie piłki |  | DIN 18035/6 | % | 99 |
| Względna odporność na ścieranie |  | DIN 18035/6 |  | 3.8 |
| Max. wgłębienie pod ciężarem Wgłębienie pozostałe |  | DIN 18035/6 | mm | 5.70 0.40 |
| Odkształcenie standardowe ± 0 oC + 20 oC + 40 oC |  | DIN 18035/6 | mm | 0.70 0.90 1.00 |
| Starzenie (DIN 18035/6) Klimat standardowy DIN 50014 | Wytrzymałość na rozciąganie w N/mm2 | Wydłużenie przy zerwaniu w % | Moduł E N/mm2 |
| Klimat łączony (wysoka temp.,wilgotność,UV) DIN 53387 | 0,75 | 69 | 2.53 |
|  | 0,84 | 72 | 2,72 |

3.1.2. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni.

Projektowana nawierzchnia syntetyczna  powinna posiadać następujące dokumenty potwierdzające jej przydatność:

-  Certyfikat IAAF

-  Aprobata ITB

-  Atest Higieniczny PZH

-  Deklaracja zgodności

-  Autoryzacja producenta systemu

-  Karta techniczna systemu

3.1.3.  Przygotowanie podłoża.

Projektuje się obramowanie boiska obrzeżami betonowymi 8x30cm. W celu wykorzystania ukształtowania naturalnego terenu oraz sprawnego odwodnienia przewiduje się pochylenie poprzeczne jednostronne płyty boiska o wartości 0,5%, jednocześnie nie zaprojektowano pochyleń podłużnych.  Należy wykonać rozbiórkę istniejących nawierzchni z mączki ceglanej. Materiały z rozbiórki składować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Następnie należy wykonać roboty ziemne polegające na usunięciu w-wy humusu ok. 20cm, na krawędziach projektowanej nawierzchni po czym zostanie wykonane profilowanie terenu polegające na przemieszczeniu spycharkami mas ziemnych do uzyskania projektowanej płaszczyzny boiska. Na tak przygotowanym podłożu: wyrównanym i zagęszczonym do wskaźnika zagęszczenia min. 0,95 zostanie wykonana konstrukcja nawierzchni boiska. Ostatnia warstwa z kruszywa, bezpośrednio leżąca pod nawierzchnią powinna mieć nawierzchnię równą i dobrze zagęszczoną, Odchyłki mierzone łatą 2m nie powinny przekraczać ±2mm. Po pozytywnym dokonaniu szczegółowego odbioru geodezyjnego podbudowy kamiennej można przystąpić do wykonania warstwy grub. 30mm z mieszaniny granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego zlepionego lepiszczem poliuretanowym. Odbiór powinien być prowadzony geodezyjnie w siatce kwadratów 2x2m i jednocześnie za pomocą łaty 2m.

3.2. BOISKO UNIWERSALNE DO Piłki RĘCZNEJ I KOSZYKOWEJ

ORAZ SIATKÓWKI.

Projektuje się boisko uniwersalne przeznaczone do gry w piłkę ręczną i koszykową o wymiarach 22x44 m z dwuwarstwowej nawierzchni syntetycznej o grubości 13mm (11+2mm). Jest to nawierzchnia przepuszczalna dla wody.

Obramowanie boiska projektuje się z obrzeży betonowych 8x30 cm. W celu wykorzystania pochylenia terenu oraz sprawnego odwodnienia przewiduje się pochylenie poprzeczne jednostronne o wartości 0,5%. Pole do gry wyznacza się liniami malowanymi w odległościach 1m/2m od krawędzi nawierzchni  boiska.

Boisko wyposażone jest w bramki stalowe o wymiarach 3,0x2,0 m oraz 4 komplety stojaków kosza - jednopodporowych wraz z tablicą i obręczą. Konstrukcja wysięgnikowa umożliwiającej montaż słupa do 0,5m od ogrodzenia tj. wysięgnik długości ok.2,5m.

3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI. BOISKO UNIWERSALNE DO  PIŁKI  RĘCZNEJ I KOSZYKOWEJ   i  SIATKÓWKI.

- nawierzchnia syntetyczna (tartanowa) dwuwarstwowa grub. 13mm (11+2mm), przepuszczalna dla wody

- elastyczna warstwa nośna grub.30mm, z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym

- warstwa wyrównawcza z klińca łam. gr.5cm o uziarnieniu 0,05÷5mm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 15 cm o uziarnieniu 0÷40mm,

dopuszcza się zastosowanie gotowych mieszanek frakcji 0÷31,5mm jak dla podbudów drogowych,

- podsypka piaskowa z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm,

- podłoże wykonane zgodnie z opisem p.3.1.

Całość konstrukcji wykonana z materiałów o dużej wodoprzepuszczalności K>30m/dobę.

3.4. ODWODNIENIE.

### Zaprojektowane nawierzchnie na boiskach są przepuszczalne dla wody. W celu sprawnego odprowadzenia wód przenikających do gruntu  zaprojektowano system drenażu francuskiego tj. żwirek filtracyjny 2/16mm w otulinie z geowłókniny. Dren francuski będzie dodatkowo wspomagany rurką drenarską Ø75/65mm w filtrze z włókna syntetycznego, które włączone będą za pomocą trójników oraz kolanek do kolektorów drenażowych. Kolektor z boiska uniwersalnego posiada średnicę 110mm. Wylot kolektora należy zamontować w przygotowanej muldzie chłonącej o głębokości ok. 0,75 do 1m i rzędnej dna 45,75.

Spadki wszystkich drenów oraz kolektorów  wynoszą  0,5%. Stąd zagłębienie drenów pod płytą boiska zmienne wahające się w granicach od 0,58m do 0,75m. Połączenie drenów z kolektorem za pomocą systemowych kolanek oraz trójników, kąt wlotu 45stopni.

Rury drenarskie  układać  w równoległych ciągach, w odległościach  co:  5m, lub 4m z pochyleniem 0,5% - zgodnie z projektem odwodnienia.

Wokół drenów należy zastosować obsypkę ze żwirku filtracyjnego (2/8 8/16mm).  Zbiornik ze względów bezpieczeństwa ogrodzić  siatką plecioną na słupkach metalowych śred. 60mm. Wysokość ogrodzenia nad terenem 1,5m, długość słupków 2,10. fundament słupka 0,4x0,4x0,7m z betonu B20. Długość ogrodzenia 24m. W ogrodzeniu zamontować typową furtkę szerokości 1,2m.

Uwaga dotycząca geowłókniny w systemie drenażu francuskiego!

Stosować geowłókniny nietkane, igłowane, posiadające przepuszczalność w kierunku poziomym kh> 0,0015m/s (przy i=1) pod obciążeniem 20kPa i grubości pod tym obciążeniem w przedziale 1,4 do 3,2mm. Ponadto stosunek kh/kv (przepuszczalność pozioma do pionowej) winien być > 1,2  pod obciążeniem 2kPa, 20 i 200kPa.

Włókniny powinny być dedykowane do drenażu francuskiego. Wbudowywanie włóknin produkowanych do spełniania innych funkcji, może spowodować bardzo szybkie „zatkanie się” drenażu !!!

Z geowłóknin dedykowanych można wymienić np. Fibertex A/S F-4M. lub inne o porównywalnych właściwościach z uwzględnieniem wyżej przytoczonych warunków.

3.5.  OGRODZENIE – PIŁKOCHWYTY.

Zaprojektowano ogrodzenie okólne wokół płyty boiska o wysokości 4m. Kolor elementów ogrodzenia ciemnozielony. Ogrodzenie stanowić będzie siatka pleciona na linach naciągowych, ocynkowane powlekane PCV o oczku 50x50mm i grub. 2,8mm, Siatka będzie przymocowana  do słupków  za pomocą 5 lin naciągowych (poziomo co 1m).

Słupki średnicy 100mm oraz stężenia 76mm - ocynkowane, malowane proszkowo kolor ciemnozielony – jak siatki (mogą być powlekane). Słupki osadzone będą w fundamencie o wymiarach 0,5x0,5x1m z betonu B-20. W ogrodzeniu boiska wielofunkcyjnego planuje się wykonanie 2 furtek wejściowych 1,10m szerokości oraz jednej bramy wjazdowej 3m szerokości.

Wszystkie łączenia elementów ogrodzenia: poprzeczek, zastrzałów, elementów bram i furtek wykonać jako spawane. Spoiny odpowiednio zabezpieczyć przed korozją, i pomalować zgodnie z kolorem słupków.

Montaż siatki do linek naciągowych w zakresie linek oraz  drutu wiązałkowego - zgodnie z technologią producenta siatki.

4. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

- nawierzchnia tartanowa  boisko  – 968m2

- ogrodzenia boiska, długość 139m,  wysokość 4,0m,  w tym 1 brama 3x3m, 2furtki 2,20x1,10m  oraz  ogrodzenie muldy chłonącej - długości 24m i wysokości 1,5m,  w tym 1 furtka  1,5x1,1m

- droga dojazdowa kostka bet. 8cm - 21,6 m2

- chodniki oraz opaski boisk kostka bet. 6cm - 242m2

5. WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY - sporządzającego Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na czas trwania robót budowlanych

Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych niniejszym projektem kierownik budowy przedstawi szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan BIOZ powinien być sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994roku  Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 1006/200 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę planu BIOZ określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r (Dz.U. Nr 151/2002 poz. 1256)

W planie BIOZ należy szczególnie uwzględnić roboty występujące w niniejszym opracowaniu.

  - Wykaz robót stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi pracujących na przedmiotowej budowie:

- Wykonywanie robót ziemnych polegających na załadunku ziemi i gruzu z rozbiórek na samochody za pomocą koparek

- rozładunek kostki betonowej i prefabrykatów betonowych – palety o masie powyżej 1tony.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – ruch walców zagęszczających mieszanki przy jednoczesnej obecności robotników.

- UWAGI KOŃCOWE

Wyniesienie sytuacyjno – wysokościowe w terenie poszczególnych obiektów należy wykonać w oparciu o domiary charakterystyczne oraz projektowane rzędne  umieszczone na planie sytuacyjnym, oraz rysunku odwodnienia.

Ponadto:

- Montaż nawierzchni należy prowadzić zgodnie z instrukcjami producenta (szczególnie warunki temperaturowe oraz klejenie)

- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie atestów higienicznych, warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie (DEKLARACJĘ) producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami.

opracował:

2. CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

Rys. Nr 1. Projekt Zagospodarowania Terenu            	str.20

Rys. Nr 2. Przekroje Normalne. Szczegóły                 	str.21

Rys. Nr 3. Odwodnienie. Drenaż.	                        	str.22

Rys. Nr 4. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego		str.23

# Text boxes

BIURO USŁUG DROGOWYCH

NADZORY - PROJEKTY - KONSULTACJE

PAWEŁ  STEFAŃCZYK

ul. C.K.  NORWIDA  2

66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE

Krosno Odrz. 10km

RADNICA

Świebodzin 35km

Odra