# OPIS  TECHNICZNY z dnia 23.07.2009r.

DO  PROJEKTU  REMONTU  KOŚCIOŁA PW. MB BOLESNEJ  W CZETOWICACH DZIAŁKA NR 162/1

GMINA  KROSNO ODRZAŃSKIE

- Dane ogólne.

Obiekt: Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej

Adres: Czetowice 66-600 Krosno Odrzańskie działka nr 162/1

Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

  - Osiecznica  ul. Ks. Emila Wilguckiego 1.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont budynku kościoła we wsi Czetowice, usytuowanego na działce nr 162/1. Obiekt powstał w XVI wieku. Wieża została dobudowana w 1654 r. Na jętce w konstrukcji dachu widnieje data 1700. Nawa przekryta jest sklepieniem kolebkowo-krzyżowym. Obiekt wpisano do rejestru zabytków dnia 20.05.1963r pod numerem 464.

- Przeznaczenie obiektu i program użytkowy.

Kościół obecnie użytkowany przez parafię w Czetowicach. Zakres prac ujętych w projekcie nie zmienia jego funkcji i nie powoduje zmian mogących mieć wpływ na jego przeznaczenie.

Podstawowe parametry obiektu.

- podstawowe wymiary rzutu nawy  	-  10,83 x 17,95m

- wysokość nawy do gzymsu wieńczącego  	-  H1   =    6.50m

- wysokość nawy w kalenicy dachu  	-  H2  =    13,50m

- wysokość korony wieży 	-  Hw =   16,50m

- powierzchnia użytkowa 	-  Pu  =  137,30 m2

- powierzchnia zabudowy  	-  Pz  =   206,90 m2

- kubatura obiektu  	-  V   =    2088,0m3

- Stan istniejący  -  ocena techniczna obiektu:

4.1. Fundamenty.

Stan techniczny fundamentów dobry. Oceny dokonano na podstawie oględzin dolnych partii murów przyziemia. Nie stwierdzono spękań  i  zarysowań muru mogących świadczyć o osłabionych fundamentach. Stwierdzono jednak podwyższoną wilgotność muru ponad poziomem posadzki.

4.2. Mury.

Średnia grubość murów wynosi 1,0m. W większości wykonane z cegły. Nie stwierdzono izolacji poziomej. Inwestor rozpoczął prace związane z osuszaniem murów nawy i w tym celu skuł wewnętrzny tynk na wysokość średnio 2,5m od poziomu posadzki.

4.3. Sklepienie nawy.

Ceramiczne kolebkowo – krzyżowe. Otwory okienne przesklepione łukiem gotyckim. Otwory drzwiowe przesklepione lukiem kolistym. Nie stwierdzono uszkodzeń tych fragmentów ścian.

4.4. Dach.

Dach dwuspadowy o konstrukcji jętkowo – płatwiowej z dwoma rzędami słupów wychylonych od pionu do płaszczyzny dachu. Ponad sklepieniem, w wiązarach pełnych, dach spięty jest  belkami ułożonymi na koronie murów nawy. W wiązarach pośrednich na koronie muru ułożone są krótkie belki stropowe, które stanowią oparcie dla krokwi. Należy zaznaczyć, że wymiary przekrojów poszczególnych elementów konstrukcji dachu są wystarczająco duże (patrz przekroje dachu) i po oczyszczeniu oraz zaimpregnowaniu z powodzeniem przeniosą obciążenia dachu. Na jednej z jętek zauważono napis z datą 1700. Pokrycie dachu karpiówką w koronkę nieszczelne szczególnie w linii kalenicy.

4.5. Hełm wieży.

Pokrycie hełmu wieży blaszane na deskowaniu zostało prawdopodobnie zerwane przez wiatr. Obecnie przez odkryte deskowanie dostaje się do wnętrza woda opadowa. Utrudniony dostęp na szczyt wieży uniemożliwia założenie prowizorycznego zabezpieczenia.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej wyraźnie zużyte przeznaczyć do wymiany przy pracach dekarskich.

Instalacja odgromowa podobnie jak orynnowanie do wymiany.

4.6. Stolarka okienna i drzwiowa wraz z  emporą.

Okna wykonane jako pojedynczo szklone , drewniane i malowane farbą olejną. W dwóch oknach wykonano niewielkie otwierane skrzydła dla umożliwienia przewietrzania nawy. Farba okien zniszczona i łuszczy się odsłaniając surowe drewno. Drzwi jako łatwiej dostępne pomalowane kilkoma warstwami farby olejnej, przez co drzwi straciły czytelność rysunku nadany przez układ odeskowania.

Empora o konstrukcji i obudowie drewnianej.

- Program robót remontowo – konserwatorskich.

5.1. Niniejszy projekt obejmuje następujący zakres prac budowlano-konserwatorskich.

  - Wymiana pokrycia dachu na nową dachówkę karpiówkę w ilości 350.0m2

  - Wymiana łacenia w ilości 350.0m2

  - Czyszczenie i impregnacja konstrukcji dachu w ilości 600.0m2

  - Wymiana pokrycia hełmu wieży w ilości 85.0m2

  - Impregnacja deskowania hełmu i latarni wieży w ilości 80.0m2

  - Wymiana orynnowania i obróbek blacharskich – orynnowanie w ilości 43.5m, rury spustowe 21.4m, obróbki blacharskie F=4.5m2.

  - Wymiana instalacji odgromowej L=62.5m

  - Czyszczenie , konserwacja i ponowne malowanie stolarki okiennej w ilości 7 szt. O łącznej powierzchni 35,3 m2.

  - Czyszczenie , konserwacja i ponowne malowanie stolarki drzwiowej zewnętrznej (3 szt.) o łącznej powierzchni 12 m2

  - Naprawa  istniejącego tynku z elewacji o powierzchni całkowitej F=466.1m2

  - Wykonanie tynku renowacyjnego na murach od strony zewnętrznej do wys.1,0-1,5 m na powierzchni 90.0m2, powyżej tynku renowacyjnego należy wykonać  tynk mineralny kat. III pod malowanie

  - Malowanie elewacji wg  ustalonej kolorystyki na powierzchni jw. 466.1m2

  - Usunięcie opaski betonowej wokół kościoła o łącznej długości 62,2 mb o powierzchni F=28m2 przy Sr. Szerokości opaski 0,45 m i wykonanie obsypki żwirowej na powierzchni 28.0m2.

  - Szczegółowy opis robót.

Ad. pozycja 1 - 2. Wg wytycznych konserwatorskich nowe pokrycie dachu należy wykonać z dachówki karpiówki w koronkę. Pod pokrycie w koronkę należy wykonać  nowe  łacenie dachu. Na styku połaci dachu ze ściana kościoła zamontować obróbki blacharskie z blachy miedzianej. Łączna powierzchnia do wymiany pokrycia F=350 m2.

Ad.3. Czyszczenie konstrukcji dachu o łącznej powierzchni elementów w rozwinięciu F= 600 m2 przeprowadzić za pomocą szczotek stalowych i w niewielkim stopniu ciosaniem toporkami w miejscach skorodowanych. Nie naruszać fragmentu jętki datowanej. Po oczyszczeniu drewna przeprowadzić jego impregnację preparatem do jednoczesnej impregnacji ogniowej, grzybo- i owadobójczej   ( np. Fobos M-2F )  metodą natrysku za pomocą pistoletu pneumatycznego . Zabieg należy przeprowadzać. zgodnie z instrukcją stosowania . Przy impregnacji natryskowej zwrócić uwagę na wtłoczenie preparatu w miejsce połączeń ciesielskich (gniazda, zaciosy, otwory kołkowania itp.) Uwaga; środek posiada składnik , który jest substancją trującą  , należy zachować szczególna ostrożność podczas prac i przygotowywania impregnatu.

Ad.4. Zniszczone pokrycie hełmu wieży rozebrać w całości. Dopiero po ustawieniu rusztowania można będzie dokładnie określić stan obróbek blacharskich samej latarni. Należy pozostawić pokrycie samej iglicy latarni wieży. Obróbki blacharskie o powierzchni 85 m2 wykonać z blachy miedzianej.

Ad.5. Impregnację elementów drewnianych hełmu i latarni wykonać jak impregnację konstrukcji dachu nawy o powierzchni 80 m2..

Ad.6. Nowe obróbki blacharskie i orynnowania wykonać z blachy miedzianej.

- średnica rynien nawy 		–  Ø 150mm , L= 43,5 mb

- średnica rur spustowych nawy 	–  Ø  120mm, L= 15,0 mb

- średnica rynien zakrystii 		–  Ø  100mm, L= 5,5 mb

- średnica rur spustowych zakrystii 	–  Ø    80mm, L= 6,4 mb

Nie projektuje się odprowadzenia wody opadowej w grunt, gdyż nie istnieje żadna instalacja kanalizacyjna, do której można podłączyć rury spustowe. Usytuowanie kościoła pozwala na bezpieczne odprowadzenie wód opadowych po terenie odpowiednio utwardzonymi ciekami ze spadkiem od obiektu. Rozwiązanie takie pokazano na rys. 10.

Ad.7. Przebieg instalacji odgromowej o łącznej długości 62,5 mb na połaci dachu, wieży i ścianach odtworzyć na wzór istniejący. Na rys. 4.  pokazano przebieg zwodów i miejsca podłączenia do uziemienia. Należy przyjmować zasadę maksymalnego ukrywania instalacji z zachowaniem obowiązujących przepisów. Po podłączenie zwodów do uziemienia należy wykonać pomiary rezystancji instalacji.

Ad.8. Stolarkę okienną w ilości 7 szt. O powierzchni 35,3 m2 i drzwiową w ilości 3 szt.o powierzchni 12,0 m2 należy oczyścić z istniejącej farby. Powłoka na stolarce okiennej w większości jest złuszczona. Po usunięciu starej powłoki należy drewno nasączyć gorącym pokostem dwukrotnie i po jego wchłonięciu pomalować w wybranym kolorze.

Przed pomalowaniem okien należy uruchomić skrzydła okienne przeznaczone do wentylowania nawy. Dodatkowo w dolnych ramach wszystkich okien nawy wykonać otwory wentylacyjne. Analogicznie z empory usunąć powłoki malarskie o łącznej powierzchni 50,0 m2i wykonać nowe malowanie wg. dokumentacji projektowej.

Ad. 11 - 13  Projektuje się przywrócenie gładkiego tynku elewacji. W tym celu należy usunąć istniejący tynk nakrapiany oraz jego odparzony podkład o łącznej powierzchni 207,6 m2. Do wysokości 1.0÷1,5 m nad terenem należy usunąć tynk nie nadający się do dalszej eksploatacji (zawilgocenie) i wykonać tynk renowacyjny zgodnie z instrukcją stosowania o na powierzchni 90 m2.  Wyżej  wykonać warstwę tynku mineralnego (wapienno – cementowego kat. III ). Całość należy zagruntować i pomalować farbami elewacyjnymi zgodnymi z przyjętym systemem renowacyjnym. Należy zachować opaski wokół otworów okiennych i drzwi. Kolorystyka elewacji - wg opisu.

Ad. 14. Istniejącą opaskę betonową o długości 62,2 mb wokół kościoła usunąć. W to miejsce wykonać zasypkę z sortowanego żwiru Φ 10-20mm na warstwie ubitego piasku ułożonego ze spadkiem od ściany. Odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych na powierzchnię gruntu wykonać z cieków z kamienia.

6.  Instalacje występujące w budynku:

    - instalacja elektryczna ogólnego przeznaczenia i oświetleniowa – bez zmian

7.  Charakterystyka energetyczna obiektu:

Prace remontowe nie będą miały wpływu na charakterystykę energetyczną obiektu

8. Wpływ obiektu na środowisko: nie dotyczy

9. Warunki ochrony przeciwpożarowej:

  - Obiekt jednokondygnacyjny o powierzchni 137,30 m2.  Podział na strefy nie występuje.

  - W obiekcie nie przewiduje się występowania substancji łatwopalnych

  - Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego - Q <500 MJ/m2

  - Kategoria zagrożenia ludzi – Zl I .

  - Zagrożenie wybuchem nie występuje,

  - Wyposażenie w urządzenia do oddymiania nie jest  wymagane.

  - Budynek posiada dwa wyjścia bezpośrednio na teren.

  - Klasa odporności pożarowej  budynku :			                                      B

-    klasa odporności ogniowej elementów budynku:

- ściany murowane grub. 100  cm 		R  120

- Strop – sklepienie ceglane		R E I  60

- Konstrukcja dachu – więźba drewniana impregnowana środkiem Fobos M-2F	R 30

- przykrycie dachu – dachówka  ceramiczna		E 15

  - Remont dachu  nie spowoduje zmian w zakresie ochrony pożarowej  budynku istniejącego. Impregnacja drewna poprawi jego odporność ognioochronną.

  - Dojazd przeciwpożarowy – drogą wiejską.

10. Kolorystyka elewacji:

10.1 . Kolejność realizacji:

- Prace rozbiórkowe i przygotowawcze; demontaż obróbek blacharskich, rynien i  rur spustowych (należy ponownie  zamontować po wykonaniu kolorystyki )

- Przed skuwaniem tynku na detalach należy wykonać wzorniki istniejących zniszczonych elementów – (opasek i gzymsów) - w celu ich uzupełnienia i  odtworzenia.

- Skucie tynku odparzonego i wierzchniej warstwy z nakrapianką na całej elewacji

- W razie potrzeby uzupełnienie ubytków cegły i wymiana skorodowanych cegieł  nową cegłą ceramiczna pełną kl.15.

- Schowanie w tynku   przewodów przebiegających po elewacji

- Wykonanie tynku renowacyjnego do wys. 1,0 m oraz powyżej tynku mineralnego.  Należy uzyskać jednolite podłoże tynku renowacyjnego i mineralnego - o strukturze drobnoziarnistego tynku kat. III, przygotowane pod malowanie matowymi farbami elewacyjnymi.

- uzupełnienie brakujących detali architektonicznych ( gzymsów ) ;

- Czyszczenie, naprawa i malowanie  stolarki okiennej  i drzwiowej – należy usunąć starą farbę ze stolarki drzwiowej i okiennej i dokonać niezbędnych napraw. Dalej zagruntować drewno gorącym pokostem i pomalować.

- Powierzchnię elewacji należy przed malowaniem zagruntować środkiem zgodnie z przyjętym systemem farb elewacyjnych  - dla wyrównania chłonności podłoża

- Pomalowanie elewacji farbą elewacyjną po uprzednim zagruntowaniu podłoża;

- Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, prace wykończeniowe;

10.2.  Projekt kolorystyki elewacji:

Na podstawie wykonanej stratygrafii tynków oceniono, że tynki na elewacjach są wtórne  po przeprowadzonych remontach.

Do projektu przyjęto kolorystykę wg systemu Remmers Funcosil LA Siliconfarbe.

– w przypadku innego systemu należy dobrać kolory odpowiadającej przyjętej barwie.

11. Kolorystyka elewacji

- Barwa ścian zewnętrznych oraz śacian wieży				- kolor nr  30-5 Gelbgrau

- Opaski i ościeża okienne i drzwiowe  oraz  istniejące gzymsy		- kolor nr  biały

- Istniejące drzwi drewniane  oraz okna po usunięciu starej warstwy farby i wykonaniu niezbędnych napraw - malowane w kolorze ciemnego dębu

- pokrycie dachu – kolor naturalny dachówki ceramicznej

- Pokrycie dachu wieży – blacha miedziana

- Rury spustowe i rynny   -  projektowane  z blachy miedzianej

- Obróbki blacharskie  – z blachy miedzianej

- Drzwiczki szafek  przyłączy:  malowane na kolor elewacji.

UWAGA:

1.  Kolory na wydruku mogą różnić się od przyjętych i podanych w oryginale,

dlatego należy posługiwać się paletą barw i  nr katalogowym danego koloru.

2. Przed malowaniem należy wykonać próbki bezpośrednio na elewacji i wezwać nadzór autorski i konserwatorski.

3. Jeżeli w trakcie wykonywania prac  Wykonawca dokona odkrycia historycznego detalu  na elewacji, należy zawiadomić Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków.

- Zagospodarowanie działki:

    - Zagospodarowanie terenu – planowany zakres prac nie będzie miał wpływu na istniejące elementy zagospodarowania terenu.

    - Powierzchnia zabudowy  istniejącej – 206,90 m2.

    - Dane ogólne:

  - Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej . Budynek kościoła wpisany zastał do rejestru zabytków  w dniu 20.05.1963r pod numerem 464 i podlega ochronie konserwatorskiej.

  - Działka nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

  - Ochrona Środowiska – nie dotyczy

  - Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Uzyskane w trakcie remontu oraz rozbudowy odpady ( skuty tynk, resztki zaprawy, zużyte drewno  ) należy wywieść na gminne wysypisko odpadów.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA

- NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 	Kościół parafialny p.w. MB Bolesnej

- ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 	Czetowice  gm. Krosno Odrzańskie

- INWESTOR : 	                            Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Piotra i Pawła

- ADRES INWESTORA: 	                            66-600 Osiecznica  ul. Ks. Emila Wilguckiego 1

- PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ:                                     inż. Artur Krupka

- ADRES PROJEKTANTA:                               66-006  Ochla  ul. Henryka Łasaka 1

CZEŚĆ OPISOWA

DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA

- ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOŚC REALIZACJI

Zakres robót obejmuje przeprowadzenie remontu w stopniu zapewniającym dalsze funkcjonowanie obiektu oraz poprawę jego wyglądu. Przyjęty zakres robót obejmuje wykonanie:

  - Wymianę pokrycia dachu na nową dachówkę karpiówkę

  - wymianę łacenia

  - wymianę pokrycia hełmu wieży

  - uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego nawy

  - naprawa tynku elewacji wraz z kolorystyką

  - wykonanie posadzki ceramicznej w nawie

  - impregnacja materiału drewnianego konstrukcji dachu

  - usunięcie opaski betonowej wokół obiektu

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWALNYCH:

Omawiany obiekt stanowi odrębną całość bez połączeń funkcjonalnych i komunikacyjnych z innymi zabudowaniami.

- WSKAZANIE ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAC ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Z racji funkcji , do której obiekt  został zbudowany, usytuowano go na wydzielonej działce wygrodzonej ogrodzeniem w centrum wsi

Zakres planowanych prac nie wpływa na zmianę istniejącego zagospodarowania działki i nie zmienia stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi.

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTEPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

BUDOWALNYCH:

Pod kątem stabilności bryły obiektu należy stwierdzić, że statyka obiektu jest zachowana. Planowane prace mają na celu zabezpieczenie obiektu przed czynnikami atmosferycznymi oraz poprawienie estetycznego wyglądu.  Konserwacji wymagają wszystkie elementy drewniane. Przyjęte technologie robót nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi. Podczas realizacji robót najważniejszym zadaniem będzie umożliwienie korzystania z obiektu przez parafian. W tym celu należy wygrodzić drogę dojścia do kościoła    a nad wejściem wykonać daszek ochronny. Prace wewnątrz obiektu prowadzić etapami i przerywać je w sposób umożliwiający korzystanie z obiektu.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy wykonujący prace naprawcze powinni posiadać podstawowe przeszkolenie z zakresu BHP. Bezpośrednio na placu budowy należy zwrócić uwagę na właściwe wygrodzenie miejsca prowadzenia robót z całego terenu posesji kościoła. Zastosować przepisy bezpieczeństwa przy stosowaniu chemicznych środków konserwujących drewno oraz przy stawianiu rusztowań zewnętrznych do wysokości 10m.

6.     WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENOA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ  KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK ZAGROŻEŃ:

Środki organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo robót:

  - wydzielenie placu budowy z terenu działki w porozumieniu z inwestorem

  - przeszkolenie pracowników

  - stosowanie przez pracowników środków ochrony osobistej

  - bezpośredni nadzór nad robotami przez pion techniczny

  - właściwa współpraca z inwestorem

Środki techniczne:

  - stosować rusztowania wolnostojące np. warszawskie

  - podczas konserwacji drewna przestrzegać instrukcji stosowania podanej na preparacie ochronnym dla drewna

  - materiał rozbiórkowy systematycznie usuwać z placu budowy

Opracował: