| Lp | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | j.m. | Ilość | Cena jedn. NETTO PLN | Wartość NETTO PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Renowacja Cmentarza Parafialnego z XIX wieku w miejscowości Radnica |
| 1. | Ogrodzenie |
| 1.1 | KNR 02-02-1803-0100 [1] | Ogrodzenie z gotowych elementów systemowych stalowych wysokość 1,5 m Panel Vega B lub typ równoważny - słupek Alfa ocynkowane lub typ równoważny + Ral 60005 (zielony), segmenty na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m obsadz. w betonie - Analogia. Obmiar: 93,5+22+14+12+46+28+131,5+98=445 mb, słupków -179 szt. | mb | 445,00 |  |  |
| 1.2 | KNR 02-021808-0100 [1] | Brama 4,0 m x1,50 m[ dwuskrzydłowa] z furtką wys. 1,50 m x 1,0 m na słupkach stalowych, kolor zielony RAL 6005, systemowe elementy, 4 słupki - analogia Obmiar: 1 komplet | komplet | 1,00 |  |  |
| 1. | Ogrodzenie Razem |  |
| 2. | Ciąg pieszo-jezdny- główny z placem na kontenery z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 494,75 m2 i ciągów pieszych szer. 2,00 m z grysu bazaltowego o powierzchni łącznej 813,4 m2 |
| 2.1 | KNR 02-31-0101-0100 [2] | Ciąg główny pieszo-jezdny. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-Iv głęb. 20 cm z uporządkowaniem terenu pod ciągi pieszo-jezdne. Obmiar: 105x4 + 11,5x6,5 = 494,75 m2 | m2 | 494,75 |  |  |
| 2.2 | KNR 02-31-0111-0100 [3] | Ciąg główny pieszo-jezdny. Warstwa podbudowy piaskowej odsączającej , Obmiar: 105x4 + 11,5x6,5 = 494,75 m2 | m2 | 494,75 |  |  |
| 2.3 | KNR 02-31-0111-0100 [2] | Ciąg główny pieszo-jezdny. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem - grub. podbudowy po zagęszczeniu 12 cm. Obmiar: 105 m x 3,4 + 10,9x5,9 m = 421,31 m2 | m2 | 421,31 |  |  |
| 2.4 | KNR 00-11-0316-0100 [3] | Ciąg główny pieszo-jezdny. Nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20 cm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem. Obmiar: 105 m x 3,4 + 10,9x5,9 m = 421,31m2 | m2 | 421,31 |  |  |
| 2.5 | KNR 00-11-0401-0300 [2] | Ciąg główny pieszo-jezdny. Zabudowa krawężników na ławie betonowej 30x20 cm B15, krawężnik o wym. 15x30x100 cm w gruncie kat.I-II oraz zabudowa krawężnika - komplet. Obmiar: 105 m x 2,0 + 4 + 4 + 6,5 +3 + 11,5 = 11,5 = 250,50 mb | mb | 250,50 |  |  |
| 2.6 | KNR 02-31-0101-0100 [2] | Ciągi piesze. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-Iv głęb. 20 cm Obmiar: 38+38+38+22,4+22+117+116+115+103+103+101=813,40 m2 | m2 | 813,40 |  |  |
| 2.7 | KNR 02-31-0104-0100 [2] | Ciągi piesze. Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm Obmiar: 813,40 m2 | m2 | 813,40 |  |  |
| 2.8 | KNR 02-31-0407-0100 [2] | Ciągi piesze. Obrzeża betonowe dla ciągów pieszych o wym. 6x25x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Obmiar: 804,40 m | m | 803,40 |  |  |
| 2.9 | KNR 02-31-0202-0100 [2] | Ciągi piesze. Nawierzchnia z tłucznia bazaltowego zagęszczonego - ciągów pieszych, grubość po zagęszczeniu 10 cm. Obmiar: 813,40 m2 81,34 x 2 = 170,81 t | m2 | 813,40 |  |  |
| 2 | Ciągi pieszo - jezdne i ciągi piesze Razem |  |
| 3 | kalkulacja własna | Tablica informacyjna o wymiarach 70 cm x 90 cm, z montażem na terenie cmentarza, informujaca o dofinansowaniu inwestycji z PROW | 1 komplet |  |  |  |
| 4 | kalkulacja własna | Geodezyjny pomiar powykonawczy | 1 komplet |  |  |  |
|  | Razem koszt netto |  |
|  | Podatek VAT |  |
|  | Razem koszt brutto |  |