Krosno Odrzańskie, 2015-01-19

IR.271.2.4.2015.RS

Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN:

##### „Remont dróg gruntowych przy pomocy równiarki, walca i kruszywa”

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Zamawiający:

Gmina Krosno Odrzańskie,

ul. Parkowa 1,

66-600 Krosno Odrzańskie,

NIP: 926-10-00-601

  - Przedmiot zamówienia:

- Remont dróg gruntowych o średniej szer. ok. 4 m poprzez wyrównanie równiarką ewentualne zawałowanie i uzupełnienie ubytków kruszywem naturalnym (tłuczeń 0-32). Prace będą prowadzone 
na dogach na terenie całej gminy.

- Zakres robót: 200 godzin pracy sprzętu (ok. 160 godzin pracy równiarki, ok. 40 godzin pracy walca ogumionego), 150 ton dostarczonego tłucznia i 50 godzin pracy pracownika (pracownik fizyczny).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sukcesywnego zamawiania usług dostosowując je do potrzeb wynikających z konieczności naprawy poszczególnych dróg na terenie gminy.

- Prace remontowe powinny być wykonane przez Wykonawcę niezwłocznie, to jest rozpoczęcie robót musi nastąpić nie później niż następnego dnia od zgłoszenia informującego o konieczności profilowania wskazanej drogi.

- Wymagany termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy do 20 października 2015 r.

- Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium – ceny 100%

Cena  jednostkowa powinna zawierać:

- wartość usługi określonej w oparciu o przedmiot zamówienia;

- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

- Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

- Cena powinna uwzględniać koszt dojazdu na drogę gminną (teren całej Gminy Krosno Odrzańskie) oraz koszt transportu materiału na drogę.

- Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- Formularz oferty według załączonego wzoru (Zał_Nr_1).

- Wypełniony formularz cen jednostkowych według załączonego wzoru (Zał_Nr_2)

- Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną 
i trwałą techniką.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia 29 stycznia 2015 r. do godziny 12.00 
pod adresem:

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

Biuro Obsługi Interesanta

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres,
nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:

OFERTA CENOWA NA:

„Remont dróg gruntowych”

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj. Gmina Krosno Odrzańskie, ul Parkowa 1, 
66-600 Krosno Odrzańskie

- Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2015 r., o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego, 
tj. Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego (pokój 
nr 11 budynek B).

- Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:

- Waldemar Pelec, tel: 68/41-09-771, e-mail: przetargi@krosnoodrzanskie.pl.

Formularz oferty w wersji edytowalnej jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego:

www.krosnoodrzanskie.pl/bip/zamówienia publiczne/do_30 000 euro/