Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie obejmującym realizację następującego zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa”, nr sprawy: RI.271.2.2021.TB .

Zestawienie charakterystycznych parametrów części zamówienia:

- powierzchnia drogi z kostki betonowej typu EKO-KWADRAT gr. 8 cm = 2160,00 m2;

- Powierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm = 330,00 m2;

-powierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm = 106,50 m2.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a)geodezyjne wyniesienie obiektów w terenie,

b) zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy oraz kierowanie budową,

c) realizację robót budowlanych objętych dokumentacją projektową,

d) sporządzenie    geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  przyjętej  do  państwowego (powiatowego) zasobu geodezyjnego, z przedłożeniem pisemnej  informacji o  zgodności usytuowania  obiektów  budowlanych z projektem zagospodarowania  działki podpisanej przez  osobę  wykonującą  samodzielne  funkcje  w  dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe (Prawo budowlane -art. 57 ust. 1 pkt 5),

e) Wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych,

f) Wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym.

2. W cenie wykonania zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym również: koszty zagospodarowania i utrzymania zaplecza budowy, odpowiedniego zabezpieczenia  i oznakowania terenu prowadzenia robót, przestrzegania przepisów BHP, usunięcie  materiałów rozbiórkowych i odpadów powstałych w czasie realizacji zamówienia, wywozu materiałów i urobku z wykopów w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 15 km, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, koszty badań, dokumentacji powykonawczej w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, sprawdzeń i inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

3. W przypadku gdy w SWZ lub jakimkolwiek załączniku do niej, w związku z opisem przedmiotu zamówienia, zostanie wskazany znak towarowy, nazwa własna towaru, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego o parametrach technicznych nie gorszych niż wynikające z dokumentacji postepowania (SWZ wraz z załącznikami). Wskazane parametry techniczne należy traktować jako parametry minimalne, co oznacza że dostarczone materiały nie mogą mieć parametrów gorszych niż opisane.

4. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.

5. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji należytego wykonania robót oraz na materiały na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) od dnia odbioru końcowego.

7. Zaleca się by Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z istniejącymi warunkami w zakresie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

Wspólny słownik zamówień:

45000000-7 Roboty budowlane

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

# 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: do 90 dni od daty zawarcia umowy.