Gmina Ośno Lubuskie                           	  			Ośno Lubuskie, kwiecień 2019 r.

ul. Rynek 1

69–220 Ośno Lubuskie

w imieniu której działa Inwestor Zastępczy - Konsorcjum

Komplet Inwest Sp. z o.o. Sp. k,

Komplet Inwest Sp. J., T. Granops, E. Prażanowska-Nieboj

ul. Małorolnych 24

66-400 Gorzów Wlkp.

TOM 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania inwestycyjnego:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie.

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego  na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV „Środowisko i kultura”, Działanie 4.3. „Gospodarka wodno – ściekowa”.

SPIS ZAWARTOŚCI :

I.   Przedmiot i zakres zamówienia.

1. Lokalizacja

2. Przedmiot i zakres inwestycji

3. Wytyczne i informacje uzupełniające

4. Dokumentacja powykonawcza

II.  Podstawa płatności.

III. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.

1. Załącznik A: Dokumentacja projektowa

I.  PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA.

Tytuł zadania:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie” obejmujących niestepujące elementy:

A.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ośnie Lubuskim przy ul. Okrzei.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ośnie Lubuskim przy ul. Okrzei – o obecnych parametrach: średnia projektowa przepustowość oczyszczalni jest  na poziomie 248 m3/d RLM oraz projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni wynosi 6428 RLM. Obciążenie zatem oczyszczalni jest duże i konieczne jest zwiększenie jej przepustowości, w szczególności w zakresie średnich wartości przepustowości. Ustalenia dla aglomeracji w zakresie rocznej liczby obsługiwanych RLM zawartym w VAKPOŚK wskazują, że celem dla modernizacji oczyszczalni przy ul. Okrzei jest osiągnięcie następujących wartości: 816 m3/d oraz 6800 max RLM.

B.	Przebudowa i budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem przy ul. Kolejowej w Ośnie Lubuskim.

Budowa przepompowni przy ul. Kolejowej.  W ramach inwestycji planuje się również budowę 150 m kolektora, przy przepompowni przy ul. Kolejowej, który pozwoli odprowadzić ścieki do zmodernizowanej i przebudowanej oczyszczalni przy ul. Okrzei, a które do tej pory kierowano do oczyszczalni przy ul. Kolejowej

C.	Likwidacja oczyszczalni ścieków przy ul. Kolejowej w Ośnie Lubuskim.

1. LOKALIZACJA.

Obiekty objęte zamówieniem znajdują się na terenie miasta Ośno Lubuskie przy ul. Okrzei oraz ul. Kolejowej.

Oczyszczalnia ścieków położona jest przy ul. Okrzei w Ośnie Lubuskim ok. 150 m od zabudowy mieszkaniowej na działkach Nr 171/3, 171/34, 171/53.

Teren działki na którym zlokalizowana jest oczyszczalnia otoczony jest w części gruntami leśnymi, terenami pod zabudowę usługowo warsztatową.

Przepompownia ścieków wraz z kolektorem zlokalizowana jest na działkach 672; 660; 658/3; 658/6; 658/2; 658/1; 659/1.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI.

A.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ośnie Lubuskim przy ul. Okrzei.

Zakres zadania obejmuje:

1) Przebudowę obiektów:

- Sieć wodociągowa,

- Sieć kanalizacji sanitarnej,

- Komora retencyjna nadmiaru pogody deszczowej – obiekt nr 4 – adaptacja biobloku,

- Stawy istniejące wyłączone – obiekt nr 6 – dalsze wykorzystanie do gromadzenia wód opadowych spływających z terenu działki,

- Przepompownia ścieków surowych z budynkiem dyżurki – obiekt nr 1 – wyłączenie z eksploatacji,

- Osadnik Imhoffa – obiekt nr 2 – rozbiórka pozostałości konstrukcji zbiornika,

- Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych – obiekt nr 3 – wyłączenie z eksploatacji,

- Poletko do suszenia osadu nadmiernego – obiekt nr 5 rozbiórka i likwidacja,

- Płyta składowa osadu – obiekt nr 5.1 – rozbiórka,

- Przepływomierz ścieków – obiekt nr 9 – wyłączenie z eksploatacji,

- Stacja transformatorowa – obiekt nr 8 – dalsze wykorzystanie

2) Budowę obiektów:

- Sieć kanalizacji technologicznej i sanitarnej,

- Sieć kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczania,

- Sieć rurociągów technologicznych

- Przyłącza wody do budynków oczyszczalni,

- Drogi wewnętrzne, place manewrowe,

- Punkt zlewny ścieków dowożonych – obiekt nr 10,

- Sito zblokowane z piaskownikiem – obiekt nr 11,

- Przepompownia ścieków surowych – obiekt nr 1A,

- Reaktor biologicznego oczyszczalnia ścieków – obiekt nr 14,

  - Komora retencyjno zasilająca

  - Komora beztlenowa

  - Komora denitryfikacji – 2 szt.

  - Komora nitryfikacji – 2 szt.

  - Komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego,

  - Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego,

  - Komora zasilania osadnika wtórnego,

- Osadnik wtórny – obiekt nr 15,

- Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – obiekt nr 16,

- Przepompownia recyrkulacyjna osadu wtórnego – obiekt nr 17,

- Stacja dmuchaw – obiekt nr 19,

- Instalacja magazynowania i dozowania koagulantu – obiekt nr 20,

- Budynek zagęszczania odwadniania osadu z instalacją higienizacji – obiekt nr 21,

- Silos wapna palonego – obiekt nr 22,

- Stanowisko agregatu prądotwórczego – obiekt nr 26,

- Zbiornik wody technologicznej – pompownia ścieków oczyszczonych – obiekt nr 25,

- Komora zasuw rozdziału strumieni ścieków – obiekt nr 30,

- Komora przepływomierza elektromagnetycznego – obiekt nr 30.1,

- Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika – obiekt nr 7.3,

- Budynek socjalno-biurowy – obiekt nr 13,

- Wiata suszenia osadu – obiekt nr 23,

- Garaże beczkowozów – obiekt nr 29,

- Płyta magazynująca osadu odwodnionego – obiekt nr 24.

3) Remont obiektów

- Drogi i place wewnętrzne,

- Ogrodzenie terenu.

B.	Przebudowa i budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem przy ul. Kolejowej w Ośnie Lubuskim.

Zakres zadania obejmuje:

- Budowę i przebudowę przepompowni ścieków.

- Budowę kolektora  ściekowego wraz z komorą napowietrzającą.

C.	Likwidacja oczyszczalni ścieków przy ul. Kolejowej w Ośnie Lubuskim.

Zakres zadania obejmuje:

- Rozbiórkę i utylizacje obiektów,

- Utylizacja materiałów niepotrzebnych,

- Uporządkowanie terenu rozbiórek.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OKREŚLAJĄ:  ZAŁĄCZNIK A do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz wytyczne zawarte w OPZ i siwz.

3. WYTYCZNE I INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.

- Wprowadza się lub dopuszcza się wprowadzenie następujących modyfikacji przedmiotu zamówienia w stosunku do dokumentacji projektowej:

- Pompy:

  - U12 (pompy zatapialne ścieków wstępnie oczyszczonych) w reaktorze biologicznym oczyszczania ścieków – ob. nr 14,

  - U40 (pompy zatapialne osadu recyrkulowanego) oraz U41 (pompy zatapialne osadu nadmiernego) w przepompowni recyrkulacyjnej osadu wtórnego – ob. nr 17,

należy wyposażyć w układ sterowania falownikami zabudowanymi w szafie sterowniczej połączone z układem sterowania całej oczyszczalni.

- Dopuszcza się zmianę funkcji obiektu nr 23 z wiaty suszenia osadu na wiatę magazynową osadu. W tym celu rezygnuje się z krycia wiaty płytami z poliwęglanu (wraz z konstrukcjami rygli i słupków) oraz wykonania w dachu elementów wentylacyjnych i klap, a co za tym idzie układu sterowania i zasilania elektrycznego klap wentylacyjnych. Pokrycie dachu wykonać z blachodachówki dostosowanej do pozostałych obiektów oczyszczalni oraz wykonać niezbędne obróbki blacharskie. Pozostałe elementy w tym konstrukcję wiaty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Dopuszcza się rezygnację z wykonywania biostruktur włókninowych w reaktorach biologicznych (obiekt nr 14) pod warunkiem wykonania przez Wykonawcę obliczeń technologicznych udawadniających brak konieczności ich stosowania.

- Dopuszcza się zmianę układu pomiarowego ścieków oczyszczonych ze zwężki i sondy ultradźwiękowej w komorze pomiarowej - obiekt nr 16, na pomiar przepływomierzem elektromagnetycznym po dostosowaniu komory do takiego pomiaru.

- Rurociągi sprężonego powietrza wykonać w całości z rur ze stali nierdzewnej łączonych poprzez spawanie.

- Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za naruszenie parametrów ścieków oczyszczonych powstałych z przyczyn leżących po jego stronie. Przerwy technologiczne, np. spowodowane włączeniem nowych urządzeń, należy wcześniej zgłosić pisemnie i uzyskać pisemną zgodę Inwestora Zastępczego wraz z dopuszczalnym czasem wyłączenia z pracy urządzeń.

- Na okres rozruchu oczyszczalni ścieków:

  - Inwestor Zastępczy na koszt Zamawiającego zapewni wszystkie media niezbędne do rozruchu (m.in. woda, energia elektryczna, ścieki, itp.) w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu,

  - Wykonawca zapewni:

    - chemikalia i materiały eksploatacyjne dla procesu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, m.in. polielektrolity, wapno, PIX, itp. w ilościach niezbędnych na czas rozruchu,

    - sporządzenie analiz kontrolnych w akredytowanym laboratorium w celu wypełniania warunku osiągnięcia efektu ekologicznego,

    - dostarczenie (w razie potrzeby) niezbędnej ilości dobrze wpracowanego osadu czynnego z innej oczyszczalni ścieków,

    - materiały eksploatacyjne urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, paski napędowe, paliwa itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń przez minimum 1 miesiąc od daty odbioru końcowego,

    - biurowe materiały eksploatacyjne niezbędne do opracowania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej.

- W ramach rozruchu oczyszczalni ścieków kolejno powinny być wykonane czynności mające doprowadzić do uzyskania wymaganego składu ścieków oczyszczonych na wylocie do odbiornika, innych efektów ekologicznych oraz formalnego przekazania obiektu do eksploatacji. Wykonawca opracuje i dostarczy następujące dokumenty,  (dwa komplety w wersji papierowej i jedna wersja

elektroniczna):

  - instrukcja techniczno-ruchowa – opracowanie zbiorcze wykonane w branżach opisujące zasady eksploatacji oczyszczalni ścieków jako kompletnego obiektu, zawierająca m.in. informacje: parametry procesu, zestawienie obiektów z wyposażeniem, uwzględniającego nazwę producenta, listę dostawców wyposażenia technologicznego – usług serwisowych, zabezpieczenie procesu i potencjalne metody przeciwdziałania, dawki stosowanej chemii, wytyczne BHP itd.

  - instrukcja stanowiskowa – opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska pracy w zakresie: szczegółowego opisu sposobu wykonania pracy na danym stanowisku, wymogów BHP, p.poż., podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postępowania w sytuacjach awaryjnych itp.,

  - dokumentacja rozruchowa – opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-ruchowe w branżach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony przeciwpożarowej, BHP, raporty z badań, dodatkowe pomiary i korelacje parametrów technologicznych,

  - dokumentacja porozruchowa – sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, notami, opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania oczyszczalni do eksploatacji.

Koszt wykonania powyższych opracowań należy ująć w cenie ofertowej.

- Maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz inne wyroby, muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane materiały, urządzenia i wyposażenie muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa – wymagane obowiązującymi przepisami.

- Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, gwarantujących najwyższa jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w STWiOR, dokumentacji projektowej, odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy.

- Maszyny i urządzenia musza posiadać wymagane prawem dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje w języku polskim.

- Wykonawca w wycenie przedmiotu zamówienia uwzględni również wyposażenie obiektów oczyszczalni w tablice informacyjne i instrukcje, wg wykazu:

- tablice z nazwami obiektów i pomieszczeń,

- tablice z parametrami komór (objętość całkowita i czynna, głębokość całkowita i czynna),

- schemat technologiczny oczyszczalni (ścienny) w formacie min. A0 wykonany trwałą kolorową techniką na trwałym podkładzie; projekt przed wykonaniem musi zaakceptować zamawiający; format uzależniony będzie od stopnia czytelności informacji koniecznych do umieszczenia na schemacie,

- oznaczenie urządzeń, armatury, rurociągów,

- oznaczenie i dostarczenie gaśnic wraz z instrukcja obsługi, instrukcję p.poż. i postępowania na wypadek pożaru,

- oznaczenia, instrukcje i znaki zawieszone przy stanowiskach pracy oraz w pomieszczeniu sterowni – zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach, instrukcja BHP w oczyszczalni ścieków, instrukcje stanowiskowe, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, wykonywanie prac w zbiornikach zamkniętych, wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby i inne w uzgodnieniu z odpowiednimi służbami (inspektor pracy, specjalista bhp, specjalista p.poż.),

4.  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszelkie dokumenty przewidziane przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności:

- Dziennik budowy,

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,

- wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentację projektową powykonawczą i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy,

- oświadczenie Kierownika budowy (oryginał + 1 kopia) dotyczące:

- zgodności robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa,

- dokumentów potwierdzających jakość i pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklarację zgodności) wbudowanych urządzeń i materiałów,

- uporządkowania i doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy i jego okolic - w tym ulic, sąsiednich posesji, budynków, etc. jeśli były one wykorzystywane lub w inny sposób dotknięte w trakcie wykonywania robót,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty dla materiałów i urządzeń,

- karty gwarancyjne maszyn i urządzeń technicznych,

- instrukcje BHP i p.poż. z planem ewakuacji,

- dokumenty zainstalowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym instrukcje eksploatacji,

- wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,

- sprawozdanie z rozruchu technologicznego,

- instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty użytkowe (DTR),

- wykaz zamontowanych maszyn i urządzeń z podaniem typu, numeru seryjnego,

- wykaz dostarczonego wyposażenia,

- inne pozostałe dokumenty wymagane przez prawo, w tym wszelkie dokumenty niezbędne do zawiadomienia o zakończeniu budowy przed organem nadzoru budowlanego niewymienione powyżej.

- inne dokumenty niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie,

- dokument gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,

- oryginał pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatem wodnoprawnym - jeżeli dotyczy

- listę pracowników przeszkolonych z potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia.

II. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE.

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie poszczególnych elementów zadania określonych w TECR. Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz siwz w cenie wykonania robót.

Przedmiary robót załączono poglądowo, jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy i nie mogą służyć jako jedyna podstawa wyceny.

Cena ryczałtowa  będzie obejmować:

- Robociznę bezpośrednią,

- Koszty zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- Koszty pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- Koszty transportu i utylizacji lub składowania materiałów z rozbiórki, nadmiaru gruntu oraz odpadów

- Koszty prac przygotowawczych: opróżnianie urządzeń technologicznych i zbiorników przeznaczonych do remontu, modernizacji lub rozbudowy ze ścieków i osadu, a następnie wprowadzenie medium do obiegu technologicznego oczyszczalni, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym,

- Koszty dostawy i montaży, pracy, demontażu i wywozu rusztowań, deskowań, szalunków i innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

- Koszty obudowy i umocnienia wykopów, koszty odwodnienia i utrzymania wykopów w stanie suchym w trakcie realizacji robót

- Koszty prób szczelności zbiorników, kanałów, instalacji i sieci.

- Koszty robót pomiarowych i obsługi geodezyjnej,

- Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ubezpieczenia, koszty  oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania robót  i wszystkich wymaganych gwarancji

- Koszty sporządzenia rysunków, dokumentacji warsztatowej, dokumentacji powykonawczej, badań i sprawdzeń określonych w kontrakcie

- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Koszty zajęcia pasa drogowego i projekt czasowej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami

- Koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych, w tym opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, pozwolenia wodnoprawnego oraz wszelkich innych decyzji i uzgodnień niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.

- Koszt rozruchu, wykonanie pomiarów kontrolnych, prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych

- Koszty przeszkolenia pracowników Zamawiającego

- Koszty wyposażenia obiektów oczyszczalni w tablice informacyjne i instrukcje.

2.  INFORMACJE DODATKOWE.

2.1.  Roboty rozbiórkowe

cena  robót obejmuje:

- koszty demontaży urządzeń i instalacji

- koszty rozbiórki obiektów

- koszty opróżnienia zbiorników, utylizacji osadu

- koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku rozbiórek, wyburzeń i przebudowy obiektów na terenie inwestycji,

- sortowania i przekazania Zamawiającemu za pośrednictwem Inwestora Zastępczego materiałów z odzysku,

- koszty transportu materiałów rozbiórkowych przekazywanych Zamawiającemu we wskazane miejsce składowania.

2.2.  Rozruch oczyszczalni

W cenie rozruchu oczyszczalni należy ująć:

- Opracowanie projektu rozruchu oczyszczalni ścieków uwzględniającego utrzymanie ciągłości pracy obiektu.

- Koszty rozruchów częściowych. W związku z koniecznością utrzymania obiektu w ruchu należy przewidzieć konieczność prowadzenia rozruchów częściowych w trakcie realizacji inwestycji.

- Koszty opracowania sprawozdania z rozruchu, w którym opisane zostaną osiągnięte parametry pracy obiektu, m.in. stopnie redukcji zanieczyszczeń oparte na średnio dobowych analizach ścieków surowych i oczyszczonych w zakresie zgodnym z dokumentacją projektowa (min. 3 akredytowane analizy z akredytowanym poborem), jakość osadu czynnego ( w tym między innymi analizy fizyko-chemiczne i mikroskopowe), parametry technologiczne, energochłonność, zużycie reagentów chemicznych, procent uwodnienia osadu itp.

- Koszty rozruchu technologicznego urządzeń i obiektów oraz sporządzenia instrukcji obsługi.

- Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć we wdrażaniu instalacji monitorowania i sterowania procesem technologicznym (AKPiA) przez okres min. 6 miesięcy. Koszty związane należy ująć w cenie rozruchu.

2.3. Koszty przeszkolenia personelu zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach zamówienia dla obiektów odbieranych częściowo.

W cenie szkolenia należy uwzględnić n/w wytyczne:

- Szkolenie pracowników należy przeprowadzić przed końcowym odbiorem przedmiotu zamówienia.

- Szkolenia dotyczyć będą obsługi wszystkich urządzeń, zasad przeglądów i serwisowania, obsługi AKPiA oraz oprogramowania.

- Zakres merytoryczny oferowanego szkolenia powinien wynikać z wymagań przedstawionych w specyfikacjach technicznych urządzeń i obowiązujących przepisów. Osobami prowadzącymi szkolenie winni być specjaliści w dziedzinie stanowiącej temat szkolenia.

- Szkolenia i materiały będą opracowane i przekazane Kierownikowi oczyszczalni ścieków w języku polskim.

- Wykonawca przeszkoli co najmniej 10 osób wskazanych przez Zamawiającego, łączny czas trwania szkolenia 10 dni roboczych, miejsce szkolenia – oczyszczalnia ścieków w Międzyzdrojach.

- Wykonawca przygotuje i dostarczy uczestnikom szkolenia na 7 dni przez każdym szkoleniem materiały szkoleniowe w ilości kompletów co najmniej równej liczbie uczestników szkolenia.

III. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. ZAŁĄCZNIK A: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1.4. STWiOR  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

1.5. PRZEDMIARY ROBÓT - pomocniczo, jako materiał poglądowy