Załącznik nr 1 do SIWZ

Zmiany w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowiny Wielkie - ulica Wiejska w ramach działania 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego dofinansowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

| Lp. | Znak towarowy użyty w opisie przedmiotu zamówienia | Określenie miejsca w opisie przedmiotu zamówienia, w którym Zamawiający zastosował znak towarowy | Opis przedmiotu zamówienia po usunięciu znaku towarowego – zamiast znaku towarowego użytego w opisie przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zespół odpowietrzająco – napowietrzający HAWLE | Projekt budowlany strona .......... | Bezstopniowy zawór napowietrzająco – odpowietrzający samoczynnie działający dla ciśnienia roboczego PN0 – PN16, z przyłączem kołnierzowym, korpus wykonany ze stali St37 lub lepszej, pokryty farbą antykorozyjną, gniazdo zaworu nie może stykać się ze ściekami, zawór musi być wyposażony w dwa przyłącza umożliwiające skuteczne płukanie podczas prac konserwacyjnych, wszystkie elementy mechaniczne wykonane z materiałów odpornych na korozję. |
| 2 | Czyszczak rewizyjny kołnierzowy typ CRS HA 100 f-my COROL | Projekt budowlany strona .......... Projekt budowlany rysunek 29 strona......... Projekt budowlany rysunek 21 strona......... Projekt budowlany rysunek 19 strona......... | Czyszczak rewizyjny kołnierzowy Dn100 z zaworem hydrantowym PN10, Ciœnienie robocze max. 10,0 bar, Korpus i pokrywa ¯eliwo GGG-40 Zawór hydrantowy ZH-52Korpus i nasada Odlew aluminiowy AK11 hydrantowa, Trzpień zaworu mosiądz |
| 3 | Łańcuch uszczelniający ŁU-2 INTEGRA | Projekt budowlany rysunek 29 strona......... Projekt budowlany rysunek 30 strona........ Projekt budowlany rysunek 31 strona......... | Łańcuch uszczelniający służący do uszczelniania przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a tuleją osłonową lub otworem w ścianie. Łańcuch uszczelniający wykonanyny z pojedynczych elementów elastomerowych wzajemnie się zazębiających. Szczelność do ciśnienia 0,5 MPa. |
| 4 | Zasuwa nożowa z kółkiem 702 Dn100 AVK | Projekt budowlany rysunek 29 strona......... | Zasuwa nożowa z kółkiem Dn100 Korpus niedzielony – jednolity odlew w całym zakresie średnic, Gładki przelot bez gniazda, Element odcinający nóż zasuwy ze stali nierdzewnej, Korpus i kolumna z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 |
| 5 | Właz kanałowy ∅800mm klasa D400kN z pokrywą wypełniona betonem Staporków (bez wentylacji) | Projekt budowlany rysunek 29 strona......... Projekt budowlany rysunek 30 strona......... Projekt budowlany rysunek 31 strona......... | Właz kanałowy ∅800mm klasa D400kN z pokrywą wypełniona betonem (bez wentylacji) |
| 6 | Ślizgi INTEGRA typu „E/C” rozstawionych max co 50cm. | Projekt budowlany strona .......... | Ślizgi dystansowe rury przewodowej w rurze rozstawionych max co 50cm. Materiał: PE HD, stal. |
| 7 | Zawór napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków TYP BEV20-F-50 | Projekt budowlany rysunek 23 strona......... Projekt budowlany rysunek 30 strona......... | Bezstopniowy zawór napowietrzająco – odpowietrzający samoczynnie działający dla ciśnienia roboczego PN0 – PN16, z przyłączem kołnierzowym, korpus wykonany ze stali St37 lub lepszej, pokryty farbą antykorozyjną, gniazdo zaworu nie może stykać się ze ściekami, zawór musi być wyposażony w dwa przyłącza umożliwiające skuteczne płukanie podczas prac konserwacyjnych, wszystkie elementy mechaniczne wykonane z materiałów odpornych na korozję. |
| 8 | przepompownie typu "Metalchem" | Projekt budowlany strona .......... | Przepompownie o minimalnych parametrach podanych w dokumentacji |
| 9 | sygnalizatorami poziomu typu MAC-3 | Projekt budowlany strona .......... | Pływakowy regulator i sygnalizator poziomu ścieków |
| 10 | STRATE-AWALIFT | Projekt budowlany strona .......... Projekt budowlany rysunek 33 strona......... Projekt budowlany rysunek 34 strona......... | Zamknięte, szczelne urządzenia, w których zawarte ciała stałe są separowane poza pompami, dzięki czemu można ograniczyć do minimum zagrożenie występowania niedrożności pomp. |
| 11 | ST 65/80-195, 2,2 kW; | Projekt budowlany strona .......... Projekt budowlany rysunek 33 strona......... Projekt budowlany rysunek 34 strona......... | pompy o minimalnych parametrach podanych w dokumentacji |
| 12 | AWALIFT Typ 1/2UR z pompami 2x2,2 kW | Projekt budowlany strona .......... Projekt budowlany rysunek 33 strona......... Projekt budowlany rysunek 34 strona......... | Tłocznia ścieków o minimalnych parametrach podanych w dokumentacji |
| 13 | Abizol "R" | Projekt budowlany strona .......... | Masa gruntująca asfaltowo-kauczukowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem substancji, które umożliwiają głęboką penetrację podłoża. |
| 14 | układ sterowania Metalchem typ RZS, z obudową ARIA wykonaną z niepalnego tworzywa poliestrowego firmy GENERAL ELECTRIC POWER CONTROLS lub firmy FIBOX | Projekt budowlany strona .......... | układ sterowania musi realizować następujące funkcje: naprzemiennej pracy pomp; w przypadku jednoczesnego załączenia pomp, pompy załączają się z określonym przesunięciem czasowym (na życzenie blokada możliwości jednoczesnej pracy dwóch pomp), w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa (poz. ALARM); w przypadku awarii jednej z pomp, pracę przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa; przy sterowaniu ręcznym jest możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu MINIMUM; po przerwie w zasilaniu układ zapewnia kontynuację procesu pompowania bez konieczności ponownego ustawienia parametrów pracy. |
| 15 | zawory zwrotne AWASTOP DN100 | Projekt budowlany strona .......... | zawory zwrotne DN100, Korpus, pokrywa ¯eliwo sferiodalne GGG-40, Ochrona Powłoka z farby epoksydowej antykorozyjna zewn. i wewn. min. 250 µm, Uszczelka pokrywy O-ring z gumy NBR, Kula DN 32-100:, Aluminium nawulkanizowane gumą, śruby i nakrêtki Stal nierdzewna 1.4301 |
| 16 | Drabina stalowa COROL typ CDR L=4,0 m z wysuwaną poręczą | Projekt budowlany rysunek 33 strona......... Projekt budowlany rysunek 34 strona......... | Drabina ze stali kwasoodpornej spełniająca wymagania konstrukcyjne norm PN-M-71087 oraz PN-EN 131-1 i PN-EN 131-2 L=4,0 m z wysuwaną poręczą (ułatwiającą schodzenie i wchodzenie do zbiornika), wyposażona w obręcz ochronną, szczeble wyłożone blachą przeciwpoślizgową ryflowaną |