Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2

Przebudowa i rozbudowa o żłobek budynku przedszkola miejskiego "Bajka" wraz z infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu działki nr 225/2 przy ul. Wiosny Ludów 4 w Witnicy.

numer sprawy nadany przez Zamawiającego: WI.271.5.2017

Witnica, 27.06.2017r.

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., zwaną dalej Pzp) przekazuje wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:

W przedmiotowym postępowaniu zostały skierowane następujące zapytania:

Pytanie nr 2

Czy wyposażenie podstawowe obiektu zawarte w załączonej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej tj.

- tabela pn. ZESTAWIENIE WYPOSAżENIA PODSTAWOWEGO,

- rys. nr A10 Rzut parteru - wyposażenie podstawowe wnetrz, PW branży konstrukcyjnej,

należy wycenić i uwzględnić  ofercie.

Przedmiar robót branży budowlanej nie zawiera pozycji dotyczących elementów przedmiotowego wyposażenia podstawowego.  W przypadku uwzględnienia ww. wyposażenia w ofercie, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o przedmiotowy zakres prac lub wskazanie pozycji, w której ujęto (uwzględniono) powyższe wyposażenie.

Proszę o zajęcia stanowiska w przedmiotowym temacie na potrzeby wykonania weryfikacji dokumentacji projektowej, a także przygotowania rzetelnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego na pyt. nr 2

Wyposażenie zawarte w tabeli pn. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PODSTAWOWEGO, rys. nr A10 Rzut parteru - wyposażenie podstawowe wnętrz PW branży konstrukcyjnej, poza zakresem wykazanym 
w przedmiarze robót (dotyczące armatury sanitarnej i tzw. białego montażu), będzie przedmiotem odrębnego Zamówienia, tym samym oferta nie ma obejmować części wyposażenia podstawowego.

Pytanie nr 3

Niniejszym informuję Zamawiającego, iż załączona dokumentacja projektowa branży konstrukcyjnej w zakresie projektu wykonawczego nie zawiera detalu, rozwiązania konstrukcyjnego mocowania blachy fałdowej T160 t-1,0 mm na wieńcach żelbetowych posadowionych w zakresie osi 1/B-G, 2/A-H, 3/A-H, 4/A-H, 5/C-B, C/5-6 i F/5-6.

Producenci, dostawcy przedmiotowego materiału nie posiadają rozwiązań oraz zaleceń 
w przedmiotowym temacie. Sposób mocowania wymaga rozwiązania konstrukcyjnego.

Proszę o uzupełnienie rysunku ww. mocowania na potrzeby wykonania weryfikacji przedmiotowej dokumentacji, a także przygotowania rzetelnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego na pyt. nr 3

Blachę trapezową należy zamocować do wieńców certyfikowanymi wkrętami dachowymi do podłoży betonowych zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką cynkową. Wkręty 6,1x75mm należy zastosować w każdej fałdzie blachy trapezowej. Należy użyć również podkładki uszczelniającej samowulkanizującej umieszczonej pomiędzy łbem wkręta a blachą trapezową.

Pytanie nr 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie rodzaju poziomej izolacji przeciwwilgociowej podłogi na gruncie, którą należy ułożyć na powierzchni podkładu z chudego betonu gr. 10 cm.

Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. nr 4 i 5.2.5. Opisu Technicznego, Projektu Wykonawczego branży architektonicznej zaprojektowano izolację przeciwwilgociową podłogi na gruncie w postaci jednej warstwy papy specjalistycznej modyfikowanej kauczukiem SBS, natomiast na rys. nr A5 Przekrój A-A, A6 Przekrój B-B i A7 Przekrój C-C Projektu Wykonawczego branży architektonicznej założono przedmiotową izolację w postaci izolacji bitumicznej grubowarstwowej. Dodatkowo w poz. 94 d.3.4 i 95 d.3.4 działu 3.4 Podłoża i posadzki Przedmiaru robót przyjęto izolację przeciwwilgociową w postaci lepiku asfaltowego.

Proszę o wskazanie rodzaju poziomej izolacji przeciwwilgociowej podłogi na gruncie na potrzeby przygotowania rzetelnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego na pyt. nr 4

Do izolacji podłóg na gruncie zastosować należy papę specjalistyczną, modyfikowaną kauczukiem SBS do zabezpieczania fundamentów na gruncie systemowym zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 5.2.5 opisu PW. Na rysunkach przekrojów „izolację bitum. grubowarstwową” zamienia się na „papę specjalistyczną modyfikowaną kauczukiem SBS na gruncie systemowym”.

Zatem w poz. 94 i 95 (dz. 3.4) przedmiaru robót należy wycenić izolację z papy specjalistycznej modyfikowanej kauczukiem SBS.

Pytanie nr 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie parametrów i grubości styropianu, którą należy ułożyć na powierzchni ścian zewnętrznych przyziemia (elewacja obiektu).

Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. nr 4 Opisu Technicznego, Projektu Wykonawczego branży architektonicznej zaprojektowano płyty styropianowe o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/mK i grubości 15 cm

natomiast  w pkt. nr 7.1 Docieplenie elewacji, Opisu Technicznego, Projektu Wykonawczego branży architektonicznej założono docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 20 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 W/mK.

Dodatkowo w poz. 134 d.3.8 działu 3.8 Elewacja Przedmiaru robót przyjęto docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 20 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 W/mK.

Proszę o sprecyzowanie parametrów i grubości styropianu przedmiotowej elewacji na potrzeby przygotowania rzetelnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego na pyt. nr 5

Dla docieplenia ścian zewnętrznych należy zastosować styropian gr. 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła co najmniej: λ=0,040 W/mK.