Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość robót | Opis Techniczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dostawa i ustawienie: zabudowa kuchenna M_kuchnia | Kpl. | 1,00 | Meble kuchenne wykonane z płyty meblowej białej. Fronty szafek oraz cokół wysokości 10cm wykonane z płyty mdf lakierowanej w kolorze białym na wysoki połysk. Uchwyty stal nierdzewna szczotkowana, nakładane na górną krawędź frontu szuflady (listowe), długość 160 mm. Blat kuchenny wykonany z płyty melaminowanej gr 40 mm w kolorze zbliżonym do RAL 7043. Zlew konglomeratowi, jednokomorowy w kolorze czarnym, nablatowy z bocznym ociekaczem. Kran w kolorze czarnym, jednouchwytowy z ceramicznym mieszaczem przepływu. Korpus baterii o przekroju okrągłym, wygięty w półokrąg. Przewiduje się montaż lodówki do zabudowy podblatowej bez zamrażarki oraz zmywarki do zabudowy o szerokości 60 cm z ukrytym panelem sterowania. Zamawiający posiada już lodówkę i zmywarkę pod zabudowę, wymagane jest dostosowanie zamówienia do posiadanych urządzeń. Projektuje się miejscowe podgrzewanie wody za pomocą elektrycznego przepływowego podgrzewacza, montowanego pod zlewem w korpusie szafki. Przewiduje się podłączenie projektowanych przyborów pod istniejącą instalację wod.-kan., doprowadzoną do pomieszczenia. Instalację zimnej wody użytkowej należy wykonać z rur tworzywowych PP typoszeregu PN16 - z.w.u. Kanalizację sanitarną między projektowanymi przyborami a podejściem kanalizacyjnym wykonać z rur tworzywowych PEPN10/PVC. Nad blatem projektuje się pas płytek gresowych typu Porcelaingres Urban Antracith w formacie 30x60 cm lub równoważnych o nie gorszych parametrach. |
| 2 | Dostawa i ustawienie: biurko Mb1 | Szt. | 37,00 | Biurko pracownicze. Kolorystyka: stelaż i nogi lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9010, blat z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze zbliżonym do RAL 9010. Kolor okleiny dobrany na podstawie próbników kolorów przedstawionych przez producenta. Wymagane wymiary: Wysokość - 740mm, Długość - 1600mm, Szerokość - 800 mm. Stół powinien posiadać : • Stelaż o samonośnej konstrukcji stalowo-drewnianej składający się z zespawanych ze sobą elementów • 4 Nogi w narożnikach blatu wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor RAL 9010 • Zewnętrzne spawy metalowych elementów zeszlifowane i niewidoczne • Nogi ustawione prostopadle do podłoża zakończone talerzowymi stopkami z regulacją wysokości • Stelaż i nogi wykonane z rur o przekroju kwadratu i prostokąta ( nie dopuszcza się stelaża na bazie okrągłych rur) • Pomiędzy elementem drewnianym a metalowym nie ma uskoku i oba elementy są zlicowane • Trawersowe belki pod blatem wykonane ze stali 30x30 malowane proszkowo • Stopki z regulacja wysokości • Możliwość łączenia sąsiednich biurek za pomocą metalowych zaczepów • Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 25 mm pokryta obustronnie melaminą w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. W przypadku płyt równoważnych Oferent zobowiązany jest załączyć próbki do oferty celem akceptacji przez Zamawiającego. • Blaty są oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty. • W blacie, przy jednej z dłuższych krawędzi, na osi blatu otwór na przewody o średnicy 60 mm. • Biurko wyposażone w stalowy uchwyt na komputer stacjonarny, montowany od spodu biurka, lakierowany proszkowo na kolor RAL 9010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Dostawa i ustawienie: stół Ms1 | Szt. | 3,00 | Stół konferencyjny do pomieszczeń biurowych Kolorystyka stołu: Stelaż lakierowany proszkowo w kolorze RAL 9010, nogi drewniane jesionowe, blat z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze zbliżonym do RAL 9010. Kolor okleiny dobrany na podstawie próbników kolorów przedstawionych przez producenta. Stół konferencyjny do pomieszczeń biurowych powinien posiadać: Wymagane wymiary :• Wysokość - 740 mm, • Długość - 1200 mm, • Szerokość - 800 mm. Parametry: Stół powinien posiadać: • Stelaż o samonośnej konstrukcji stalowo-drewnianej składający się z zespawanych ze sobą elementów posiada cztery nogi i stelaż trawersowy • Nogi po obu stronach o trapezowym kształcie wykonane w górnej części jako monolityczny element zespawany z trzech odcinków kształtownika pod ostrym kątem a w dolnej części wykonane z litego lakierowanego drewna jesionowego • Zewnętrzne spawy metalowych elementów zeszlifowane i niewidoczne • Nogi ustawione pod kątem 83 stopni do podłoża zakończone talerzowymi stopkami z regulacją wysokości • Kierunek ustawienia nóg wyznacza przekątne stołu • Stelaż w wykonany z rur o przekroju kwadratu i prostokąta (nie dopuszcza się stelaża na bazie okrągłych rur) • Nogi wykonane na bazie kształtownika malowanego proszkowo RAL 9005 i litego drewna o przekroju 50x30 mm • Pomiędzy elementem drewnianym a metalowym nie ma uskoku i oba elementy są zlicowane • Trawersowe belki pod blatem wykonane ze stali 30x30 malowane proszkowo • Stopki z regulacja wysokości • Możliwość łączenia sąsiednich stołów za pomocą metalowych zaczepów • Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 25 mm pokryta obustronnie melaminą w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. W przypadku płyt równoważnych Oferent zobowiązany jest załączyć próbki do oferty celem akceptacji przez Zamawiającego. • Blaty są oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty. Wymagane dokumenty: • Świadectwo z badań wystawiona przez niezależną certyfikowaną przez PCBC jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 1730:2013 , PN-EN 12521:2009 , PN-EN 527-1:2001 , PN-EN 527-2:2004 , PN-EN 527-3:2004 , PN-EN 15373:2010 w zakresie wymiarów , wytrzymałości , trwałości i bezpieczeństwa. • Wymaga się aby producent stołu posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 • Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie starszą niż 30 dni |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Dostawa i ustawienie: stół Ms2 | Szt. | 1,00 | Stół do pomieszczenia socjalnego Kolorystyka stołu: Stelaż lakierowany proszkowo w kolorze RAL 9005, nogi drewniane jesionowe, blat z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze zbliżonym do RAL 9005. Kolor okleiny dobrany na podstawie próbników kolorów przedstawionych przez producenta. Parametry: Stół do pomieszczenia socjalnego powinien posiadać: Wymagane wymiary: • Wysokość - 740 mm • Długość - 1200 mm • Szerokość - 800 mm Stół powinien posiadać: • Stelaż o samonośnej konstrukcji stalowo-drewnianej składający się z zespawanych ze sobą elementów posiada cztery nogi i stelaż trawersowy • Nogi po obu stronach o trapezowym kształcie wykonane w górnej części jako monolityczny element zespawany w trzech odcinków kształtownika pod ostrym kątem a w dolnej części wykonane z litego lakierowanego drewna jesionowego • Zewnętrzne spawy metalowych elementów zeszlifowane i niewidoczne • Nogi ustawione pod kątem 83 stopni do podłoża zakończone talerzowymi stopkami z regulacją wysokości • Kierunek ustawienia nóg wyznacza przekątne stołu • Stelaż w wykonany z rur o przekroju kwadratu i prostokąta (nie dopuszcza się stelaża na bazie okrągłych rur) • Nogi wykonane na bazie kształtownika malowanego proszkowo RAL 9005 i litego drewna o przekroju 50x30 mm • Pomiędzy elementem drewnianym a metalowym nie ma uskoku i oba elementy są zlicowane • Trawersowe belki pod blatem wykonane ze stali 30x30 malowane proszkowo • Stopki z regulacja wysokości • Możliwość łączenia sąsiednich stołów za pomocą metalowych zaczepów • Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 25 mm pokryta obustronnie melaminą w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. W przypadku płyt równoważnych Oferent zobowiązany jest załączyć próbki do oferty celem akceptacji przez Zamawiającego. • Blaty są oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty. Wymagane dokumenty: • Świadectwo z badań wystawiona przez niezależną certyfikowaną przez PCBC jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 1730:2013 , PN-EN 12521:2009 , PN-EN 527-1:2001 , PN-EN 527-2:2004 , PN-EN 527-3:2004 , PN-EN 15373:2010 w zakresie wymiarów , wytrzymałości , trwałości i bezpieczeństwa. • Wymaga się aby producent stołu posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 • Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie starszą niż 30 dni |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Dostawa i ustawienie: kontenerek mobilny Md1 | Szt. | 37,00 | Kontenerek mobilny do biurka pracowniczego Mebel wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej w kolorze zbliżonym do RAL 9010. Kolor okleiny dobrany na podstawie próbników kolorów przedstawionych przez producenta. Wymagane wymiary : • Wysokość - 575 mm, • Długość - 600 mm, • Szerokość - 430 mm. • Piórnik + 3 szuflady metalowe z zamkiem centralnym • Wszystkie szuflady z funkcją cichego zamykania • 4 kółka umożliwiające przemieszczanie mebla • otwieranie szuflad w systemie bezuchwytowym |
| 6 | Dostawa i ustawienie: kontenerek stacjonarny Md2 | Szt. | 10,00 | Kontenerek stacjonarny Kontenerek wykonany z płyt meblowych melaminowanych w okleinie jesionowej. Cokół wysokości 7 cm wykonany z blachy stalowej, lakierowanej na kolor grafitowy RAL 7043 półmat (kolor i faktura powierzchni identyczna do mebli w konstrukcji stalowej). Wnętrze szuflad wykonane z płyty meblowej melaminowanej w białej. Fronty w płycie melaminowanej w okleinie jesionowej. Prowadnice szuflad wyposażone w system samohamujący. Szuflady zamykane na klucz. Uchwyty stal nierdzewna szczotkowana, nakładane na górną krawędź frontu szuflady (listwowe), długość 160mm. W przypadku dostawek ustawianych podwójnie, zestawionych plecami projektuje się przegrodę z pleksi mlecznego grubości 8 mm, montowaną pomiędzy meblami za pomocą meblowych śrub łączących. |
| 7 | Dostawa i ustawienie: kontenerek stacjonarny Md3 | Szt. | 2,00 | Kontenerek stacjonarny do biurka pracowniczego Mebel wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej w kolorze zbliżonym do RAL 9010. Kolor okleiny dobrany na podstawie próbników kolorów przedstawionych przez producenta. Wymagane wymiary : • Wysokość - 740 mm, • Długość - 800 mm, • Szerokość - 500 mm. • Piórnik + 3 szuflady metalowe z zamkiem centralnym • Dolna szuflada wyposażona w zawieszkę na dokumenty • Wszystkie szuflady z funkcją cichego zamykania • Otwieranie szuflad w systemie bezuchwytowym • Stopki z regulacją wysokości • Możliwość zintegrowania z biurkiem Mb1 |
| 8 | Dostawa i ustawienie: regał Mr4 | Szt. | 25,00 | Regał na segregatory i dokumenty Kolorystyka: Mebel wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej w kolorze zbliżonym do RAL 9010. Kolor okleiny dobrany na podstawie próbników kolorów przedstawionych przez producenta. Wymagane wymiary : • Wysokość - 2100 mm, • Długość - 400 - 450 mm, • Szerokość - 1000 mm. • Drzwi uchylne z płyty melaminowanej, montowane na zawiasach z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach • 4 półki na segregatory (5 poziomów) • Uchwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej, listowe, nakładane na krawędź drzwi o wysokości 160 mm • Cokół wysokości ok 10 cm z płyty melaminowanej • Stopki z regulacją wysokości • Zamek |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Dostawa i ustawienie: regał Mr5 | Szt. | 2,00 | Regał na segregatory i dokumenty Kolorystyka: Mebel wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej w kolorze zbliżonym do RAL 9010. Kolor okleiny dobrany na podstawie próbników kolorów przedstawionych przez producenta. Wymagane wymiary : • Wysokość - 2100 mm, • Długość - 400 - 450 mm, • Szerokość - 800 mm. • Drzwi uchylne z płyty melaminowanej, montowane na zawiasach z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach • 4 półki na segregatory (5 poziomów) • Uchwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej, listowe, nakładane na krawędź drzwi o wysokości 160 mm • Cokół wysokości ok 10 cm z płyty melaminowanej • Stopki z regulacją wysokości • Zamek |
| 10 | Dostawa i ustawienie: regał Mr6 | Szt. | 2,00 | Szafa metalowa na dokumenty Kolorystyka: Mebel stalowy, lakierowany proszkowo w kolorze RAL 9010. Wymagane wymiary : • Wysokość - 1900 - 2100 mm, • Długość - 400 - 450 mm, • Szerokość - 900 mm. • Drzwi uchylne stalowe, wyposażone w zamek • 4 półki na segregatory (5 poziomów) • Uchwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej, listowe, nakładane na krawędź drzwi o wysokości 160 mm • Cokół wysokości ok 10 cm • Stopki z regulacją wysokości • Zamek |
| 11 | Dostawa i ustawienie: regał Mr7 | Szt. | 1,00 | Regał na segregatory i dokumenty Kolorystyka: Mebel wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej w kolorze zbliżonym do RAL 9010. Kolor okleiny dobrany na podstawie próbników kolorów przedstawionych przez producenta. Wymagane wymiary : • Wysokość - 2100 mm, • Długość - 400 - 450 mm, • Szerokość - 900 mm. • Drzwi uchylne z płyty melaminowanej, montowane na zawiasach z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach • 4 półki na segregatory (5 poziomów) • Uchwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej, listowe, nakładane na krawędź drzwi o wysokości 160 mm • Cokół wysokości ok 10 cm z płyty melaminowanej • Stopki z regulacją wysokości • Zamek |
| 12 | Dostawa i ustawienie: regał Mr8 | Szt. | 1,00 | Regał na segregatory i dokumenty otwarty Kolorystyka: Mebel wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej w kolorze zbliżonym do RAL 9010. Kolor okleiny dobrany na podstawie próbników kolorów przedstawionych przez producenta. Wymagane wymiary : • Wysokość - 2100 mm, • Długość - 400 - 450 mm, • Szerokość - 900 mm. • 4 półki na segregatory (5 poziomów) • Cokół wysokości ok 10 cm z płyty melaminowanej • Stopki z regulacją wysokości • Zamek |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Dostawa i ustawienie: krzesło Mk1 | Szt. | 38,00 | Krzesło do Sali obsługi i pomieszczeń biurowych Stelaż drewno jesion, tapicerka, równoważne o nie gorszych parametrach. Kolorystyka krzesła: stelaż drewniany w kolorze jesion, kubełek (siedzisko z oparciem) wykonane ze sklejki w okleinie CPL w kolorze białym, tapicerka na siedzisku w kolorze jasno-zielonym dobrana na podstawie próbnika kolorów przedstawionego przez producenta. Krzesło powinno posiadać: Wymagane wymiary: • Wysokość krzesła 835 mm • Szerokość krzesła 485 mm • Szerokość siedziska 390 mm • Szerokość oparcia 380 mm • Głębokość krzesła 520 mm • Głębokość siedziska 420 mm • Wysokość siedziska 430 mm • Wysokość oparcia 405 mm Krzesło powinno posiadać następujące cechy i wyposażenie : • Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9mm • Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . • Kubełek siedziska z przodu i z tyłu pokryty białym laminatem CPL. Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej sklejki. • Na siedzisku tapicerowana nakładka wykonana na bazie formatki sklejkowej oraz pianki i materiału. Nakładka o wymiarze mniejszym niż siedzisko o 5 mm z każdej strony. • Kubełek o właściwościach trudnopalnych i nietoksycznych • Kubełek na oparciu ukształtowany w taki sposób , że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe. • Konstrukcja krzesła wykonana z litego drewna jesionowego o grubości 24 mm barwionego na kolor dopasowany do kolorystyki pozostałych mebli • Nogi połączone ze sobą krzyżowo pod siedziskiem tworzące spójną ramę • Na wysokości 280 mm od podłoża nogi połączone ze sobą krzyżem wykonanym z pręta o gr 8 mm malowanym proszkowo na metaliczny kolor • Wewnętrzny promień zaokrąglenia nogi R40mm • Tylne nogi pochylone pod kątem 63 stopni względem podłoża • Przednie nogi pochylone pod kątem 68 stopni względem podłoża • Przednie i tylnie nogi zwężające się ku dołowi. nogi krzesła zwężające się ku dołowi. szerokość nogi pod siedziskiem 35 mm , przy zakończeniu 25 mm • Ostre krawędzie nóg zaoblone • Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na wylot. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Krzesło tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż : Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności , bez barwników metalicznych Gramatura : 310g/m2 Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale z gwarancją 10 lat Pilling : 5 (w skali 1-5) Atesty na trudnopalność : BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 , BS 7176:2007 , BS 5852:2006 , UNI 8456 i UNI 9174 CLASS 1 Odporność na światło : 6 Należy przedstawić pisemne potwierdzenie atestów oraz próbnik przynajmniej 50 kolorów do wyboru . Wymienione parametry poparte dokumentami. Wymagane dokumenty: • Świadectwo z badań wystawiona przez niezależną certyfikowaną przez PCBC jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 15373:2010 , PN-EN 1728:2012 , PN-EN 12520:2010 , PN-EN 1022:2007 • Sprawozdanie z badań zapalności sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014 • Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami normy PN-B-02855:1988 • Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 • Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie starszą niż 30 dni Rysunek poglądowy w załączeniu |
| 14 | Dostawa i ustawienie: krzesło Mk2 | Szt. | 4,00 | Krzesło do Sali obsługi i pomieszczeń biurowych Stelaż drewno jesion, tapicerka lub równoważne o nie gorszych parametrach. Kolorystyka krzesła: stelaż drewniany w kolorze jesion, kubełek (siedzisko z oparciem) wykonane ze sklejki w okleinie CPL w kolorze czarnym, tapicerka na siedzisku w kolorze jasno-zielonym dobrana na podstawie próbnika kolorów przedstawionego przez producenta. Krzesło powinno posiadać: Wymagane wymiary: • Wysokość krzesła 835 mm • Szerokość krzesła 485 mm • Szerokość siedziska 390 mm • Szerokość oparcia 380 mm • Głębokość krzesła 520 mm • Głębokość siedziska 420 mm • Wysokość siedziska 430 mm • Wysokość oparcia 405 mm Krzesło powinno posiadać następujące cechy i wyposażenie : • Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9mm • Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . • Kubełek siedziska z przodu i z tyłu pokryty białym laminatem CPL. Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej sklejki. • Na siedzisku tapicerowana nakładka wykonana na bazie formatki sklejkowej oraz pianki i materiału. Nakładka o wymiarze mniejszym niż siedzisko o 5 mm z każdej strony. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | • Kubełek o właściwościach trudnopalnych i nietoksycznych • Kubełek na oparciu ukształtowany w taki sposób , że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe. • Konstrukcja krzesła wykonana z litego drewna jesionowego o grubości 24 mm barwionego na kolor dopasowany do kolorystyki pozostałych mebli • Nogi połączone ze sobą krzyżowo pod siedziskiem tworzące spójną ramę • Na wysokości 280 mm od podłoża nogi połączone ze sobą krzyżem wykonanym z pręta o gr 8 mm malowanym proszkowo na metaliczny kolor • Wewnętrzny promień zaokrąglenia nogi R40mm • Tylne nogi pochylone pod kątem 63 stopni względem podłoża • Przednie nogi pochylone pod kątem 68 stopni względem podłoża • Przednie i tylnie nogi zwężające się ku dołowi. nogi krzesła zwężające się ku dołowi. szerokość nogi pod siedziskiem 35 mm , przy zakończeniu 25 mm • Ostre krawędzie nóg zaoblone • Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na wylot. Krzesło tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż : Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności , bez barwników metalicznych Gramatura : 310g/m2 Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale z gwarancją 10 lat Pilling : 5 (w skali 1-5) Atesty na trudnopalność : BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 , BS 7176:2007 , BS 5852:2006 , UNI 8456 i UNI 9174 CLASS 1 Odporność na światło : 6 Należy przedstawić pisemne potwierdzenie atestów oraz próbnik przynajmniej 50 kolorów do wyboru . Wymienione parametry poparte dokumentami. Wymagane dokumenty: • Świadectwo z badań wystawiona przez niezależną certyfikowaną przez PCBC jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 15373:2010 , PN-EN 1728:2012 , PN-EN 12520:2010 , PN-EN 1022:2007 • Sprawozdanie z badań zapalności sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014 • Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami normy PN-B-02855:1988 • Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 • Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie starszą niż 30 dni Rysunek poglądowy w załączeniu |
| 15 | Dostawa i ustawienie: krzesło Mk3 | Szt. | 4,00 | Krzesło do pomieszczenia socjalnego Stelaż drewno, tapicerka, lub równoważne o nie gorszych parametrach. Kolorystyka krzesła: stelaż drewniany w kolorze jesion, tapicerka w kolorze jasno-zielonym dobrana na podstawie próbnika kolorów przedstawionego przez producenta. Krzesło powinno posiadać: Wymagane wymiary: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | • Wysokość krzesła 840 mm • Szerokość krzesła 485 mm • Szerokość siedziska 390 mm • Szerokość oparcia 380 mm • Głębokość krzesła 520 mm • Głębokość siedziska 410 mm • Wysokość siedziska 430 mm • Wysokość oparcia 405 mm Krzesło powinno posiadać następujące cechy i wyposażenie : • Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9mm • Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . • Kubełek na oparciu ukształtowany w taki sposób , że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe. • Kubełek w całości tapicerowany materiałem i pianką • konstrukcja krzesła wykonana z litego drewna jesionowego o grubości 24 mm barwionego na kolor dopasowany do kolorystyki pozostałych mebli • Nogi połączone ze sobą krzyżowo pod siedziskiem tworzące spójną ramę • Na wysokości .. od podłoża nogi połączone ze sobą krzyżem wykonanym z pręta o gr 8 mm malowanym proszkowo na metaliczny kolor • Wewnętrzny promień zaokrąglenia nogi R40mm • Tylne nogi pochylone pod kątem 63 stopni względem podłoża • Przednie nogi pochylone pod kątem 68 stopni względem podłoża • Przednie i tylnie nogi zwężające się ku dołowi. nogi krzesła zwężające się ku dołowi. szerokość nogi pod siedziskiem 35 mm , przy zakończeniu 25 mm • Ostre krawędzie nóg zaoblone • Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na wylot. Krzesło tapicerowane materiałem o parametrach nie gorszych niż: • Ścieralność : 300 000 cykli • Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) • Odporność na światło minimum 5 • Gramatura 650 g/m2 • Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester • Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi • Duża odporność na różnice temperatury • Odporność na urynę i krew • Właściwości bakteriostatyczne • Rekomendowany do użycia wyposażenia statków morskich Wymienione parametry poparte dokumentami |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | .Wymagane dokumenty: • Świadectwo z badań wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 15373:2010 , PN-EN 1728:2012 , PN EN 12520:2010 PN EN 1022:2007 • Wymaga się aby producent siedzisk posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 • Wszystkie świadectwa z badań oraz atesty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem Rysunek poglądowy w załączeniu |
| 16 | Dostawa i ustawienie: fotel Mf1 | Szt. | 4,00 | Fotel obrotowy Kolorystyka fotela: oparcie, podstawa, krzyżak, podłokietniki w kolorze czarnym, tapicerka w kolorze jasnej zieleni. Dobór koloru na podstawie próbników przedstawionych przez producenta. Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym powinien posiadać : • Średnica podstawy 700 mm • Regulacja wysokości siedziska użytkowo 370 mm - 485 mm • Wysokość całkowita 1030 mm - 1200 mm • Wysokość oparcia 665 mm - 710 mm • Szerokość oparcia 465 mm • Głębokość siedziska 450 mm • Szerokość siedziska 505 mm • Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85 mm , długości 230 mm Fotel musi posiadać: • Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej czarnej membrany. Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery Y mocowanego do mechanizmu. • Dla podniesienia komfortu użytkownika siatka oparcia rozciągnięta jest wyłącznie między pionowymi bokami konstrukcji oparcia, bez poprzeczek na górze jak i na dole oparcia . Dolna i górna krawędź membrany jest wolna. • Oparcie wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo - krzyżowy; • Regulację wysokości oparcia w zakresie 70 mm za pomocą dźwigni zwalniającej blokadę znajdującą się z tyłu wspornika opacia. Po zablokowaniu dźwignia chowana jest w obudowie oparcia . Nie dopuszcza się oparcia bez regulacji wysokości bądź tylko z regulacją poduszki lędźwiowej. • Mechanizm regulacji oparcia działa wyłącznie po zwolnieniu blokady. • Regulowane na wysokość w zakresie 115 mm podparcie lędźwiowe niezależne od regulacji wysokości oparcia . Nie dopuszcza się produktu , który nie posiada jednocześnie obu tych funkcji. • Siedzisko na bazie sklejkowej formatki i pianki , wykończone od spodu plastikowym panelem maskującym. • Pianka siedziska o właściwościach trudnopalnych i całkowitej grubości 40 mm • Poduszka siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. • W celu poprawy komfortu w tylnej części siedzisko posiada porzeczne przeszycie |
|  |  |  |  | Podstawa pięcioramienna z aluminium malowanego proszkowo na metaliczny kolor. Nie dopuszcza się bazy stalowej. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | • Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na miękkie podłoże. • Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji wysokości 80 mm. • Mechanizm synchroniczny samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru użytkownika z funkcją regulacji głębokości siedziska i z blokadą w 5 pozycjach. Nie dopuszcza się mechanizmu ze sprężyną regulowaną ręcznie. Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż: • Ścieralność : 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007 • Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1 • Odporność na światło 5-7 wg EN ISO 105-B02 • Skład : 66% Polyester , 34 % Polyamid • Gramatura 315 g/mbKonieczność przedstawienia próbnika kolorów membran zawierającego co najmniej 45 kolorów. Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż : Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności , bez barwników metalicznych Gramatura : 310g/m2 Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale z gwarancją 10 lat Pilling : 5 (w skali 1-5) Atesty na trudnopalność : BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 , BS 7176:2007 , BS 5852:2006 , UNI 8456 i UNI 9174 CLASS 1 Odporność na światło : 6 Należy przedstawić pisemne potwierdzenie atestów oraz próbnik przynajmniej 50 kolorów do wyboru . Należy przedstawić pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu krzeseł z zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii krzeseł. Fotel musi posiadać opinie zgodności z wymaganiami norm wystawione przez niezależne jednostki badawcze : • PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 , 1022:2007 , 15373:2010 , 12520:2010 w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych • Wymaga się , aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 Rysunek poglądowy w załączeniu |
| 17 | Dostawa i ustawienie: fotel Mf2 | szt. | 37,00 | Fotel obrotowy Kolorystyka fotela: oparcie, podstawa, krzyżak, podłokietniki w kolorze czarnym, tapicerka w kolorze czarnym. Dobór koloru na podstawie próbników przedstawionych przez producenta. Parametry równoważności: Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym powinien posiadać : • Średnica podstawy 700 mm • Regulacja wysokości siedziska użytkowo 370 mm - 485 mm • Wysokość całkowita 1030 mm - 1200 mm • Wysokość oparcia 665 mm - 710 mm • Szerokość oparcia 465 mm |
|  |  |  |  | • Głębokość siedziska 450 mm • Szerokość siedziska 505 mm • Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85 mm , długości 230 mm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | Fotel musi posiadać: • Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej czarnej membrany. Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery Y mocowanego do mechanizmu. • Dla podniesienia komfortu użytkownika siatka oparcia rozciągnięta jest wyłącznie między pionowymi bokami konstrukcji oparcia, bez poprzeczek na górze jak i na dole oparcia . Dolna i górna krawędź membrany jest wolna. • Oparcie wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo - krzyżowy; • Regulację wysokości oparcia w zakresie 70 mm za pomocą dźwigni zwalniającej blokadę znajdującą się z tyłu wspornika opacia. Po zablokowaniu dźwignia chowana jest w obudowie oparcia . Nie dopuszcza się oparcia bez regulacji wysokości bądź tylko z regulacją poduszki lędźwiowej. • Mechanizm regulacji oparcia działa wyłącznie po zwolnieniu blokady. • Regulowane na wysokość w zakresie 115 mm podparcie lędźwiowe niezależne od regulacji wysokości oparcia . Nie dopuszcza się produktu , który nie posiada jednocześnie obu tych funkcji. • Siedzisko na bazie sklejkowej formatki i pianki , wykończone od spodu plastikowym panelem maskującym. • Pianka siedziska o właściwościach trudnopalnych i całkowitej grubości 40 mm • Poduszka siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. • W celu poprawy komfortu w tylnej części siedzisko posiada porzeczne przeszycie • Podstawa pięcioramienna z aluminium malowanego proszkowo na metaliczny kolor . Nie dopuszcza się bazy stalowej. • Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na miękkie podłoże. • Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji wysokości 80 mm. • Mechanizm synchroniczny samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru użytkownika z funkcją regulacji głębokości siedziska i z blokadą w 5 pozycjach . Nie dopuszcza się mechanizmu ze sprężyną regulowaną ręcznie. Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż: • Ścieralność : 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007 • Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1 • Odporność na światło 5-7 wg EN ISO 105-B02 • Skład : 66% Polyester , 34 % Polyamid • Gramatura 315 g/mb Konieczność przedstawienia próbnika kolorów membran zawierającego co najmniej 45 kolorów Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż : Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności , bez barwników metalicznych Gramatura : 310g/m2 Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale z gwarancją 10 lat |
|  |  |  |  | Pilling : 5 (w skali 1-5) Atesty na trudnopalność : BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 , BS 7176:2007 , BS 5852:2006 , UNI 8456 i UNI 9174 CLASS 1 Odporność na światło : 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | Należy przedstawić pisemne potwierdzenie atestów oraz próbnik przynajmniej 50 kolorów do wyboru . Należy przedstawić pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu krzeseł z zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii krzeseł. Fotel musi posiadać opinie zgodności z wymaganiami norm wystawione przez niezależne jednostki badawcze : • PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 , 1022:2007 , 15373:2010 , 12520:2010 w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych • Wymaga się , aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 . Rysunek poglądowy w załączeniu |