PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót budowlanych:

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ SALI OBSŁUGI PETENTÓW

W GMACHU RATUSZA MIASTA

GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO PRZY UL. SIKORSKIEGO 3-4

Roboty budowlane – instalacje elektryczne i słaboprądowe

Nazwy i kody robót wg WSZ :

CPV 45311000-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych CPV 45312000-7 Roboty w zakresie instalacji systemów alarmowych

CPV 45314000-1 Roboty w zakresie instalacji teleinformatycznych

Adres obiektu budowlanego

ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski

działka nr 2168

Nazwa i adres zamawiającego:

Miasto Gorzów Wielkopolski - Urząd Miasta

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wielkopolski

Opracował:

inż. Krzysztof Ragan

Data opracowania:

Poznań, sierpień 2016 r.

P L 6 1 - 6 0 6 P o z n a ń , u l . M a c i e j e w s k i e g o 7 , t e l . / f a x 0 6 1 8 2 1 7 8 4 7 e - m a i l : A R P A @ i n f o . c o m . p l | w w w : w w w . g u r a w s k i . c o m

B A N K  :  W B K  V I  0 / P o z n a ń  n r	66-1090-1362-0000-0000-3602-0332

KOSZTORYS SALA OBSŁUGI PETENTÓW MIASTA GORZOWA

Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opisu |  |  |  |
| 1 |  | INSTALACJA OŚWIETLENIA |  |  |
| 1.1 | KNR 0403 | Wymiana opraw świetlówkowych (montaż i demontaż) | 143,0000 | szt. |
|  | 0611-0100 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 143,0000 |  |  |
| 1.2 | KNR 0403 | Montaż opraw oświetlenia awaryjnego | 19,0000 | szt. |
|  | 0611-0100 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 19,0000 |  |  |
| 1.3 | KNR 0403 | Montaż zasilaczy | 18,0000 | szt. |
|  | 0611-0100 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 18,0000 |  |  |
| 1.4 | ANALIZA | PUNCTOLED DL 23W LED/3000K, KOLOR BIAŁY | 39,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 39,0000 |  |  |
| 1.5 | ANALIZA | ONTEC AP 302 M ST ECO , 7LED ST, TRYB SIECIOWO-AWARYJNY, KOLOR | 5,0000 | szt. |
|  | WłASNA | BIAŁY |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 5,0000 |  |  |
| 1.6 | ANALIZA | BACKLED L BA-L-PL 830 G15 50W 12V 5X1 | 36,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 36,0000 |  |  |
| 1.7 | ANALIZA | ZASILACZ 12V-DC /120W | 18,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 18,0000 |  |  |
| 1.8 | ANALIZA | COMPACT RECESSED, 32W LED/3000K, DO WBUDOWANIA W SUFIT 60x60, | 23,0000 | szt. |
|  | WłASNA | KOLOR BIAŁY |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 23,0000 |  |  |
| 1.9 | ANALIZA | PROFILITE 3 LED M-PRM, 121W LED/3000K (12x1100lm), ZWIESZANA, KOLOR | 6,0000 | szt. |
|  | WłASNA | ANO |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 6,0000 |  |  |
| 1.10 | ANALIZA | PROFILITE 3 LED M-PRM, 141W LED/3000K (14x1100lm), ZWIESZANA, KOLOR | 12,0000 | szt. |
|  | WłASNA | ANO |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 12,0000 |  |  |
| 1.11 | ANALIZA | PROFILITE 3 LED M-PRM, 131W LED/3000K (13x1100lm), ZWIESZANA, KOLOR | 12,0000 | szt. |
|  | WłASNA | ANO |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 12,0000 |  |  |
| 1.12 | ANALIZA | PLAFO 650 LED, 35W LED/3000K, ZWIESZANY, KOLOR BIAŁY | 10,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 10,0000 |  |  |
| 1.13 | ANALIZA | LOVATO PO, DO WBUDOWANIA, OPTYKA DO PRZESTRZENI OTWARTYCH, | 19,0000 | szt. |
|  | WłASNA | 3W, PRACA NA CIEMNO, 2h, KOLOR BIAŁY |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 19,0000 |  |  |
| 1.14 | ANALIZA | Układanie przewodu YDYżo 3x1,5 w korytku kablowym | 650,0000 | m |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 650,0000 |  |  |

EDBUD Moduł Kosztorys 3.22	- 1 -

KOSZTORYS SALA OBSŁUGI PETENTÓW MIASTA GORZOWA

Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opisu |  |  |  |
| 1.15 | ANALIZA | Układanie przewodu YDYżo 3x1,5 p/t | 360,0000 | m |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 360,0000 |  |  |
| 1.16 | ANALIZA | Układanie przewodu YDYżo 4x1,5 p/t | 240,0000 | m |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 240,0000 |  |  |
| 1.17 | ANALIZA | Kucie bruzd | 75,0000 | m |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 75,0000 |  |  |
| 1.18 | ANALIZA | Montaż łączników świecznikowych | 75,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 75,0000 |  |  |
| 1.19 | ANALIZA | Montaż przycisków "swiatło" | 13,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 13,0000 |  |  |
| 1.20 | ANALIZA | Montaż tablicy TSO | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 1.21 | ANALIZA | Opracowanie dokumentacji powykonawczej i pomiarowej | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |

EDBUD Moduł Kosztorys 3.22	- 2 -

KOSZTORYS SALA OBSŁUGI PETENTÓW MIASTA GORZOWA

Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opisu |  |  |  |
| 2 |  | INSTALACJA GNIAZD ELEKTRYCZNYCH |  |  |
| 2.1 | ANALIZA | Gniazdo pojedyńcze 2P+Z; 16A; 250V; białe | 78,0000 | kpl |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 78,0000 |  |  |
| 2.2 | KNNR 0005 | Montaż gniazd | 78,0000 | kpl |
|  | 0311-0500 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 78,0000 |  |  |
| 2.3 | ANALIZA | Gniazdo pojedyńcze 2P+Z z blokadą; 16A; 250V; czerwone | 190,0000 | kpl |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 190,0000 |  |  |
| 2.4 | KNNR 0005 | Montaż gniazd | 190,0000 | kpl |
|  | 0311-0500 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 190,0000 |  |  |
| 2.5 | ANALIZA | Ramka podwójna pozioma biała | 4,0000 | kpl |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 4,0000 |  |  |
| 2.6 | ANALIZA | Ramka potrójna pozioma biała | 120,0000 | kpl |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 120,0000 |  |  |
| 2.7 | KNNR 0005 | Montaż ramek | 124,0000 | kpl |
|  | 0311-0500 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 124,0000 |  |  |
| 2.8 | ANALIZA | Listwa kablowa LEGRAND KIO 85x50 dł.2m | 3,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 3,0000 |  |  |
| 2.9 | ANALIZA | Gniazdo podstawowego odbioru | 19,0000 | kpl |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 19,0000 |  |  |
| 2.10 | KNNR 0005 | Montaż gniazd | 19,0000 | kpl |
|  | 0311-0500 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 19,0000 |  |  |
| 2.11 | ANALIZA | Korytko kablowe K 50 | 100,0000 | m |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 100,0000 |  |  |
| 2.12 | ANALIZA | Korytko kablowe K 100 | 60,0000 | m |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 60,0000 |  |  |
| 2.13 | ANALIZA | Układanie przewodów YDYżo3x2,5 | 620,0000 | m |
|  | WłASNA | W korytku kablowym |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 620,0000 |  |  |
| 2.14 | ANALIZA | Układanie przewodu YDYżo 3x2,5 p/t | 400,0000 | m |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 400,0000 |  |  |

EDBUD Moduł Kosztorys 3.22	- 3 -

KOSZTORYS SALA OBSŁUGI PETENTÓW MIASTA GORZOWA

Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opisu |  |  |  |
| 2.15 | ANALIZA | Układanie przewodu YDYżo 3x2,5 w rurze PCV pod posadzką | 5,0000 | m |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 5,0000 |  |  |
| 2.16 | ANALIZA | Kucie bruzd | 210,0000 | m |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 210,0000 |  |  |
| 2.17 | ANALIZA | Opracowanie dokumentacji powykonawczej i pomiarowej | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |

EDBUD Moduł Kosztorys 3.22	- 4 -

KOSZTORYS SALA OBSŁUGI PETENTÓW MIASTA GORZOWA

Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opisu |  |  |  |
| 3 |  | INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO |  |  |
| 3.1 | KNNR 0005 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, średnica otworów 25 mm, długość | 17,0000 | szt. |
|  | 1209-0500 | przebicia w do 1 cegły |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 17,0000 |  |  |
| 3.2 | KNNR 0005 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia w do 30 cm, | 10,0000 | szt. |
|  | 1209-1100 | średnica otworów 25 mm |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 10,0000 |  |  |
| 3.3 | KNNR 0005 | Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych o przekroju | 3 400,0000 | m |
|  | 0212-0100 | żył do 7,5 mm2, układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - analogia - kable |  |  |
|  |  | instalacyjne UTP LSOH kat.6 |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 3 400,0000 |  |  |
| 3.4 | KNNR 0005 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzetu przez | 178,0000 | szt. |
|  | 0301-0300 | przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu z betonu punkty PEL |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 178,0000 |  |  |
| 3.5 | KNNR 0005 | Listwa instalacyjna PEL dla przewodów o przekroju do 2,5 mm2 - adpatery nadtynkowe | 178,0000 | szt. |
|  | 0303-0100 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 178,0000 |  |  |
| 3.6 | ANALIZA | Gniazdo 1xRJ-45 kat. 6 UTP białe | 70,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 70,0000 |  |  |
| 3.7 | KNR AT14 | Montaż gniazd 1x RJ45 | 70,0000 | szt. |
|  | 0108-0100 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 70,0000 |  |  |
| 3.8 | ANALIZA | Gniazdo 2xRJ-45 kat. 6 UTP białe | 118,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 118,0000 |  |  |
| 3.9 | KNR AT14 | Montaż gniazd 2x RJ45 | 118,0000 | szt. |
|  | 0108-0100 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 118,0000 |  |  |
| 3.10 | ANALIZA | Ukałdanie rury PCV 22 p/t | 240,0000 | m |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 240,0000 |  |  |
| 3.11 | ANALIZA | Korytko kablowe K 50 | 120,0000 | m |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 120,0000 |  |  |
| 3.12 | ANALIZA | Korytko kablowe K 100 | 100,0000 | m |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 100,0000 |  |  |
| 3.13 | KNR AT14 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w panelu | 188,0000 | szt. |
|  | 0108-0300 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 188,0000 |  |  |
| 3.14 | KNR AT14 | Montaż punktów przyłączeniowych PEL | 58,0000 | szt. |
|  | 0108-0100 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 58,0000 |  |  |

EDBUD Moduł Kosztorys 3.22	- 5 -

KOSZTORYS SALA OBSŁUGI PETENTÓW MIASTA GORZOWA

Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opisu |  |  |  |
| 3.15 | ANALIZA | Opracowanie dokumentacji powykonawczej i pomiarowej | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |

EDBUD Moduł Kosztorys 3.22	- 6 -

KOSZTORYS SALA OBSŁUGI PETENTÓW MIASTA GORZOWA

Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opisu |  |  |  |
| 4 |  | INSTALACJA SYSTEMU KOLEJKOWEGO |  |  |
| 4.1 | ANALIZA | SW ORCHESTRA 6, ESSENTIAL , SW ORCHESTRA 6, DIGITAL | 14,0000 | szt. |
|  | WłASNA | COMMUNICATION, SW ORCHESTRA 6, APPOINTMENT MANAGEMENT |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 14,0000 |  |  |
| 4.2 | ANALIZA | SW HUB NETWORK GATEWAY | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 4.3 | ANALIZA | QMATIC HUB | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 4.4 | ANALIZA | AUTOMAT BILETOWY INTRO 17 | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 4.5 | ANALIZA | PODSTAWA PODŁOGOWA INTRO 17 | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 4.6 | ANALIZA | AUTOMAT BILETOWY TP TOUCH | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 4.7 | ANALIZA | PODSTAWA BIURKOWA | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 4.8 | ANALIZA | WYŚWIETLACZ 924 RED-LED | 12,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 12,0000 |  |  |
| 4.9 | ANALIZA | WYŚWIETLACZ 948 RED-LED | 5,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 5,0000 |  |  |
| 4.10 | ANALIZA | MOCOWANIE WYŚWIETLACZA | 22,0000 | kpl |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 22,0000 |  |  |
| 4.11 | ANALIZA | TABLICZKA WYŚWIETLACZA 924 | 12,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 12,0000 |  |  |
| 4.12 | ANALIZA | TABLICZKA WYŚWIETLACZA 948 | 5,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 5,0000 |  |  |
| 4.13 | ANALIZA | ŁĄCZNIK TABLICZKA/WYŚWIETLACZ | 38,0000 | kpl |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 38,0000 |  |  |
| 4.14 | ANALIZA | PUSZKA CS1701 SATELLITE 4/2 | 6,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 6,0000 |  |  |

EDBUD Moduł Kosztorys 3.22	- 7 -

KOSZTORYS SALA OBSŁUGI PETENTÓW MIASTA GORZOWA

Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opisu |  |  |  |
| 4.15 | ANALIZA | WZMACNIACZ CS1704 1-LINE | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 4.16 | ANALIZA | PUSZKA CS1703 MAIN | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 4.17 | ANALIZA | ZASILACZ PSU 24V 2.5A 100-240VAC | 8,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 8,0000 |  |  |
| 4.18 | ANALIZA | MOCOWANIE ZASILACZA | 8,0000 | kpl |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 8,0000 |  |  |
| 4.19 | ANALIZA | KOMPUTER PLAYER MONITORA | 2,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 2,0000 |  |  |
| 4.20 | ANALIZA | MONITOR LCD 42" | 2,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 2,0000 |  |  |
| 4.21 | ANALIZA | ZAWIESZENIE MONITORA LCD | 2,0000 | kpl |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 2,0000 |  |  |
| 4.22 | ANALIZA | SERWER SYSTEMU | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 4.23 | ANALIZA | MAINTENANCE OPROGRAMOWANIA | 1,0000 | kpl |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 4.24 | ANALIZA | Opracowanie dokumentacji powykonawczej i pomiarowej | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |

EDBUD Moduł Kosztorys 3.22	- 8 -

KOSZTORYS SALA OBSŁUGI PETENTÓW MIASTA GORZOWA

Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opisu |  |  |  |
| 5 |  | INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO |  |  |
| 5.1 | ANALIZA | Układanie przewodów UTP 6 | 390,0000 | m |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 390,0000 |  |  |
| 5.2 | ANALIZA | Stanowisko dozoru CCTV (PCTD) | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 5.3 | ANALIZA | Rejestrator IP PC BASED do 16 kanałów. | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 5.4 | ANALIZA | Switch 20 portów10/100/1000Mps | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 5.5 | ANALIZA | Kamera kopułkowa wewnętrzna z oświetlaczem IR | 11,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 11,0000 |  |  |
| 5.6 | ANALIZA | Monitor LED 40" UHD | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 5.7 | ANALIZA | UPS dla rejestratora wizji | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 5.8 | ANALIZA | Patch panel RJ-45 PP-24/RJ | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 5.9 | ANALIZA | Transmiter HDMI po skrętce - nadajnik | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 5.10 | ANALIZA | Transmiter HDMI po skrętce - odbiornik | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 5.11 | ANALIZA | Rejestrator IP PC BASED do 16 kanałów | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 5.12 | ANALIZA | Centrala systemu - szfa RACK 10U | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 5.13 | ANALIZA | Termostat z uchwytem | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 5.14 | ANALIZA | Panel wentylacyjny, 2 wentylatory, dachowy do szafek wiszących typu EXL | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |

EDBUD Moduł Kosztorys 3.22	- 9 -

KOSZTORYS SALA OBSŁUGI PETENTÓW MIASTA GORZOWA

Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opisu |  |  |  |
| 5.15 | ANALIZA | 19"/1U listwa zasilająca 9-portowa z bolcem bez wyłącznika | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 5.16 | KNR AL01 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji | 5,0000 | szt. |
|  | 0504-0600 | sygnałów video |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 5,0000 |  |  |
| 5.17 | KNR AL01 | Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji wizji | 29,0000 | szt. |
|  | 0506-0100 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 29,0000 |  |  |
| 5.18 | KNR AL01 | Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji danych i parametrów sterujących | 29,0000 | szt. |
|  | 0506-0200 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 29,0000 |  |  |
| 5.19 | ANALIZA | Opracowanie dokumentacji powykonawczej i pomiarowej | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |

EDBUD Moduł Kosztorys 3.22	- 10 -

KOSZTORYS SALA OBSŁUGI PETENTÓW MIASTA GORZOWA

Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opisu |  |  |  |
| 6 |  | INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SSWiN |  |  |
| 6.1 | ANALIZA | Centrala SWiN o pojemności 32 linii dozorowych Podtrzymanie - akumulator | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA | 12V/17Ah |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 6.2 | ANALIZA | Centrala systemu - szfa RACK 10U | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 6.3 | ANALIZA | Kontaktron | 7,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 7,0000 |  |  |
| 6,5 | KNR AL01 | Montaż kontraktonów | 7,0000 | szt. |
|  | 0203-0100 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 7,0000 |  |  |
| 6.4 | ANALIZA | Czujnik inercyjny z kontaktronem | 14,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 14,0000 |  |  |
| 6,5 | KNR AL01 | Montaż czujka inercyjnego z kontaktonowejm | 14,0000 | szt. |
|  | 0203-0100 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 14,0000 |  |  |
| 6.6 | ANALIZA | Adapter czujników inercyjnych | 7,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 7,0000 |  |  |
| 6.7 | ANALIZA | Czujka PIR | 14,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 14,0000 |  |  |
| 6.8 | KNR AL01 | Montaż czujki ruchu pasywnej podczerwieni | 14,0000 | szt. |
|  | 0201-0100 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 14,0000 |  |  |
| 6.9 | ANALIZA | Sygnalizator wewnetrzny | 2,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 2,0000 |  |  |
| 6,5 | KNR AL01 | Montaż sygnalizatora wew. | 2,0000 | szt. |
|  | 0203-0100 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 2,0000 |  |  |
| 6.10 | ANALIZA | Sygnalizator zewnetrzny | 2,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 2,0000 |  |  |
| 6,5 | KNR AL01 | Montaz sygnalizatora zew. | 2,0000 | szt. |
|  | 0203-0100 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 2,0000 |  |  |
| 6.11 | ANALIZA | Czujka p.poż. | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |

EDBUD Moduł Kosztorys 3.22	- 11 -

KOSZTORYS SALA OBSŁUGI PETENTÓW MIASTA GORZOWA

Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opisu |  |  |  |
| 6,5 | KNR AL01 | Montaż czujki p.poż. | 1,0000 | szt. |
|  | 0203-0100 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 6.12 | KNR 0005 | Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, kabel o masie do 0,5 kg/m | 900,0000 | m |
|  | 0716-0100 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 900,0000 |  |  |
| 3.13 | ANALIZA | Opracowanie dokumentacji powykonawczej i pomiarowej | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |

EDBUD Moduł Kosztorys 3.22	- 12 -

KOSZTORYS SALA OBSŁUGI PETENTÓW MIASTA GORZOWA

Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opisu |  |  |  |
| 7 |  | SYSTEM KIEROWCA I ADSxP |  |  |
| 7.1 | ANALIZA | Specyfikacja komputera: HP Elite Desk 800 G1 | 1,0000 | kpl |
|  | WłASNA | Procesor min. Intel Core i5-4570 (3,20GHz, 6MB) processor w technologii vPro |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 7.2 | ANALIZA | Monitor HP LCD 20’ E201 TN | 2,0000 | kpl |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 2,0000 |  |  |
| 7.3 | ANALIZA | Czytnik kart inteligentnych: Athena | 2,0000 | kpl |
|  | WłASNA | Model ASEDrive v3 |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 2,0000 |  |  |
| 7.4 | ANALIZA | Czytnik kodów 2D: (do systemu Pojazd) Model 2D200 | 2,0000 | kpl |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 2,0000 |  |  |
| 7.5 | ANALIZA | Skaner HP: (do systemu Kierowca) HP Scanjet 300 | 2,0000 | kpl |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 2,0000 |  |  |
| 7.6 | ANALIZA | Drukarka OKI: | 2,0000 | kpl |
|  | WłASNA | Model OKI B 432dn |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 2,0000 |  |  |
| 7.7 | KNNR 0005 | Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych o przekroju | 70,0000 | m |
|  | 0212-0100 | żył do 7,5 mm2, układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - analogia - kable |  |  |
|  |  | instalacyjne UTP LSOH kat.6 |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 70,0000 |  |  |
| 7.8 | KNR AT14 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w panelu | 4,0000 | szt. |
|  | 0108-0300 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 4,0000 |  |  |
| 7.9 | KNR AT14 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w panelu - montaż modułu w panelu | 4,0000 | szt. |
|  | 0108-0300 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 4,0000 |  |  |
| 7.10 | KNR AT14 | Montaż szaf 19" dystrybucyjnych stojących 42U 1000x600 | 1,0000 | kpl |
|  | 0110-0100 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 7.11 | KNR AT14 | Montaż wyposażenia szafy 19" - listwa zasilająca | 1,0000 | kpl |
|  | 0110-0400 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 7.12 | KNR AT14 | Montaż pothpanelu PP-24/RJ | 1,0000 | kpl |
|  | 0110-0400 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 7.13 | KNR AT14 | Montaż switcha | 1,0000 | kpl |
|  | 0110-0400 |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 7.14 | ANALIZA | Opracowanie dokumentacji powykonawczej i pomiarowej | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |

EDBUD Moduł Kosztorys 3.22	- 13 -

KOSZTORYS SALA OBSŁUGI PETENTÓW MIASTA GORZOWA

Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opisu |  |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |

EDBUD Moduł Kosztorys 3.22	- 14 -

KOSZTORYS SALA OBSŁUGI PETENTÓW MIASTA GORZOWA

Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opisu |  |  |  |
| 8 |  | ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE |  |  |
| 8.1 | KNNR 0005 | Montaż tablic elektrycznych o masie do 20 kg - analogia - montaż tablicy rozdzielczej | 5,0000 | kpl |
|  | 0404-0200 | TKP |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 5,0000 |  |  |
| 8.2 | ANALIZA | Montaż rozłącznika izolacyjnego 125A | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 8.3 | ANALIZA | Montaż rozłączników bezpiecznikowych R303 63A | 5,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 5,0000 |  |  |
| 8.4 | ANALIZA | Montaż rozłącznika izolacyjnego 40A | 3,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 3,0000 |  |  |
| 8.5 | ANALIZA | Montaż ochronników przeciwprzepięciowych B+C | 1,0000 | kpl |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 8.6 | ANALIZA | Demontaż i ponowny montaż układu pomiarowego półpośredniego | 1,0000 | kpl |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 8.7 | ANALIZA | Montaż wyłączników B6A | 10,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 10,0000 |  |  |
| 8.8 | ANALIZA | Montaż wyłączników B10A | 12,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 12,0000 |  |  |
| 8.9 | ANALIZA | Montaż wyłączników B16A | 51,0000 | kpl |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 51,0000 |  |  |
| 8.10 | ANALIZA | Montaż wyłącznika różnicowo-prądowego 25/0,03A; 2P | 16,0000 | kpl |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 16,0000 |  |  |
| 8.11 | ANALIZA | Montaż wyłącznika różnicowo-prądowego 25/0,3A; 4P | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 8.12 | ANALIZA | Koszt prefabrykacji 40% | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |
| 8.13 | ANALIZA | Opracowanie dokumentacji powykonawczej i pomiarowej | 1,0000 | szt. |
|  | WłASNA |  |  |  |
|  |  | Obmiar: |  |  |
|  |  | 1,0000 |  |  |

EDBUD Moduł Kosztorys 3.22	- 15 -